Sprawozdanie z realizacji

Programu Ochrony Środowiska

dla Powiatu Starachowickiego

za okres styczeń 2008 - czerwiec 2010

Starachowice 2010

Spis treści

1. Wstęp	3

2. Analiza porównawcza stanu środowiska	6

2.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza	6

2.1.1. Stan powietrza według danych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	7

2.1.2. Aktualny stan powietrza	9

2.1.3. Wnioski	12

2.2. Hałas	12

2.2.1. Pomiar hałasu według danych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	14

2.2.2. Aktualne pomiary hałasu	15

2.2.3. Wnioski	16

2.3. Pola elektromagnetyczne	17

2.3.1. Monitoring pól elektromagnetycznych według danych przedstawionych  
w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.	17

2.3.2. Aktualna ocena promieniowania elektromagnetycznego	18

2.4. Wody powierzchniowe	20

2.4.1. Stan wód powierzchniowych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska	20

2.4.2. Aktualny stan wód powierzchniowych	21

2.4.3. Wnioski	24

2.5. Wody podziemne	24

2.5.2. Aktualny stan wód podziemnych	25

3. Analiza stanu infrastruktury chroniącej środowisko	25

4. Cele i zadania zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska oraz informacja o ich realizacji.	26

5. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie powiatu starachowickiego w latach 2006-2008	49

6. Podsumowanie	50

# 1. Wstęp

W obecnych czasach wszelka działalność człowieka zmierzająca do polepszenia warunków życia, rozwój gospodarki, a co za tym idzie również zwiększenie liczby ludności oraz ekspansywne wykorzystanie środowiska przyrodniczego powodują degradację naszego środowiska. Jest to szczególnie widoczne w ostatnich latach. Poza tym, że zagraża to naszemu najbliższemu otoczeniu to również negatywnie wpływa na nasze zdrowie.

Zanieczyszczenia środowiska i zniszczenia powstałe pod wpływem wszelkiego typu działalności człowieka przybierają rozmaity charakter, który zależy od rodzaju działalności. Są one szkodliwe, a nawet bardzo groźne szczególnie wtedy, gdy środowisko nie jest już w stanie samo zregenerować się. Biorąc pod uwagę przestrzeń rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń wyróżnia się następujące typy:

- zanieczyszczenia lokalne, które są związane na przykład z górnictwem,

- zanieczyszczenia regionalne (zwane inaczej krajowymi) - do tej grupy należą przede wszystkim zanieczyszczenia wód i powietrza,

- zanieczyszczenia w skali całego globu (globalne, ogólnoświatowe) - głównym typem jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery i tworzący się efekt cieplarniany.

Ochrona środowiska stała się jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi współczesna cywilizacja. Działalność w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego powinna polegać przede wszystkim na racjonalnym współdziałaniu człowieka                     z naturą. Ochrona środowiska naturalnego obejmuje:

- ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem,

- ochronę wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych przed wyczerpaniem i zanieczyszczeniem,

- ochronę gleby przed degradacją na skutek zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, środkami chemicznymi, w wyniku erozji wodnej i wietrznej oraz dewastacji górniczej, rolniczej itp.,

- ochronę roślinności przed degradacją,

- ochronę świata zwierzęcego przed wyniszczeniem, walkę z hałasem i wibracją,

- likwidowanie uciążliwości odpadów komunalnych i przemysłowych,

- przeciwdziałanie nadmiernej eksploatacji i niewłaściwemu zagospodarowaniu surowców skalnych i mineralnych,

- przeciwdziałanie szkodom wyrządzonym przez siły przyrody.

Zgodnie z art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, a także zapisów wojewódzkiego programu ochrony środowiska, sporządza powiatowy program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania niezbędne przy sporządzaniu polityki ekologicznej państwa określone w art. 14 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Program, o którym mowa uchwala rada powiatu (art. 18, pkt.1 Ustawy Prawo ochrony środowiska). Zgodnie z art. 18, pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska zarząd powiatu sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie powiatu.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego (aktualizacja) na lata 2008-2011 z uwzględnieniem 2012-2015 został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/226/2009 Rady Powiatu Starachowickiego w dniu 29 stycznia 2009 r.

Władze Powiatu pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji:

- funkcję regulacyjną, na którą składają się akty prawa lokalnego – uchwały oraz decyzje administracyjne związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych,

- funkcję wykonawczą - zadania wynikające z ustaw i zadania kontrolne,

- funkcję wspierającą dla podmiotów zaangażowanych w rozwój powiatu,

- funkcję kreującą - działania ukierunkowane na poprawę stanu środowiska.

Program jest podstawą działań samorządu w zakresie polityki ekologicznej. Działania te są ściśle powiązane z zadaniami realizowanymi dla osiągnięcia określonych celów. W Programie sformułowano następujące cele strategiczne (główne):

- Poprawa stanu środowiska

- Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu

- Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

- Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców

Wymienionym celom strategicznym polityki ekologicznej powiatu przypisano cele operacyjne (szczegółowe), które realizowane są poprzez działania o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i organizacyjno–prawnym, natomiast działaniom przypisano konkretne, konieczne do realizacji zadania.

Cele operacyjne oraz zawarte w nich działania (programy) ujęte w dokumencie:

- Budowa systemów infrastruktury technicznej:

- Program wodociągowania;

- Program kanalizacji;

- Program gazyfikacji;

- Program modernizacji sieci elektroenergetycznych;

- Program ochrony powietrza.

- Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych:

- Program budowy i modernizacji dróg.

- Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami:

- Program selektywnej zbiórki odpadów;

- Program unieszkodliwiania odpadów;

- Program rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów.

- Ochrona obszarów leśnych:

- Program zalesień;

- Program ochrony lasów.

- Rozwój małej retencji:

- Program budowy i ochrona istniejących zbiorników wodnych;

- Program modernizacji systemów melioracyjnych.

- Zmniejszenie zagrożenia pożarowego:

- Program poprawy bazy i wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz monitoringu zagrożeń pożarowych.

- Sprawny system reagowania kryzysowego:

- Program monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej.

- Edukacja proekologiczna:

- Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży;

- Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych.

- Popularyzacja ekologicznej energii:

- Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii.

- Wspieranie ekologicznych technologii:

- Program wspierania technologii przyjaznych środowisku.

Zarówno w ustawie Prawo ochrony środowiska jak i innych aktach prawnych, nie ma sprecyzowanych wymagań dotyczących formy i struktury, jakimi powinno charakteryzować się sprawozdanie z realizacji przedmiotowego Programu. Nie została też opracowana standardowa, modelowa metoda oceny realizacji powiatowych POŚ.

Jedynie w samym Programie wskazano, na czym ma polegać ocena jego wdrażania             i realizacji. Wobec powyższego uznano, że raport z wykonania Programu powinien nawiązywać do struktury Programu i zawierać w szczególności:

- opis stanu środowiska w Powiecie Starachowickim,

- stan i ocenę wykonania zadań wynikających z harmonogramu realizacji Programu,

- finansowanie ochrony środowiska,

- podsumowanie i wnioski końcowe.

Poprzedni raport przedstawiono Radzie Powiatu Starachowickiego za lata 2006-2008. Niniejszy raport obejmuje lata 2008-2010. O ile zmiany w środowisku mogą być niewidoczne w tak krótkim czasie, o tyle zestawienie zadań podjętych w ich zakresie działań jest dość czytelnym bilansem, dającym pogląd o dokonaniach powiatu i gmin na rzecz ochrony środowiska.

W Raporcie tym przyjęto, że rokiem porównawczym będzie rok 2007. Dane wykorzystane w niniejszym opracowaniu, zostały pozyskane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach oraz w Urzędach Gmin, wchodzących w skład powiatu. Ponadto w celu zdiagnozowania stanu aktualnego środowiska oraz zasobów naturalnych w Powiecie Starachowickim wykorzystano dane państwowego monitoringu środowiska oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Zadania zapisane w Programie Ochrony Środowiska, przewidziane do realizacji przez Zarząd Powiatu dotyczą przede wszystkim inwestycji w zakresie budowy                               i modernizacji dróg powiatowych oraz infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych, poważnych awarii – system reagowania kryzysowego. Zadania                            z zakresu wodociągowania, kanalizacji, budowy i modernizacji dróg gminnych, termomodernizacji budynków realizują samorządy gminne. Skalę działań inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe powiatu oraz gmin wchodzących                   w skład powiatu, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tych zadań. Priorytetowym zadaniem dla samorządu powiatowego są działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców – działania te prowadzone są w sposób ciągły.

# 2. Analiza porównawcza stanu środowiska

## 2.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

W wyniku dostosowania prawa do wymogów UE podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w Polsce w zakresie sporządzania rocznej oceny jakości powietrza są:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009, Nr 5,        poz. 31);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref,              w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310).

Z art. 89 znowelizowanej ustawy – Prawo ochrony środowiska wynika obowiązek sporządzania corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu. Zgodnie z ustawą, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje co roku oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio:

- przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji;

- mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym

powiększonym o margines tolerancji;

- nie przekracza poziomu dopuszczalnego;

- przekracza poziom docelowy;

- nie przekracza poziomu docelowego;

- przekracza poziom celu długoterminowego;

- nie przekracza poziomu celu długoterminowego.

Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy dla wszystkich substancji                                  i poszczególnych kryteriów podlegających ocenie, do jednej z poniższych klas:

- klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych; dla ozonu klasa D1 - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają poziomów celów długoterminowych;

- klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;

- klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe; dla ozonu klasa D2 - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy celów długoterminowych.

W strukturze administracyjnej województwa świętokrzyskiego funkcjonuje                          13 powiatów ziemskich i 1 miasto na prawach powiatu – Kielce (powiat grodzki).                  W myśl art. 87 ustawy Prawo ochrony środowiska, strefę stanowi: aglomeracja                    o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. albo obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa i niewchodzący w skład aglomeracji. W województwie świętokrzyskim, na podstawie załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310), dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zanieczyszczenia ozonem, strefę stanowi obszar całego województwa. Natomiast dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości: benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu                        i benzo(a)pirenu, wyłoniono 4 strefy: miasto Kielce, powiat kielecki, strefę ostrowiecko-starachowicką oraz strefę sandomiersko-pińczowską. Obszar strefy ostrowiecko-starachowickiej stanowią; powiat konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski oraz starachowicki.

Podstawą oceny jakości powietrza, według kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin wykonanej dla strefy ostrowiecko-starachowickiej (kod PL.26.03.z.05) są wyniki manualnych pomiarów stężeń zanieczyszczeń wykonanych przez służby Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Murarskiej.

### 2.1.1. Stan powietrza według danych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

Do roku 2007 do celów oceny jakości powietrza na terenie województwa świętokrzyskiego wyłonionych było 13 stref – były to obszary powiatów wchodzących w skład województwa. W związku z powyższym powiat starachowicki klasyfikował się jako strefa starachowicka. Klasyfikacja strefy starachowickiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia przedstawia poniższa tabela:

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | A | A |
| NO2 | A | A |
| PM10 | C | A |
| Pb | A | A |
| C6H6 | A | A |
| CO | A | A |
| O3 | A | A |
| Klasa ogólna strefy | C | A |

*wg WIOŚ w Kielcach „Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu starachowickiego w 2007 roku”

Klasyfikacja strefy starachowickiej według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin przedstawia poniższa tabela:

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Rok 2006 | Rok 2007 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | A | A |
| NOx | A | A |
| O3 | A | A |
| Klasa ogólna strefy | A | A |

*wg WIOŚ w Kielcach „Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu starachowickiego w 2007 roku”

W wyniku klasyfikacji ogólnej (łącznej) strefy starachowickiej dokonanej za rok 2007 z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi, strefę sklasyfikowano w klasie A, jako dotrzymujące kryterialne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. W ocenie ogólnej (łącznej) strefy starachowickiej, według kryterium ochrony roślin, strefę sklasyfikowano w klasie A jako nieprzekraczające poziomu dopuszczalnego określonego dla wszystkich trzech normowanych zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.

W 2006 roku według informacji Głównego Urzędu Statystycznego udział powiatu starachowickiego w emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zarówno pyłowych jak i gazowych ogółem emitowanych do powietrza 
z terenu województwa był niewielki:

- dla pyłów wynosił 6,0% (243 tony);

- dla gazów (bez CO2) około 1,6% (1224 tony).

Emisja zanieczyszczeń z zakładów uciążliwych w powiecie starachowickim na tle województwa świętokrzyskiego w latach 2005-2006 (dane GUS) przedstawia poniższe zestawienie:

| Obszar emisji | Powiat starachowicki | Województwo świętokrzyskie |
| --- | --- | --- |
| Rok | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| Jednostka | Tony | % | Tony | % | Tony | % | Tony | % |
| Pyły ogółem | 231 | 5,1 | 243 | 6,0 | 4495 | 100 | 4066 | 100 |
| Zanieczyszczenia gazowe | Dwutlenek siarki | 606 | 2,7 | 592 | 2,0 | 22373 | 100 | 29274 | 100 |
|  | Tlenki azotu | 191 | 1,1 | 183 | 0,9 | 17337 | 100 | 20250 | 100 |
|  | Tlenek węgla | 255 | 1,3 | 250 | 1,0 | 20364 | 100 | 25586 | 100 |
|  | Dwutlenek węgla | 105323 | 1,2 | 97989 | 0,9 | 9087497 | 100 | 11213783 | 100 |
|  | Pozostałe | 160 | 27,2 | 199 | 39,2 | 588 | 100 | 507 | 100 |

*wg WIOŚ w Kielcach „Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu starachowickiego w 2006 roku”

### 2.1.2. Aktualny stan powietrza

Według danych GUS w latach 2007-2009 udział powiatu starachowickiego 
w emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zarówno pyłowych jak i gazowych ogółem emitowanych do powietrza z terenu województwa przedstawiał się następująco:

- dla pyłów wynosił odpowiednio: 7,1% (277 tony) w 2007 roku, 7,4% (300 ton) w 2008 roku, 7,4% (241 ton) w 2009 roku;

- dla gazów (bez CO2) wynosił 1,5% (1290 ton) w 2007 roku, 1,7 % (1449 ton) 
w 2008 roku, 1,5% (1187 ton) w 2009 roku.

Emisja zanieczyszczeń z zakładów uciążliwych w powiecie starachowickim na tle województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2009 (dane GUS):

| Obszar emisji | Powiat starachowicki | Województwo świętokrzyskie |
| --- | --- | --- |
| Rok | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Pyły ogółem | 277 ton | 300 ton | 241 ton | 3881 ton | 4016 ton | 3222 ton |
|  | 7,1% | 7,4% | 7,4% | 100% | 100% | 100% |
| Zanieczyszczenia gazowe | Dwutlenek siarki | 607 ton | 680 ton | 512 ton | 28481 ton | 29057 ton | 17937 ton |
|  |  | 2,1% | 2,3% | 2,8% | 100% | 100% | 100% |
|  | Tlenki azotu | 208 ton | 234 ton | 224 ton | 18798 ton | 17582 ton | 19580 ton |
|  |  | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 100% | 100% | 100% |
|  | Tlenek węgla | 288 ton | 328 ton | 316 ton | 33710 ton | 36889 ton | 41233 ton |
|  |  | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 100% | 100% | 100% |
|  | Dwutlenek węgla | 115 242 ton | 125 432 ton | 129 160 ton | 11968069 ton | 11608282 ton | 11623931 ton |
|  |  | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 100% | 100% | 100% |
|  | Pozostałe | - | - | - | - | - | 31 ton |
|  |  | - | - | - | - | - | 100% |

*wg GUS, Bank Danych Regionalnych, Stan i ochrona środowiska

Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej według parametrów, 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia przedstawia poniższa tabela:

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | A | A |
| NO2 | A | A |
| PM10 | C | A |
| Pb | A | A |
| C6H6 | A | A |
| CO | A | A |
| O3 | A | A |
| Klasa ogólna strefy | A | A |

* wg WIOŚ w Kielcach „Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim 
w 2008 oraz 2009 roku”

Klasyfikacja strefy ostrowiecko-starachowickiej według parametrów, 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin przedstawia poniższa tabela:

| Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy | Rok 2008 | Rok 2009 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | A | A |
| NOx | A | A |
| O3 dla całego województwa | C | C |
| Klasa ogólna strefy | A | A |

**wg WIOŚ w Kielcach „Wyniki oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref w województwie świętokrzyskim w 2008 oraz 2009 roku”

W związku z opublikowaną Dyrektywą 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku                 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy został rozszerzony obowiązek oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na pył zawieszony PM2,5. W 2009 roku została sporządzona ocena wstępna mająca na celu zaprojektowanie systemu oceny jakości powietrza pod kątem wymagań dyrektywy oraz dostosowanie i rozpoczęcie z początkiem 2010 roku regularnego monitoringu pyłu zawieszonego PM2,5 w otaczającym powietrzu.

Pył jest substancją różniącą się od pozostałych zanieczyszczeń powietrza ze względu na pochodzenie. Z jednej strony emitowany jest jako zanieczyszczenie pierwotne podczas różnego rodzaju procesów (antropogenicznych i naturalnych) z drugiej strony powstaje jako zanieczyszczenie wtórne w wyniku przemian jego prekursorów: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, amoniaku i lotnych związków organicznych. Pojawia się również w wyniku procesów resuspensji z powierzchni ziemi. Niekorzystne oddziaływanie pyłu zawieszonego na organizm ludzki następuje zarówno wskutek bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem, jak               i z powodu zmian w środowisku przyrodniczym. Dane te wskazują, że znaczny wpływ, chociaż zwykle niedoceniany, wywiera także pył występujący                             w pomieszczeniach.

Według „Oceny wstępnej jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem zanieczyszczenia pyłem PM2,5 sporządzonej w 2009 roku” strefa świętokrzyska (kod PL2602), w skład której wchodzą powiaty województwa świętokrzyskiego bez miasta Kielce została zakwalifikowana do klasy 3a (najgorsza klasa czystości powietrza z uwagi na przekroczenia górnego progu oszacowania, który wynosi 17μg/m3). Klasa trzecia skutkuje obowiązkiem podjęcia w strefach działań                       w postaci wdrożenia pomiarów wysokiej jakości pyłu PM2,5 dla potrzeb sporządzania ocen rocznych. Dla klasy 3a, którą uzyskała strefa świętokrzyska należy zatem prowadzić pomiary stałe wysokiej jakości. Wyniki tych pomiarów mogą być uzupełniane technikami modelowania lub pomiarami wskaźnikowymi w celu zapewnienia odpowiedniej informacji na temat przestrzennego rozkładu stężeń PM2,5 w powietrzu.

### 2.1.3. Wnioski

W związku z przekroczeniem w 2006 roku parametrów dopuszczalnych jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, w roku 2007 wykonany został „Program ochrony powietrza dla powiatu starachowickiego”. Naprawczy program Ochrony Powietrza koncentruje się na istotnych powodach występowania przekroczeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 oraz na znalezieniu skutecznych i możliwych do zrealizowania działań, których wdrożenie spowoduje obniżenie poziomu zanieczyszczeń co najmniej do poziomu dopuszczalnego. Głównym celem sporządzenia naprawczego programu ochrony powietrza było przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz poprawa atrakcyjności miast.

W latach 2008-2009 w wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę ostrowiecko-starachowicką przyporządkowano do klasy A, jako dotrzymujące kryterialne wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, czyli poziomy dopuszczalne i docelowe. Obecnie wymaganym działaniem jest utrzymywanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę województwa świętokrzyskiego przyporządkowano do klasy C oraz D2 z uwagi na przekroczenia poziomu docelowego i celu długoterminowego dla ozonu.

W toku klasyfikacji stref województwa świętokrzyskiego wykazano potrzebę wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza wg kryteriów ochrony zdrowia 
(BaP – rok, PM10 – 24h, PM 10 – rok) dla strefy ostrowiecko-starachowickiej, czego wynikiem są postulowane badania, możliwe do wprowadzenia w pełnym zakresie 
w kilkuletnim przedziale czasowym.

Na terenie powiatu starachowickiego wskazana jest kontynuacja działań naprawczych ograniczających emisję poprzez likwidację lub modernizację punktowych źródeł emisji, wprowadzanie nowych technologii, mniej uciążliwych dla środowiska do zakładów emitujących zanieczyszczenia.

## 2.2. Hałas

Nierozerwalną częścią naszego życia są dźwięki, które odgrywają dwojaką rolę:

- są zjawiskiem pożądanym - czyli środkiem porozumiewania się i odbioru wrażeń słuchowych,

- są zjawiskiem niepożądanym - w potocznym rozumieniu „hałasem” - czyli dźwiękami przeszkadzającymi, dokuczliwymi, a nawet szkodliwie działającymi na zdrowie człowieka.

Szkodliwe oddziaływanie hałasu obserwuje się praktycznie wszędzie: w miejscu zamieszkania, wypoczynku, a także pracy. Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy zaburzenia nerwowe. W związku z tym, ochrona przed hałasem jest przedmiotem zainteresowania wielu instytucji państwowych, naukowo-badawczych i organizacji społecznych,                      a przepisy regulujące tę dziedzinę nakładają obowiązki i uprawnienia 
do podejmowania działań ochronnych na wiele resortów i urzędów różnego szczebla.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2002, Nr 143, poz. 1196), regulują przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej                        z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.

W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarządzania hałasem w środowisku (2002/49/EC).

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa:

Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od 6oo - 22oo )

Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo )

Hałas - jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający 
w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające 
w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem                                i postępującą urbanizacją.

Hałas komunikacyjny

Źródłem hałasu na terenie powiatu starachowickiego jest przede wszystkim transport drogowy. Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych                   z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

Na wzrost hałasu drogowego wpływają przede wszystkim problemy komunikacyjne, nieprzystosowanie nawierzchni do występującego obecnie natężenia ruchu                               i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów.

Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze powiatu, największą uciążliwość hałasową stanowią drogi krajowe, które przenoszą znaczny ruch tranzytowy, z dużym udziałem pojazdów ciężkich, oraz drogi wojewódzkie i drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu.

Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie powiatu utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego                 i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz instalacje 
i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Taki hałas ma charakter lokalny.

Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a także potrzeba sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciążliwości. Ponadto dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, istnieją różne możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu (np. stosowanie tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas).

Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia. Hałas powstaje również na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć w związku ze stosowaniem sprężarek do napędu łączników i transformatorów.

### 2.2.1. Pomiar hałasu według danych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

W 2006 roku na terenie powiatu starachowickiego prowadzone były badania źródeł hałasu przemysłowego stanowiące kontynuację nadzoru WIOŚ w zakresie przestrzegania dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku przez podmioty prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem hałasu przenikającego do środowiska, w tym działalność produkcyjną i usługową.

Zagrożenia hałasem przemysłowym mają charakter lokalny i zasięg oddziaływania tego typu hałasu, w przeciwieństwie do hałasu komunikacyjnego, jest stosunkowo niewielki i obejmuje najbliższe sąsiedztwo obiektów, które emitują ponadnormatywny hałas. Jednak nawet w przypadku nieznacznych przekroczeń może być on szczególnie uciążliwy i szkodliwy dla zdrowia ludzi, zwłaszcza gdy występuje w porze nocnej.

Według stanu na koniec 2006r., w ewidencji WIOŚ zarejestrowanych było 311 zakładów emitujących hałas do środowiska. Na terenie powiatu starachowickiego skontrolowano 1 zakład: Kupno i Przerób Drewna w Radkowicach (gmina Pawłów), 
w którym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu. Na terenie miasta Starachowice kontrolowany był 1 zakład: RR Donnelley Starachowice 
Sp. z o.o. i stwierdzono tam przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska w przedziale do 5 dB w porze nocnej.

### 2.2.2. Aktualne pomiary hałasu

W 2008 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach wykonał pomiary hałasu komunikacyjnego w dwóch punktach na terenie Starachowic. Były to pomiary pilotażowe w ramach nowego, 5-letniego okresu i równocześnie nowego podejścia do monitoringu hałasu w środowisku. Prowadzone badania posłużyły do wyznaczenia wskaźników długookresowych LDWN oraz LN. Wskaźniki te pozwalają prowadzić długookresową politykę w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

Pomiary przeprowadzono w 2 punktach pomiarowych (Aleja Armii Krajowej 
w Starachowicach) w ciągu 4 dób pomiarowych dla każdego punktu. Podczas wykonywania pomiarów hałasu komunikacyjnego drogowego, punkty pomiarowe lokalizowano na wysokości 4,0 ± 0,1 m nad poziomem terenu w odległości 10 oraz   20 m od krawędzi jezdni.

Zestawienie wyników pomiarów hałasu pochodzącego od Al. Armii Krajowej 
w Starachowicach (wg WIOŚ):

|  | Punkt 1 – N 51˚ 02’ 36.96” E 21˚ 05’ 09.49” | Punkt 2 - N 51˚ 02’ 36.96” E 21˚ 05’ 09.49” |
| --- | --- | --- |
|  | LD (dB) | LW (dB) | LN (dB) | LD (dB) | LW (dB) | LN (dB) |
| średnia | 65,1 | 63,5 | 55,8 | 63,2 | 62,9 | 55,1 |
| LDWN | 66,1 | 65,0 |
| LN | 55,8 | 55,1 |

*WIOŚ Kielce – Raport „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008”

Poniżej zestawiono informacje związane z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu pochodzącego od Al. Armii Krajowej w Starachowicach:

| Rodzaj terenu | Wskaźnik (dopuszczalna wartość)* | Wyniki pomiarów Punkt 1 | Przekroczenie poziomu równoważnego Punkt 1 | Wyniki pomiarów Punkt 2 | Przekroczenie poziomu równoważnego Punkt 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tereny mieszkaniowo-usługowe | LDWN 60 dB | 66,1 | 6,1 | 65,0 | 5,0 |
|  | LN 50 dB | 55,8 | 5,8 | 55,1 | 5,1 |
| Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży | LDWN 55 dB | 66,1 | 11,1 | 65,0 | 10,0 |
|  | LN 50 dB | 55,8 | 5,8 | 55,1 | 5,1 |

* Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

**źródło - WIOŚ Kielce - Raport „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008”

Wyniki aktualnych pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ Kielce

- 2008 r.

- R.R. Donnelley Sp. z o.o. Starachowice – stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych natężeń dźwięku w porze nocnej;

- Adam Wrzesień „Kupno i Przerób Drewna” z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w Radkowicach 65a – stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych natężeń dźwięku w porze dziennej;

- 2009 r.

- R.R. Donnelley Sp. z o.o. Starachowice – stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych natężeń dźwięku;

- 2010 r.

- Adam Wrzesień „Kupno i Przerób Drewna” z siedzibą i miejscem prowadzenia działalności w Radkowicach 65a – stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych natężeń dźwięku.

Badania hałasu przemysłowego na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie 2000-2008 roku wykonano łącznie w 286 zakładach. Skala zagrożeń tego typu hałasu jest mniejsza niż hałasu drogowego, jednak w przypadku nawet nieznacznych przekroczeń może być on szczególnie uciążliwy dla mieszkańców, zwłaszcza w porze

nocnej. Każdego roku badana zbiorowość zakładów była inna, to jednak zauważalne są pewne tendencje, które wskazują, że w ostatnich latach nastąpił spadek przekroczeń poziomów dopuszczalnych w porze nocnej.

### 2.2.3. Wnioski

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze powiatu jest komunikacja drogowa i kolejowa, w znacznie mniejszym stopniu działalność przemysłowa. Szacuje się, że z uwagi na zwiększającą się liczbę pojazdów mechanicznych natężenie hałasu będzie stopniowo wzrastać. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również zła jakość nawierzchni dróg. Na terenie powiatu starachowickiego najbardziej narażone na ponadnormatywny hałas jest miasto Starachowice. Stanowi ono centrum administracyjno-gospodarcze powiatu starachowickiego, stąd też właśnie w nim skupiają się główne ośrodki handlu i przemysłu. Starachowice to również siedziba władz samorządowych i centrum kulturalne regionu. Czynniki te są prawdopodobnie najważniejszymi przyczynami, dla których natężenie ruchu komunikacyjnego                         w obrębie miasta jest tak duże.

Ochrona przed hałasem powinna polegać na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez:

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

- na zmniejszaniu poziomu hałasu komunikacyjnego poprzez nasadzenia drzew lub montaż ekranów akustycznych w miejscach szczególnie narażonych.

## 2.3. Pola elektromagnetyczne

Obszar powiatu starachowickiego przecięty jest szeregiem linii wysokiego napięcia. Tranzytem przechodzi linia 220 kV relacji Rożki – Niziny oraz linie wysokiego napięcia 110 kV. Sieci średnich napięć wyprowadzane są z następujących stacji transformatorowych:

- GPZ 1,

- GPZ „Północ”,

- GPZ 2 Starachowice,

- GPZ Kunów (powiat ostrowiecki),

- GPZ Nowa Słupia (powiat kielecki),

- GPZ Iłża (woj. mazowieckie).

Linie elektromagnetyczne o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV wywierają negatywny wpływ odpowiednio od 12 do 37 m od osi linii w obie strony, natomiast uciążliwość stacji transformatorowych na ogół zamyka się w granicach obiektu. Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta, w przeważającej mierze jest siecią kablową podziemną.

Na terenie powiatu zlokalizowane są również punktowe źródła promieniowania elektromagnetycznego – stacje bazowe telefonii komórkowych:

- miasto Starachowice – 6 stacji (ciepłownia Michałów i Bugaj, ul. Martenowska, ul. Kościelna, plac Na Szlakowisku oraz pomiędzy budynkami komendy policji i straży pożarnej),

- miasto i gmina Wąchock – 1 stacja (Parszów, ul. Złotoglin 91),

- gmina Mirzec – 1 stacja (Mirzec Malcówki),

- gmina Brody – 2 stacje – (Krynki),

- gmina Pawłów – 3 stacje (Dąbrowa, Brzezie, Warszówek).

### 2.3.1. Monitoring pól elektromagnetycznych według danych przedstawionych 
w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest powszechnym zjawiskiem fizycznym, które występuje w całym Wszechświecie. W otoczeniu w czystej postaci obserwujemy je np. w czasie burz atmosferycznych. Podstawowymi naturalnymi źródłami PEM są promieniowanie kosmiczne oraz promieniowanie emitowane przez Słońce i inne obiekty kosmiczne czy złoża pierwiastków promieniotwórczych. Natomiast najczęściej występującymi źródłami sztucznymi są sieci elektroenergetyczne, instalacje i urządzenia elektryczne, indukcyjne urządzenia przemysłowe, nadajniki radiowo – telewizyjne, radiokomunikacyjne i telefonii komórkowych, oraz aparatura medyczna. Pola elektromagnetyczne różnią sie pomiędzy sobą nie tylko źródłem pochodzenia, ale i częstotliwością. Zgodnie z tym kryterium wyróżniamy kilka kategorii. Pierwsza grupa to częstotliwości przemysłowe (50/60 Hz) wykorzystywane przez elektroenergetykę. Jest to, z racji powszechnego stosowania oraz występujących tam olbrzymich mocy, największe źródło PEM. Następną grupą są urządzenia wykorzystujące częstotliwości rzędu kilku – kilkunastu kiloherców. Są to przede wszystkim telewizory i monitory komputerów (starszego typu). Pod względem emitowanej do otoczenia mocy największymi źródłami PEM z zakresu kilkunastu – kilkuset kHz są krótko, średnio i długofalowe stacje nadawcze. Natomiast częstotliwości  z zakresu mikrofalowego, (w praktyce od kilku, kilkunastu GHz do około 300 GHz), wykorzystywane są głównie w teletransmisji.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, obejmuje uzyskiwane na podstawie badań monitoringowych informacje w zakresie promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Badania te przeprowadzane są okresowo, przy zastosowaniu jednolitych metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych.

Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów monitoringowych poziomów PEM                w środowisku, przeprowadzonych w 2006 i 2007 roku na terenie powiatu starachowickiego:

| Wyszczególnienie | Nazwa i adres obiektu/ rok badania |
| --- | --- |
|  | Stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS GSM i ERA GSM nr 55116 Starachowice ul. Ostrowiecka 3/ 2006 rok | Telewizyjna Stacja Retransmisyjna (TSR) oraz Stacje bazowe PTK Centertel, PTC ERA, Nordisk Starachowice, ul. Martenowska 2007 rok |
| Wyniki pomiarów S [W/m²] | 0,002-0,004 | 0,002-0,009 |
| Dopuszczalny poziom pół elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności S [W/m2] | 0,1 |

*wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

Uciążliwość linii wysokiego napięcia oraz masztów telefonii komórkowej na terenie powiatu starachowickiego mieściła się w ich strefach ochronnych.

### 2.3.2. Aktualna ocena promieniowania elektromagnetycznego

W 2008 roku do badań monitoringowych natężenia PEM na terenie powiatu starachowickiego wytypowano punkt pomiarowy zlokalizowany w Starachowicach na placu targowym Manhattan (jeden z 5 punktów w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.). Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów monitoringowych poziomów PEM w w/w punkcie.

| Położenie punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pola elektromagnetycznego | Niepewność pomiarów (± V/m) | Średnia arytmetyczna z uśrednionych wartości natężeń pól elektromagnetycznych dla danego obszaru usytuowania województwa (V/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (V/m) |  |  |
| Starachowice, plac targowy Manhattan | N 51002,968’ E 021004,892 | 0,68 | 0,08 | 0,70 |

*wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach – „Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)- 2008”

Na terenie powiatu starachowickiego w 2008 roku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., zobowiązuje do wyznaczenia na terenie województwa                135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45 punktów dla każdego roku, w tym po 15 punktów w dostępnych dla ludności miejscach dla                       3 kategorii obszarów:

- centralnych dzielnic lub osiedli miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.;

- pozostałych miast;

- terenów wiejskich.

W każdym z 45 punktów pomiar wykonuje się raz w roku i powtarza co 3 lata.

W 2009 roku na terenie powiatu starachowickiego do badań monitoringowych natężenia pól elektromagnetycznych wytypowano 5 punktów pomiarowych, znajdujących się w dostępnych dla ludności miejscach. Pomiary wykonano w zakresie częstotliwości od 1 MHz÷40 GHz. W żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883). Lokalizację na terenie powiatu oraz wyniki badań w 2009 roku przedstawia poniższe zestawienie:

| Położenie punktu pomiarowego | Współrzędne geograficzne | Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pola elektromagnetycznego | Niepewność pomiarów (± V/m) | Średnia arytmetyczna z uśrednionych wartości natężeń pól elektromagnetycznych dla danego obszaru usytuowania województwa (V/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (V/m) |  |  |
| Starachowice al. Armii Krajowej | N 51002,664’ E 021005,187’ | 0,46 | 0,15 | 0,45 |
| Starachowice Os. Wierzbowe ul. Wierzbowa 82 | N 51002,489’ E 021004,241’ | 0,42 | 0,14 |  |
| Starachowice Os. Majówka ul. Lipowa | N 51003,046’ E 021004,294’ | 0,45 | 0,15 |  |
| Starachowice ul. Marszałka Piłsudskiego 116 | N 51002,664’ E 021005,187’ | 0,46 | 0,15 |  |
| Starachowice Os. Młynówka ul. Górna 50A | N 51002,545’ E 021005,676’ | 0,42 | 0,14 |  |

*wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach „Monitoring pól elektromagnetycznych (PEM)- 2009”

Na terenie powiatu starachowickiego w 2009 roku nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM w środowisku.

## 2.4. Wody powierzchniowe

Do głównych wód powierzchniowych powiatu należą:

- rzeki: Kamienna, Świślina, Iłżanka, Psarka, Pokrzywianka, Lubianka, Młynówka, Żarnówka, Ciek od Rataj, Małyszyniec, Brodek, Struga Zbijowska, Gostówka, Czarna Woda oraz mniejsze cieki bez nazw;

- zbiorniki: Brody, Lubianka, Piachy, Pasternik (Starachowice), Wióry, Wąchock;

- stawy i oczka wodne: w miejscowościach Młynek, Krynki gm. Brody oraz na rzece Małyszyniec we wsi Małyszyn gm. Mirzec i stawy rybne w miejscowości Rzepin Kolonia I gm. Pawłów w dolinie rzeki Świśliny, oczka wodne w pasie między wsiami miejscowości Parszów;

- zastoiska wodne: w dolinie rzeki Kamiennej.

### 2.4.1. Stan wód powierzchniowych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

W roku 2006 badania wód powierzchniowych realizowane były w zakresie monitoringu diagnostycznego poszerzonego o wskaźniki służące do oceny wód przeznaczonych do bytowania ryb oraz wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego i zagrożonych eutrofizacją.

W granicach powiatu starachowickiego badania wód powierzchniowych prowadzone były w 6 przekrojach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na następujących rzekach: Kamiennej (ppk Wąchock, Michałów i zb. Brody Iłżeckie-jaz), Pokrzywiance (Wieloborowice), Psarce (Świętomarz) i Świślinie (Siekierno).

W 2006 r. wody zadowalającej jakości odnotowano w trzech spośród sześciu badanych punktów. Wody o niezadowalającej jakości zakwalifikowane do IV klasy czystości wykazano w 2 punktach rozmieszczonych na Pokrzywiance (Wieloborowice) i Psarce (Świętomarz). W jednym ppk (Kamienna - zb. Brody) odnotowano wody V klasy (złej jakości).

Wśród wskaźników decydujących o klasie jakości rzek dominowały wskaźniki biogenne (zw. azotu i fosforu), tlenowe (ChZT-Mn i ChZT-Cr), biologiczne (saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu) oraz bakteriologiczne.

Wyniki klasyfikacji ogólnej w badanych ppk rzek powiatu starachowickiego 
w 2006 r.:

| Lp. | Rzeka | Punkt pomiarowy | km | Klasa jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamienna | Wąchock | 95,2 | III |
| 2. | Kamienna | zbiornik Brody - jaz | 76,8 | V |
| 3. | Pokrzywianka | Wieloborowice | 5,6 | IV |
| 4. | Psarka | Świętomarz | - | IV |
| 5. | Świślina | Siekierno | 30,6 | III |

*wg WIOŚ w Kielcach „Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu starachowickiego w 2006 roku”

W 2007 r. na terenie powiatu przeprowadzono badania wód rzeki Kamiennej w jednym punkcie kontrolnym – poniżej zbiornika Brody.

| Lp. | Rzeka | Punkt pomiarowy | km | Klasa jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamienna | poniżej zbiornika Brody | 76,3 | IV |

*wg WIOŚ w Kielcach

W 2005 r. ukończono budowę zbiornika „Wióry” o powierzchni 415 ha. Jest to zbiornik retencyjny zlokalizowany na rzece Świślinie. Jest on wykorzystywany do następujących celów:

- ochrona przeciwpowodziowa w zlewni rzeki Kamiennej,

- ustabilizowanie ilości przepływającej poniżej zapory wody,

- produkcja energii elektrycznej,

- rekreacja.

### 2.4.2. Aktualny stan wód powierzchniowych

Monitoring wód powierzchniowych jest jednym z elementów programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Jako zasadnicze narzędzie służące do osiągnięcia celów dyrektywy 2000/60/WE tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) umożliwi sprawowanie kontroli nad realizacją zadań określonych w planach gospodarowania wodami (opracowywanych w cyklach 6 letnich, pierwszy obowiązuje od 2010 r.). Monitoring wód powinien zapewnić spójny i kompleksowy przegląd stanu wód w obszarach dorzeczy. Nowy system monitoringu, obejmuje 3 zakresy: diagnostyczny, operacyjny i badawczy. Najważniejszym założeniem nowego systemu monitoringu jest oparcie ocen stanu wód na elementach biologicznych oraz wspierających je elementach fizykochemicznych i hydromorfologicznych, przy czym na ocenę stanu wód powierzchniowych, zgodną z Ramową Dyrektywą Wodną, składa się ich stan lub potencjał ekologiczny i stan chemiczny.

Monitoring jakości wód powierzchniowych w latach 2008-2010 prowadzony był zgodnie z opracowanym „Programem monitoringu środowiska województwa świętokrzyskiego” zaakceptowanym do realizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego                   i zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Program badawczy obejmował kontrolę jakości wód w 34 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych w 33 jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP) województwa, zgodnie z określonym zakresem i częstotliwością badań. Badania realizowane były w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego, poszerzonego o wskaźniki do oceny wód zanieczyszczonych związkami azotu ze źródeł rolniczych i zagrożonych eutrofizacją oraz w wybranych punktach - do oceny wód przeznaczonych do bytowania ryb i wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.

Wstępną ocenę jakości wód powierzchniowych za rok 2008 w odniesieniu do JCWP

wykonano na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia                     20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz.1008), które zawiera sposób klasyfikacji                        i oceny oraz prezentacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

W 2008 roku w ramach monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu starachowickiego badaniu poddano rzekę Kamienną oraz Młynówkę. Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zdecydowały o stanie JCWP w 2008 roku przestawiono poniżej:

| Nazwa i kod JCWP | Rzeka i punkt pomiarowy/km | Rodzaj monitoringu | Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny JCWP | Stan chemiczny JCWP | Stan wód w ppk | Stan wód w JCWP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Klasa wsk. | Wskaźniki decydujące | Klasa stanu | dobry/ poniżej | Wskaźniki decydujące |  |  |
| Kamienna od Bernatki do Zb. Brody Iłżeckie PLRW2000823459 | Kamienna Michałów km 85 | MD MO | II | Azot amonowy |  |  | rtęć |  |  |
|  |  |  | II | Azot Kjeldahla |  | ∑ | Benzo(g,h,i)perylen |  |  |
|  |  |  | II | Azot azotanowy |  |  | Indeno(1,2,3cd)piren |  |  |
|  |  |  | II | Azot ogólny |  |  |  |  |  |
|  |  |  | II | Fosfor ogólny |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III | Fitobentos | III |  |  |  |  |
|  |  |  | bn | makrolity |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bn | makrobentos |  |  |  | Z | Z |
| Młynówka PLRW20006234378 | Młynówka Starachowice km 0,2 | MO |  | BZT5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ogólny węgiel org. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azot amonowy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azot Kjeldahla |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azot azotanowy |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Azot ogólny |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Fosfor ogólny |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bn | makrobentos |  |  |  |  |  |

*wg Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach - Raport „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2007-2008”

Oznaczenia:

– kolor zielony - dobry stan ekologiczny (II klasa), dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny (I i II klasa)

– kolor żółty - umiarkowany stan/potencjał ekologiczny (III klasa)

– kolor czerwony -  ły stan/potencjał ekologiczny (V klasa), zły stan wód JCWP, przekroczenie norm dla klasy II elementów izykochemicznych,

przekroczenie norm dla dobrego stanu chemicznego

Z – zły stan wód

bn – brak norm dla badanego wskaźnika biologicznego

MD – monitoring diagnostyczny

MO – monitoring operacyjny

### 2.4.3. Wnioski

Ocena jakości wód za rok 2008 jest oceną wstępną, ponieważ  trwają prace nad dopracowywaniem metodyk badawczych oraz ustalaniem warunków referencyjnych      w odniesieniu do elementów biologicznych, hydromorfologicznych, a także analizowane  jest występowanie substancji priorytetowych w ekosystemach wodnych (elementy chemiczne). Z uwagi na brak norm dopuszczalnych dla itoplanktonu, makrobezkręgowców bentosowych oraz makroitów rzek wyżynnych i górskich,                 w wyżej wymienionym rozporządzeniu MŚ, ocena za rok 2008 jest niepełna i zostanie zweryifkowana w 2010 roku, po zakończeniu projektów badawczych, realizowanych przez jednostki zewnętrzne na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu starachowickiego nie jest zadowalająca - dominują wody o niskiej jakości, co powoduje ograniczenia przy ujmowaniu wód dla celów technologicznych jak również przy ich wykorzystaniu rekreacyjnym. Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wpływających na ich jakość są: nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, ścieki z gospodarstw wiejskich posiadających wodociągi a pozbawionych oczyszczalni, ścieki opadowe i spływy powierzchniowe, środki chemiczne (sztuczne nawozy, środki ochrony roślin).

## 2.5. Wody podziemne

Na obszarze powiatu starachowickiego użytkowe znaczenie posiadają wody podziemne występujące w utworach triasu i jury tworzące główne poziomy wodonośne. Piętro jurajskie reprezentują poziomy: górnojurajski, środkowojuraski                i dolnojurajski, a piętro triasowe tylko poziom dolnotriasowy. Znaczenie użytkowe posiada też czwartorzędowy poziom wodonośny w aluwiach rzek Kamiennej i Iłżanki oraz we fluwioglacjalnych piaskach na wysoczyźnie polodowcowej (zlodowacenie środkowopolskie) w okolicach Trębowca. Za niewodonośne uznano skały najniższego ogniwa jury środkowej oraz wyższej części jury. Są to głównie iłowce, iły                          z mułowcami ilastymi przewarstwione mułowcami i piaskowcami. Do bezwodnych zaliczono także iłowce, iły z wkładkami piaskowców i mułowców triasu górnego - retu.

Zasilanie warstw wodonośnych odbywa się przez infiltrację opadów atmosferycznych. Jest ono bezpośrednie na ich wychodniach lub pośrednie poprzez nieciągły nadkład osadów czwartorzędowych o miąższości od kilku do około 20 m. Zwierciadło wód podziemnych w poziomach czwartorzędowym i górnojurajskim jest swobodne, natomiast w poziomach środkowojurajskim, dolnojurajskim i dolnotriasowym często jest naporowe, napięte przez ilaste przewarstwienia w profilach otworów studziennych. Nie tworzą one jednak ciągłej, regionalnej warstwy napinającej.

#### 2.5.1. Stan wód podziemnych przedstawionych w aktualizacji Programu Ochrony Środowiska

Na terenie powiatu starachowickiego w ramach monitoringu krajowego jakości zwykłych wód podziemnych badania realizowane były w jednym punkcie – Bostów – Szkoła Podstawowa. Pozostałe studnie na terenie powiatu nie należą do sieci pomiarowej monitoringu krajowego wykonywanego przez Inspektorat Ochrony Środowiska.

Ocena wyników badań monitoringowych wód podziemnych w powiecie starachowickim wykazała, że woda w badanym punkcie (studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Starym Bostowie) spełnia wymagania klasy III, tj. normy dla wód zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka,

Wykaz punktów sieci krajowej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych                   w powiecie starachowickim – lata 2006-2007.

| Lp. | Nr pkt. | Miejscowość, gmina/powiat właściciel punktu (użytkownik) | Stratygrafia warstwy wodonośnej | Głębokość [m] | Rodzaj punktu | Klasa jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 |
| 1. | 2038 | Bostów Pawłów/starachowicki Szkoła Podstawowa w Starym Bostowie | S (sylur)+O (ordowik) | 30 | studnia wiercona | III | III |

*wg WIOŚ w Kielcach „Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2007”

### 2.5.2. Aktualny stan wód podziemnych

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) na terenie województwa świętokrzyskiego w 2008 i 2009 roku wykonano w punktach sieci krajowej, w ramach monitoringu operacyjnego, którym obejmuje się jednolite części wód podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. Zakres badań objął w równym stopniu punkty wód wgłębnych (wody poziomów artezyjskich i subartezyjskich dobrze izolowane od wpływu czynników antropogenicznych, o napiętym zwierciadle) oraz punkty wód gruntowych (wody płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle wód).

Punkty pomiarowe zlokalizowane były w jednolitych częściach wód podziemnych                w 9 punktach (2008 rok) oraz 14 punktach (2009 rok) na terenie województwa jedynie w obrębie powiatów: opatowskiego, sandomierskiego, kieleckiego i staszowskiego.

# 3. Analiza stanu infrastruktury chroniącej środowisko

#### Stan systemu zaopatrzenia w wodę w gminach na terenie powiatu starachowickiego jest zróżnicowany – część gmin praktycznie zakończyła proces wodociągowania, dla części dokończenie budowy sieci jest jednym z ważniejszych zadań. Stan sieci wodociągowej w poszczególnych gminach:

| Lp. | Gmina | Długość czynnej sieci rozdzielczej (w km) | Podłączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) | Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (osoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1 | Starachowice | 184,7 | 185,9 | 5616 | 5673 | 50818 | 50542 |
| 2 | Wąchock | 72,4 | 72,4 | 1808 | 1845 | 5923 | 5930 |
| 3 | Mirzec | 97,5 | 97,5 | 1919 | 1946 | 7652 | 7632 |
| 4 | Brody | 123 | 123,2 | 2659 | 2704 | 9823 | 9825 |
| 5 | Pawłów | 197,4 | 197,6 | 3208 | 3444 | 12683 | 12864 |
|  | Razem powiat | 675 | 676,6 | 15210 | 15612 | 86899 | 86793 |

* wg Bazy Danych Regionalnych – GUS (stan na 31 grudnia 2007 i 2008 roku)

Stan infrastruktury kanalizacyjnej

| Lp. | Gmina | Długość czynnej sieci rozdzielczej (w km) | Podłączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (szt.) | Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| 1 | Starachowice | 147,5 | 150,4 | 4724 | 4866 | 44877 | 44708 |
| 2 | Wąchock | 55,6 | 55,6 | 1290 | 1339 | 3247 | 3309 |
| 3 | Mirzec | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | Brody | 74,3 | 78,4 | 1452 | 1618 | 7489 | 7650 |
| 5 | Pawłów | 87,9 | 88,3 | 845 | 958 | 3410 | 3410 |
|  | Razem powiat | 365,7 | 373,1 | 8312 | 8782 | 59031 | 59085 |

* wg Bazy Danych Regionalnych – GUS (stan na 31 grudnia 2007 i 2008 roku)

Powiat starachowicki ma dobrze rozwiniętą sieć zbiorczych wodociągów - według danych z GUS (stan na koniec 2008 r.) na terenie powiatu długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosiła 676,6 km. Istnieje duża dysproporcja między długością sieci wodociągowej a kanalizacyjnej (długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej wynosiła 373,1 km).

Na terenie powiatu znajduje się 21 głównych ujęć wód podziemnych (w tym 20 jest czynnych). Ich rozkład na poszczególne gminy przedstawia się następująco: 
w gminie Starachowice (1szt.), w gminie Wąchock (3 szt., w tym 2 czynne), w gminie Mirzec (5 szt.), w gminie Brody (8 szt.), w gminie Pawłów (4 szt.).

Wytwarzane ścieki oczyszczane są w powiecie starachowickim w 5 komunalnych oczyszczalniach ścieków na terenie gmin: Starachowice (1), Brody (2), Pawłów (2).

# 4. Cele i zadania zapisane w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska oraz informacja o ich realizacji

W ramach aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego określono cele strategiczne (główne), cele operacyjne (szczegółowe) oraz programy (działania) w zakresie ochrony środowiska. Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie powiatu, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Program składa się z kilku części:

- ogólnej charakterystyki powiatu oraz gmin wchodzących w jego skład,

- diagnozy aktualnego stanu środowiska przyrodniczego w zakresie jakości powietrza, oddziaływania hałasu, wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, zasobów kopalin, oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przyrody oraz gospodarki leśnej,

- zestawienia celów i zadań w zakresie ochrony środowiska w powiecie,

- zasad zarządzania ochroną środowiska,

- monitoringu przebiegu realizacji zadań, umożliwiającego ocenę skuteczności podejmowanych działań.

Cele Strategiczne (główne) i Cele Operacyjne (szczegółowe)

- Poprawa stanu środowiska

- Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu

- Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

- Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców

Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej powiatu wymagała zdefiniowania celów operacyjnych oraz opracowania programów działania 
w poszczególnych obszarach. Programom zostały przyporządkowane szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2008-2011) oraz zadania długofalowe (na lata 2012-2015).

Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska:

| CELE STRATEGICZNE (Główne) | CELE OPERACYJNE (Szczegółowe) | PROGRAMY (Działania) |
| --- | --- | --- |
| I Poprawa stanu środowiska | Budowa systemów infrastruktury technicznej | Program wodociągowania Program kanalizacji Program gazyfikacji Program modernizacji sieci elektroenergetycznych Program ochrony powietrza |
|  | Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych | Program budowy i modernizacji dróg |
|  | Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami | Program selektywnej zbiórki odpadów Program unieszkodliwiania odpadów Program rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów |
| II | Ochrona obszarów leśnych | Program zalesień Program ochrony lasów |
| Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu | Rozwój małej retencji | Program budowy i ochrona istniejących zbiorników wodnych Program modernizacji systemów melioracyjnych |
| III Minimalizacja zagrożeń dla środowiska | Zmniejszenie zagrożenia pożarowego | Program poprawy bazy i wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz monitoringu zagrożeń pożarowych |
|  | Sprawny system reagowania kryzysowego | Program monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej |
| IV Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców | Edukacja proekologiczna | Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych |
|  | Popularyzacja ekologicznej energii | Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii |
|  | Wspieranie ekologicznych technologii | Program wspierania technologii przyjaznych środowisku |

Cele strategiczne i cele operacyjne:

I C.S.	Poprawa stanu środowiska

Pierwszy cel strategiczny – poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie – zakłada podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania przyczyn powstawania zanieczyszczeń, głównie przez budowę, rozbudowę oraz modernizację systemów infrastruktury technicznej.

##### C.O.	Budowa systemów infrastruktury technicznej

Największy wpływ na stan środowiska mają systemy wodociągowe i kanalizacyjne (stan wód gruntowych, czystość cieków wodnych) oraz systemy zaopatrzenia                       w energię – sieci gazociągowe i elektroenergetyczne (alternatywne źródła ciepła mające wpływ na stan powietrza oraz zmniejszające ilość odpadów – popiołów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania realizowane będą ze środków własnych gmin przy wsparciu funduszy ochrony środowiska oraz środków pomocowych.

- Program wodociągowania

Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z budową systemów oczyszczania ścieków. Budowa wodociągów jest zadaniem samorządów gminnych. Efektem wdrożenia programu będzie:

- zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenia w wodę o odpowiednim standardzie jakościowym,

- racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę wymusza oszczędne gospodarowanie).

- Program kanalizacji

Regionalny (powiatowy) program kanalizacji będzie stanowił sumę programów gminnych. Budowa lokalnego systemu powinna być poprzedzona opracowaniem gminnych koncepcji kanalizacji. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie będą budowane na obszarach spełniających kryteria techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu itp.) Na terenach o rozproszonej zabudowie konieczna jest popularyzacja lokalnych oraz przydomowych oczyszczalni.

- Program gazyfikacji

Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci gazociągowych uzależniony jest od zapotrzebowania społecznego, a to zależy od relacji cenowych nośników energii. Wszystkie gminy w powiecie posiadają sieć gazową. Długość sieci wynosi 494,8 km. Budowa kolejnych odcinków sieci będzie realizowana w miarę potrzeb. Zwiększenie liczby domów ogrzewanych gazem można osiągnąć popularyzując termomodernizację budynków.

- Program modernizacji sieci elektroenergetycznych

Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. Z programu wynikają podstawowe potrzeby inwestycyjne, które będą realizowane samodzielnie przez Zakład Energetyczny oraz przez Zakład Energetyczny wspólnie z samorządami gminnymi.

- Program ochrony powietrza

Modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych (źródeł, sieci) połączona jest z likwidacją „niskiej emisji” w strefach o znaczących przekroczeniach dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „BUGAJ” w upadłości i jego następnych właścicieli oraz ZEC Starachowice.

##### C.O. 	Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

Sprawnie funkcjonujące lokalne systemy komunikacyjne zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. Dla realizacji celu konieczne jest współdziałanie wszystkich zarządców dróg, działających na terenie powiatu.

- Program budowy i modernizacji dróg

Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie powiatu (składającego się z dróg administrowanych przez wszystkie szczeble samorządów) powinno uwzględniać:

- dogodne połączenia drogowe między gminami i ważniejszymi miejscowościami;

- bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie);

- minimalizację uciążliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas).

#### C.O. 	Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Na terenie powiatu nie ma czynnych składowisk odpadów. Konieczne jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów, uwzględniającego lokalne uwarunkowania.

- Program selektywnej zbiórki odpadów

Wstępną selekcję odpadów (u źródła) prowadzą obecnie gmina Starachowice i Gmina Brody. Na terenie gminy Mirzec prowadzone są coroczne jednorazowe akcje zbiórki odpadów. Program zakłada wprowadzenie spójnego systemu wstępnej segregacji odpadów we wszystkich gminach.

- Program unieszkodliwiania odpadów

Odpady z terenu powiatu starachowickiego są transportowane na regionalne składowisko „Janik” (gmina Kunów, powiat ostrowiecki). Składowiskiem zarządza Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” w Kunowie. Przewidziany czas eksploatacji tego składowiska to rok 2022.

- Program rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów

Obowiązkowy monitoring zamkniętego składowiska w Marcinkowie przez wiele lat będzie angażować środki z budżetu gminy. Konieczne jest również podjęcie działań, mających na celu zapewnienie na tym terenie pełnego bezpieczeństwa ekologicznego.

II C.S.	Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu

Zmiana sposobu wykorzystania terenów niewykorzystanych rolniczo – m.in. przez zalesienia, przyczyni się do zwiększenia walorów turystycznych powiatu oraz poprawi jego estetykę. Dla osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie walorów przyrodniczych                    i krajobrazowych powiatu zdefiniowano następujące programy:

- program zalesień;

- program budowy i ochrona istniejących zbiorników wodnych;

- program modernizacji systemów melioracyjnych.

##### C.O. 	Ochrona obszarów leśnych

Lasy i grunty leśne zajmują 46,2 % powierzchni ogólnej powiatu. Jest to wskaźnik wyższy od średniej wojewódzkiej (27,7%) oraz od średniej krajowej (28%). Powiat starachowicki cechuje się niską jakością gleb. Dominują tu bowiem odpowiednio gleby klasy: V, IVb, IIIa, IVa i VI. Zalesianie stanowi optymalny sposób wykorzystania odłogowanych obecnie gleb niższych klas.

- Program zalesień

Program zalesień, koordynowany przez Starostwo Powiatowe, ma na celu zwiększenie lesistości przez zagospodarowanie nieużytków oraz wyłączenie z użytku rolniczego gleb najniższych klas.

- Program ochrony lasów

Znaczną część powierzchni powiatu zajmują tereny prawnie chronione. Są to: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, Sieradowicki Park Krajobrazowy oraz rezerwaty i pomniki przyrody. Tereny te wymagają szczególnej ochrony, ponieważ stanowią naturalne dziedzictwo powiatu.

##### C.O. 	Rozwój małej retencji

Zbiorniki retencyjne spełniają istotne funkcje m.in. w zakresie wyrównywania stosunków wodnych w glebie, zmniejszania zagrożenia powodziowego.

- Program budowy i ochrona istniejących zbiorników wodnych

Program powinien obejmować analizę stanu obecnego funkcjonujących na terenie powiatu sztucznych zbiorników wodnych oraz zbiorników naturalnych (terenów podmokłych, bagien, torfowisk) oraz propozycje działań, zmierzających do utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń piętrzących oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych. Program przewiduje budowę zbiornika retencyjnego w Jagodnem (gmina Mirzec).

- Program modernizacji systemów melioracyjnych

Istniejący na terenie powiatu system melioracyjny, zarządzany przez Gminne Spółki Wodne, spełnia istotną rolę w regulacji stosunków wodnych w glebie. Sprawne funkcjonowanie systemu wymaga podjęcia działań modernizacyjnych.

III C.S.	Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

###### Podstawowe zagrożenia dla środowiska naturalnego na terenie powiatu związane są              z pożarami lasów oraz zagrożenia związane z transportem ładunków niebezpiecznych.

###### C.O.	Zmniejszenie zagrożenia pożarowego

Zagrożenie pożarowe lasów wymaga poprawy wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz organizacji sprawnego systemu monitoringu zagrożeń i łączności.

- Program poprawy bazy i wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz monitoringu zagrożeń pożarowych

Na terenie powiatu funkcjonuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej               w Starachowicach oraz 26 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP finansowane z budżetów gminnych spełniają ważną rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa i wymagają sukcesywnej modernizacji posiadanego sprzętu i wyposażenia. Znaczną rolę w systemie p-pożarowym odgrywają zbiorniki retencyjne (największe zbiorniki na terenie powiatu: Wióry i Brody). Zbiorniki te posiadają dźwiękowy system ostrzegania ludności przed powodzią (w powiecie starachowickim i ostrowieckim).

###### C.O.	Sprawny system reagowania kryzysowego

Działający w strukturze Starostwa Zespół ds. Ochrony i Zarządzania Kryzysowego powinien dysponować środkami umożliwiającymi monitoring zagrożeń i skuteczne im przeciwdziałanie.

- Program monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej

Skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom dla środowiska wymaga intensyfikacji współpracy międzygminnej i koordynacji działań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń.

IV C.S.	Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców

###### Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości.

###### C.O.	Edukacja proekologiczna

Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach                         i grupach wiekowych, dlatego konieczna jest koordynacja działań na szczeblu gminnym i powiatowym.

- Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży

Edukacja proekologiczna powinna być prowadzona podczas wszystkich etapów nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w ramach zajęć szkolnych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

- Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych

Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące np. budowy sieci infrastruktury technicznej, ochrony obszarów o walorach przyrodniczych, pomników przyrody, popularyzacji ekologicznych systemów grzewczych i termomodernizacji itp. powinny być wspierane przez samorządy. W tym celu w corocznych budżetach może być tworzona rezerwa na wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych.

###### C.O.	Popularyzacja ekologicznej energii

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument Ministerstwa Ochrony Środowiska – zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% w roku 2010 i do 14% w roku 2020. Udział ten dla Polski szacuje się na około 5% (w gospodarce światowej – około 18%). Realizacja tych założeń wymaga wsparcia energetyki ekologicznej przez samorządy lokalne.

- Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w regionalnym bilansie energetycznym ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego, wpływa również znacząco na rozwój rolnictwa (uprawy roślin energetycznych, wykorzystanie nadwyżek biomasy                         i odpadów z gospodarki leśnej)

###### C.O. 	Wspieranie ekologicznych technologii

- Program popularyzacji wiedzy o nowych technologiach

Samorządy lokalne powinny wykorzystać środki kontaktu z mieszkańcami (strony internetowe, tablice ogłoszeń, prezentacja materiałów informacyjnych w urzędach itp.) do popularyzacji nowoczesnych, ekologicznych technologii, zwłaszcza w zakresie oczyszczania ścieków, ogrzewania, unieszkodliwiania odpadów.

- Program wspierania technologii przyjaznych środowisku

Samorządy gminne mogą wykorzystywać możliwość stosowania ulg podatkowych dla wspierania inwestycji przyjaznych środowisku oraz upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania inwestycji ekologicznych.

Plan działań i zadania na lata 2008 - 2011

Działania priorytetowe Powiatowego Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:

- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w powiecie,

- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko,

- konsultacji z samorządami gmin wchodzących w skład powiatu.

Ankiety sporządzone przez samorządy umożliwiły uwzględnienie w POŚ zadań                     z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, modernizacji sieci drogowej, gospodarki odpadami, termomodernizacji budynków itp.. Możliwości inwestycyjne zależą od stanu budżetu jednostek samorządowych oraz od wsparcia zewnętrznego dla inwestycji poprawiających stan środowiska. Dlatego też istotne znaczenie ma wykorzystywanie możliwości uzyskania środków m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego. Równolegle do działań inwestycyjnych kontynuowane są działania zwiększające świadomość ekologiczną mieszkańców.

Działania poprawiające stan środowiska naturalnego na terenie powiatu to działania inwestycyjne – realizowane w większości przez samorządy gminne, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej oraz działania organizacyjne – realizowane przez samorząd powiatowy i samorządy gminne we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi.

Ochrona powietrza

Działania z zakresu ochrony powietrza zrealizowane w latach 2008-2010 dotyczyły przede wszystkim przeciwdziałania niskiej emisji: budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci cieplnych, elektroenergetycznych oraz modernizacji systemu komunikacyjnego na terenie powiatu.

Ochrona wód

Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2008-2010 obejmowały

racjonalizację gospodarki wodnej na terenie powiatu (modernizację ujęć wody                      i rozbudowę sieci wodociągowych), budowę sieci kanalizacyjnej oraz budowę zbiorników retencyjnych na terenie powiatu.

Gospodarka odpadami

Działania na lata 2008-2010 obejmowały wprowadzenie we wszystkich gminach na terenie powiatu selektywnej zbiórki odpadów, likwidację dzikich wysypisk, opracowanie dokumentacji rekultywacji składowiska odpadów w Marcinkowie oraz wdrażanie programu wymiany pokryć dachowych zawierających azbest.

Zmniejszenie hałasu

Podstawowym źródłem hałasu na terenie powiatu jest transport drogowy. Działania podejmowane w celu zmniejszenia uciążliwości hałasu dotyczą budowy oraz modernizacji dróg oraz infrastruktury drogowej.

Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody obejmują zalesianie gruntów porolnych                      i nieekonomicznych dla rolnictwa zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego oraz budowę zbiornika wodnego na rzece Kamiennej.

Zestawienie realizacji zadań ujętych w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska wraz z kosztami w układzie celów strategicznych i celów operacyjnych                w okresie 01.01.2008-30.06.2010 przedstawiono poniżej. Należy jednak zaznaczyć, że są to działania przewidziane na dłuższy okres niż ten, który obejmuje sprawozdanie,  dlatego część z zadań nie została jeszcze rozpoczęta lub ich realizacja trwa. Ponadto wykonanie niektórych przedsięwzięć, wpływających na stan środowiska w powiecie, nie zalicza się do zakresu kompetencji powiatu i będzie realizowane przez inne jednostki (m.in. samorządy gminne) i w związku z tym nie zostało uwzględnione        w budżecie powiatu.

I C.S.	Poprawa stanu środowiska

##### C.O.	Budowa systemów infrastruktury technicznej

- Program wodociągowania

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Magistrala wodociągowa w Starachowicach | Zrealizowano: 9 073 m – 2 418 684,1 Euro |
| 2 | Modernizacja ujęcia wody Trębowiec ze stacją uzdatniania wody oraz pompowni Majówka | Zrealizowano: 6 414 394 Euro |
| 3 | Budowa wodociągu na osiedlu „Łazy-Zachód” | Wykonano 2 odcinki wodociągów: dł. 97 m+185 m - 173 000 zł |
| 4 | Rozbudowa sieci wodociągowej Rataje | Planowana w latach następnych |
| 5 | Rozbudowa sieci wodociągowej Wąchock | ul Starachowicka w Wąchocku - odcinek o dł. 64,5 mb – 35 990,55 zł (2009 r.) |
| 6 | Rozbudowa sieci wodociągowej Wielka Wieś | Planowana w latach następnych |
| 7 | Budowa wodociągu wiejskiego o długości 1,4 km w miejscowości Mirzec, ul. Langiewicza | Nie zrealizowano |

- Program kanalizacji

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kanalizacja sanitarna w Starachowicach | - Wykonano odcinki kanalizacji sanitarnej dł. ok 950 m (inne niż w zadaniach w pkt. 3-7) – 424 000 zł - (UM); - Wykonano kanalizację sanitarną ulic: ul. Mieszała, ul. Piesza, ul. Przechodnia o łącznej dł. 2 159 m - 2 171 613,01 zł (PWiK); |
| 2 | Oczyszczalnia ścieków w Starachowicach | 1 333 509, 4 Euro |
| 3 | Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta - uzupełnienia | Wykonano 20 odc. kanalizacji o dł. 2 300 mb – 1 167 000 zł |
| 4 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Wschodniej | - Wykonano kanał 529 m - 149 000 zł (UM); - Michałów Wiejski i Miejski, ul. Działki, ul. Radoszewskiego łącznej dł. 13 023,6 m - 2 013 225,36 Euro (PWiK); |
| 5 | Budowa kanału sanitarnego pomiędzy ul. Myśliwską i Smugową | Wykonano sieć grawitacyjną o dł. 290 m, rurociąg tłoczony o dł. 87 m, kompletną przepompownię ścieków - 377 000 zł |
| 6 | Budowa kanału sanitarnego pomiędzy ul. J. Pawła II i Łączną | Wykonano kanał sanitarny o dł. 350 m – 146 000 zł |
| 7 | Budowa kanalizacji na osiedlu „Łazy-Zachód” | Wykonano siec kanalizacyjną: ul. Polna, Przeskok, Zaułek o łącznej dł. 377 m - 1 281 609,06 zł |

| 8 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wąchock, Rataje, Parszów w ramach Funduszu Spójności | W latach 2008 – 2009 – zrealizowano: - odcinek o dł. 1 414 mb w miejscowości Rataje, - odcinek o dł. 8 864,5 mb w miejscowości Parszów, - odcinek o dł. 1 822 mb w miejscowości Wąchock, Łączny koszt – 1 677 295,24 Euro |
| --- | --- | --- |
| 9 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej Wąchock | Realizacja ze środków własnych gminy 2009 r. odcinek o dł. 584,5 mb – 279 823,72 zł |
| 10 | Budowa sieci kanalizacyjnej Węglów | Zrealizowano odcinek o dł. 54 mb – wartość 11 848 zł |
| 11 | Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Wąchock (35 szt.) | Planowana w latach następnych |
| 12 | Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wielkiej Wsi | Modernizacja przepompowni P16 w Wielkiej Wsi w ramach Funduszu Spójności - łączny koszt jak w pkt. 8 |
| 13 | Budowa kanalizacji w gminie Mirzec (Kolektor główny + sieć rozdzielcza o dł. 129 km, 1 896 przyłączy, 42 przepompownie) | Zad.1.Kanał grawitacyjny – 10 673,17 mb. Kanał tłoczny – 8 817,74 mb 2 przepompownie Zad.2. Kanał grawitacyjny – 7 945,63 mb. Kanał tłoczny – 2 571,58 mb 3 przepompownie Koszt – PWIK w Starachowicach |
| 14 | Kontynuacja budowy kanalizacji w gminie Mirzec / Kolektor główny + sieć rozdzielcza dł. 150,9 km, 2 345 przyłączy, 37 przepompowni/ Możliwość budowy lokalnych sieci kanalizacyjnych wraz z oczyszczalniami w obszarach trudnych dostępnych (oddalonych) | Nie zrealizowano |
| 15 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Mirzec | W trakcie realizacji |
| 16 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krynkach z 300 m³/d do 900 m³/d (RLM 5408) | Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak środków finansowych, planowana realizacja do 2015 r. |
| 17 | Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Brody o długości 52 km | Rozpoczęcie inwestycji planowane na lipiec 2010 r. |
| 18 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarczek | Oddano do eksploatacji w grudniu 2009 r. – koszt 4 184 380,06 zł |
| 19 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godów | Nie zrealizowano |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Tarczek, Świętomarz, Brzezie, Szerzawy, Wawrzeńczyce | Wykonano kanalizację sanitarną w miejscowościach: - Tarczek, Świętomarz – koszt 5 858 868,72 zł - Brzezie, Wawrzeńczyce – koszt 1 042 542,48 zł Inwestycje trwają |

- Program gazyfikacji

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami ul. Mieszała, ul. Parcelowa, ul. Kwiatowa, ul. Krucza, ul. Zacisze | Zrealizowano: 160 000 zł |
| 2 | Budowa sieci gazociągu wiejskiego średniego ciśnienia we wsiach: Jagodne, Trębowiec, Mirzec Majorat – Mirzec Czerwona, Osiny | Nie zrealizowano |
| 3 | Budowa gazociągu średnioprężnego w miejscowościach: Pokrzywnica, Wieloborowice, Nieczulice, Nowy Bostów, Stary Bostów | Nie zrealizowano |

- Program modernizacji sieci elektroenergetycznych

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie założeń do gminnych planów zaopatrzenia w energię elektryczną | Nie zrealizowano |
| 2 | Modernizacja sieci energetycznych i GPZ na terenie Gminy Starachowice | Przebudowano kabel WN - wykonano linię kablową WN 200 m - 17 600 zł |
| 3 | Modernizacja sieci energetycznych i GPZ na terenie Gminy Mirzec | - Budowa linii napowietrznych i kablowych, dowieszenie opraw, wymiana opraw z rtęciowych na sodowe. Koszt - 302 834,55 zł - Planowana w 2010 r. budowa oświetlenia na odcinkach Jagodne Małe – Gadka, Osiny – Osiny Majorat, Mirzec ul. Modrzewiowa |
| 4 | Modernizacja sieci energetycznych i GPZ na terenie Gminy Wąchock | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rataje - 48 572,30 zł |

- Program ochrony powietrza

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej, węzły cieplne, przyłącza, instalacje c.o. w budynkach komunalnych na osiedlu Wierzbnik oraz w rejonie ulic: Krywki, Konstytucji 3 Maja i Radomskiej (ZEC) | Zrealizowano: przyłącza z węzłami cieplnymi w rejonie ulic: Krywki, Konstytucji 3 Maja i Radomskiej – 704 931,86 zł |
| 2 | Rozbudowa sieci ciepłowniczej, węzły cieplne, przyłącza do budynków jednorodzinnych na osiedlu Las (ZEC) | Nie zrealizowano |
| 3 | Wprowadzenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Starachowice na osiedlach: Młynówka, Łazy, Orłowo, Wzgórze | Przyłącza ccw w ul. Kościelnej – 134 795,36 zł |
| 4 | Przebudowa sieci cieplnych na terenie MAN i SSE (PEC „BUGAJ”) | Nie zrealizowano |
| 5 | Przyłączenie do sieci cieplnej nowych odbiorców (PEC „BUGAJ”) | 72 odbiorców – 5 288 208,34 zł |
| 6 | Przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Żeromskiego (ZEC) | Przyłącza z węzłami cieplnymi – 2 073 910,94 zł |
| 7 | Przebudowa sieci cieplnej i budowa węzłów przy ul. Na Szlakowisku, Armii Krajowej, Górnej, Sienkiewicza (ZEC) | Przebudowa sieci z przyłączami i węzłami cieplnymi – 117 328,62 zł |
| 8 | Budowa kotła wodnego typ WR-17N w Ciepłowni C-01 o mocy 17 MW (ZEC) | Zrealizowano: 4 195 220,64 zł |
| 9 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach | 2008 r. – 1 680 000 zł |

C.O. Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

- Program budowy i modernizacji dróg

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy Starachowice | - zadania inwestycyjne: 12 940 000 zł – 15 ulic, 2 parkingi, 1 skrzyżowanie - w tym: nawierzchnia ulic - 23 000 m², chodniki, 6 800 m², kanalizacja burzowa – 1 800 mb. - wspólne przedsięwzięcia ze Starostwem Powiatowym: 1 685 830,08 zł – przebudowa i rozbudowa skrzyżowań, ulic, chodników - bieżące remonty i modernizacje chodników, ulic, parkingów itp.: 6 004 257,50 zł |
| 2 | Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy Wąchock | Drogi gminne: - Przebudowa drogi Wymysłów - Rataje w miejscowości Węglów (2008 r.) – 430 mb – 122 807,97 zł - Przebudowa ul. Ceglanej w Wąchocku (2008 r.) – 545 mb – 183 735,16 zł - Przebudowa ul. Partyzantów w Wąchocku (2008 r.) – 183 735,16 zł - Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Wąchocku etap I (2008 r.) – 700 mb – 65 927,45 zł - Przebudowa ul. Szerokiej w Wąchocku (2008 r.) – 320 mb – 244 200,57 zł - Naprawa nawierzchni drogi gminnej ul. Dolnej w Parszowie (2008 r.) – 325 mb – 45 994 zł - Przebudowa drogi gminnej Wielka Wieś – Betlejem (2008 r.) – 797 mb – 246 924,58 zł - Przebudowa ul. Szydłowieckiej w Wąchocku - etap II - 372 mb – 200 062,76 zł - Remont ul. Cmentarnej w Parszowie (2009r.) – 870 mb – 360 327,89 zł - Remont drogi Wymysłów – Rataje (2009 r.) – 1 335 mb – 484 447,40 zł - Ustawienie wiat przystankowych (2009 r.) – 5 szt. – 18 300 zł - Remont odwodnienia ul. Szerokiej w Wąchocku (2009 r.) – 13 840,74 zł - Remont odwodnienia drogi Wielka Wieś – osiedle (2009 r.) – 15 000 zł Drogi powiatowe: - Przebudowa drogi powiatowej nr 0563 T Mirzec – Wąchock ul. Radomska w Wąchocku II etap (2008 r.) – 640 160 zł - Przebudowa mostu na rzece Kamiennej w m. Wąchock (2008 r.) – 530 478 zł, - Remont drogi powiatowej nr 0573 T Majków – Marcinków – Wąchock ul. Św. Rocha w Wąchocku etap I (2009 r.) – 493 582 zł |
| 3 | Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych i gminnych na terenie Gminy Mirzec | - Wykonano budowę drogi lokalnej Mirów – dr. nr 744 ok. 400 mb, udział Gminy Mirzec zerowy. - W 2008 r. wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 0570T Osiny Mokra Niwa – Trębowiec Krupów – Trębowiec Duży na odcinku Mokra Niwa – Krupów – 340 mb ze środków własnych w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach. Wartość inw. 175 973,72 zł, udział Gminy Mirzec – 87 986,86 zł. - W 2009 r. wykonano budowę drogi powiatowej nr 0561 T o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z poboczem i odwodnieniem Mirzec Ogrody – Poddąbrowa – Tychów pod Lasem 800 mb. Wykonano ze środków własnych w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach. Wartość inw. 560 000 zł, udział Gminy Mirzec 260 000 zł |
| 4 | Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Brody | - 2008 r. – droga Styków (parking) – 150 000 zł - 2009 r. – droga Ruda - 840 000 zł droga Dziurów - 140 000 zł |
| 5 | Modernizacja dróg i infrastruktury drogowej przy drogach gminnych na terenie Gminy Pawłów | 7 327 694,47 zł |
| 6 | Budowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych, mających duże znaczenie dla rozwoju powiatu: Mirzec Ogrody – Poddąbrowa - Tychów Stary - Podlesie Mirzec Czerwona – Trębowiec Mały Mirzec Majorat – Mirzec Malcówki Tychów Stary (skrzyżowanie) – Pastwiska Mirzec – Wąchock Dąbrowa – Grabków – Bostów Siekierno – Bronkowice – Rzepin Brody – Krynki Lipie – Henryk Szyb Starachowice – Adamów – Styków Krynki Fabr. – Krynki Małe Brody – Staw Kunowski - Rudnik | 2008 rok: - Mirzec Czerwona – Trębowiec Mały – 222 106 zł - most ul. Radomska w Wąchocku – 1 080 668 zł - Małyszyn Górny –Małyszyn Dolny – 377 883 zł - Staw Kunowski – Bór Kunowski – 1 006 402 zł - remont drogi w miejscowości Szerzawy – 61 854 zł -remont drogi Adamów przez wieś – 411 738 zł - remont Komorniki - Suszarnia – 391 014 zł - remont ul. Mrozowskiego w Starachowicach – 148 854 zł - remont drogi Osiny - Mokre Niwy -Krupów - Trębowiec – 200 040 zł 2009 rok: - Rzepin Dąbrowa – 1 710 177 zł - - Mirzec – Ogrody – Poddąbrowa - Tychów Stary - Polesie – 499 789 zł - Szrerzawy – Chybice – Wieloborowice -Szarotka – 72 380 zł - most na rzece Kamiennnej w ul. 17-go Stycznia w Starachowicach – 1 065 287 zł - ul. Nowowiejska w Starachowicach - 530 873 zł - remont Lipie – Henryk - Szyb – 214 987 zł - remont chodnik ul. Szkolna w Starachowicach – 130 201 zł - remont chodnik ul. Iłżecka w Starachowicach – 93 696 zł - remont Krynki Duże - Krynki Małe -485 141 zł - remont Majków – Marcimków - Wąchock 493 582 zł - remont drogi pow. przez wieś Malcówki - 9 150 zł 2010 rok: - ul. Leśna w Starachowicach – 14 640 zł - most ul. Radomska w Starachowicach – 60 756 zł - Starachowice - Adamów Dąbrowa – Pawłów i Dąbrowa – Kałków – 15 360 zł -remont chodnika ul. Hutnicza w Starachowicach – 42 676 zł - remont chodnika w miejscowości Jagodne – 38 866 zł. 2008-2010: - Mirzec – Wąchock – 992 432 zł (2008 r.), 2 009 463 zł (2009 r.) - Siekierno - Radkowice – Rzepin - 531 685 zł (2008 r.), 234 973 zł (2009 r.) - Dąbrowa Dolna – Grabków – Bostów – 469 592 zł (2008 r.), 1 350 755 zł (2009 r.), 2 218 549 zł (2010 r.) - Starachowice - Lubienia – 80 884 zł (2008 r.), 1 348 921 zł (2009 r.), 1 991 737 zł (2010 r.) - Krynki - Brody – 14 400 zł (2008 r.), 307 440 zł (2009 r.), 2 062 zł (2010 r.) - budowa zatok autobusowych na drogach powiatowych – 3 660 zł (2008 r.), 172 921 zł (2009 r.) - Tychów Stary – Ostrożanka -Małyszyn/Pastwiska – 218 300 zł (2009 r.), 330 700 zł (2010 r.) - remont Pawłów – Bukówka – Broniewice – 197 683 zł (2009 r.), 40 139 zł (2010 r.) - remont Kałków – wióry (chodnik) – 104 749 zł (2009 r.), 70 367 zł (2010 r.) - remont Wąchock – Siekierno - Leśna – 38 850 zł (2008 r.), 43 409 zł (2009 r.) |

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

- Program selektywnej zbiórki odpadów

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Popularyzacja i rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów – Gmina Starachowice | Informacje o zbiórce dla mieszkańców w siedzibie Urzędu oraz w Internecie |
| 2 | Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców – Gmina Starachowice | 2008 r. – 15 123 Mg – 2 511 491 zł 2009 r. – 14 972 Mg – 3 124 037 zł 2010 r. (I półr.) – 7 523 Mg – 1 655 983 zł |
| 3 | Popularyzacja i rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów – Gmina Wąchock | 2010 r. – zorganizowany odbiór odpadów niebezpiecznych od mieszkańców – 8 346 zł |
| 4 | Wdrożenie systemu odbioru odpadów posegregowanych i zmieszanych od mieszkańców – Gmina Wąchock | W 2009 r. wdrożono system odbioru odpadów posegregowanych, w tym: -frakcja „mokra” – odpady zmieszane -frakcja „sucha” wysegregowane szkło, metal, makulatura, tworzywa, tekstylia -odpady gabarytowe -odpady elektroniczne |

- Program unieszkodliwiania odpadów

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Starachowice | 2008 r. – 137,36 Mg – 73 947 zł 2009 r. – 167,30 Mg – 79 583 zł |
| 2 | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Wąchock | Realizacja planowana w II półroczu 2010 r. |
| 3 | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Mirzec | Usunięcie i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest zalegający od lata na posesjach w ilości 6 685,80 m2 z terenu 42 posesji – 25 038,32 zł |
| 4 | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Brody | 2008 r. – usunięto 25,44 Mg – koszt 5 039,70 zł 2009 r. – usunięto 47,79 Mg – koszt 12 783,84 zł |
| 5 | Realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Gmina Pawłów | sierpień - listopad 2009 r. – odbieranie azbestu – koszt 41 298 zł |

- Program rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie | Opracowanie dokumentacji projektowej – koszt 20 740 zł |
| 2 | Lokalizacja dzikich wysypisk i ich likwidacja – Gmina Starachowice | Likwidacja 11 szt. o pow. 45 m2 – koszt 1 980 zł |
| 3 | Lokalizacja dzikich wysypisk i ich likwidacja – Gmina Wąchock | Planowana w 2011 r. i latach kolejnych |
| 4 | Lokalizacja dzikich wysypisk i ich likwidacja – Gmina Brody | Koszt likwidacji dzikich wysypisk: - 2008 r. – 3 000 zł - 2009 r. – 8 000 zł - 2010 r. – 2 000 zł |

II C.S. Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu

C.O. Ochrona obszarów leśnych

- Program zalesień

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zalesianie gruntów porolnych, nieekonomicznych dla rolnictwa | Planowane zalesianie zgodnie z zapisem w planie zagospodarowania przestrzennego |

- Program ochrony lasów

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie programu ochrony lasów | Nie realizowano |

C.O. Rozwój małej retencji

- Program budowy i ochrona istniejących zbiorników wodnych

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiza stanu obecnego zbiorników wodnych | listopad 2008 r. (Gmina Wąchock) – oddano do użytkowania zbiornik wodny na rzece Kamiennej – koszt zadania 3 687 000 zł |
| 2 | Opracowanie programu ochrony naturalnych zbiorników wodnych | Nie realizowano |
| 3 | Budowa zbiornika retencyjnego w Jagodnem – Gmina Mirzec | Nie realizowano |

- Program modernizacji systemów melioracyjnych

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie programu budowy i renowacji urządzeń melioracyjnych | Nie realizowano |

III C.S. Minimalizacja zagrożeń dla środowiska

C.O. Zmniejszenie zagrożenia pożarowego

- Program poprawy bazy i wyposażenia jednostek straży pożarnych oraz monitoringu zagrożeń pożarowych

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiza stanu bazy i wyposażenia jednostek PSP i OSP – Gmina Starachowice | Na terenie miasta istnieje jedno OSP (Os. Michałów), która posiada własną strażnicę. Na wyposażeniu OSP są: 2 samochody pożarnicze, sprzęt do ratownictwa drogowego, pożarniczego i medycznego. Jednostka ta została włączona w 2009 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. |
| 2 | Analiza stanu bazy i wyposażenia jednostek PSP i OSP – Gmina Wąchock | Analiza wykonana we własnym zakresie przez pracownika UMiG w Wąchocku |
| 3 | Analiza stanu bazy i wyposażenia jednostek PSP i OSP – Gmina Pawłów | Prowadzony jest co dwa lata spis z natury w OSP na terenie gminy |
| 4 | Opracowanie harmonogramu modernizacji bazy i wyposażenia jednostek PSP i OSP – Gmina Pawłów | Obecnie rozpoczęto budowę dwóch strażnic w Pawłowie i Kałkowie |

C.O. Sprawny system reagowania kryzysowego

- Program monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aktualizacja planów współpracy między samorządem powiatowym i gminami w sytuacjach zagrożeń | W programie monitoringu zagrożeń i współpracy międzygminnej, współpraca ze Starostwem i innymi gminami realizowana jest na podstawie obowiązujących przepisów prawnych oraz podczas wspólnych ćwiczeń i bieżącej działalności wynikającej z wydarzeń kryzysowych (np. powódź). |
| 2 | Aktualizacja planów współpracy między samorządem powiatowym i gminami w sytuacjach zagrożeń – Starostwo Powiatowe | - Powołano Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Opracowano Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego - Organizacja ćwiczeń ratowniczych oraz posiedzeń PZZK z udziałem wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu |
| 3 | Aktualizacja planów współpracy między samorządem powiatowym i gminami w sytuacjach zagrożeń – Gmina Wąchock | Opracowano we własnym zakresie przez pracownika UMiG w Wąchocku następujące plany: - Gminny Plan Reagowania Kryzysowego - Plan Ewakuacji w Sytuacji Zagrożeń - Plan Organizacji i Funkcjonowania Zastępczych Miejsc Szpitalnych |
| 4 | Aktualizacja planów współpracy między samorządem powiatowym i gminami w sytuacjach zagrożeń – Gmina Mirzec | Opracowano dokumenty: - Gminny Plan Reagowania Kryzysowego – listopad 2008 r. - Plan Ewakuacji (Przyjęcia) Ludności, Zwierząt i Mienia II stopnia na wypadek Masowego Zagrożenia – lipiec 2009 r. - Dokumentacja Stałego Dyżuru Zawarto porozumienia: - 25.04.2008 r. z Wojskową Komendą Uzgodnień w Starachowicach w sprawie realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych na terenie administrowanym przez WKU w Starachowicach - 08.05.2008 r. z Wójtem Gminy Mirów w sprawie współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji w zakresie zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwania - 01.08.2008 r. z Wójtem Gminy Wierzbica w sprawie współdziałania i wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy gminami na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. W dniu 18.06.2009 r. przeprowadzono gminną grę obronną nt.: „Kierowanie urzędem gminy podczas podnoszenia gotowości obronnej państwa czasu kryzysu w warunkach zagrożeń terrorystycznych” z udziałem przedstawicieli Starostwa Powiatowego, WKU, policji, straży, służb medycznych z Oddziału Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Starachowicach z elementami praktycznego działania. |
| 5 | Aktualizacja planów współpracy między samorządem powiatowym i gminami w sytuacjach zagrożeń – Gmina Pawłów | Obecnie opracowywana jest aktualizacja Planu Zarządzania Kryzysowego |

IV C.S. Rozwój gospodarczy w oparciu o wysoką świadomość ekologiczną mieszkańców

C.O. Edukacja proekologiczna

- Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – Gmina Starachowice | 2008 r. – 18 784,29 zł (6 konkursów, 2 festiwale, 3 turnieje, 2 festyny, 1 rajd, 1 przegląd teatrzyków, akcja „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Monitoringu Wód”) 2009 r. – 11 992,31 zł (3 konkursy, 1 przegląd teatrzyków, 2 turnieje, 2 festiwale, 1 rajd, 2 happeningi, akcja „Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Monitoringu Wód”) I półrocze 2010 r. – 3 660,43 zł (1 turniej, 1 festiwal, 1 rajd, 1 przedstawienie estradowe, 1 przegląd teatrzyków) |
| 2 | Opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – Starostwo Powiatowe | Organizowanie imprez ekologicznych: 2008 r: - Bezpieczne gospodarstwo rolne – 80 zł - Góry świętokrzyskie to piękno, natura i spokój – 632,92 zł - konkurs plastyczny „Piękna przyroda – zdrowy świat” - 499,99 zł - Spotkanie z przyrodą – 1 000 zł - Chłop Roku 2008 – 1 187,70 zł - Sprzątanie świata – 527,04 zł - Dożynki 2008 – 3 851,48 zł - Piękna i Bezpieczna Zagroda Przyjazna Środowisku – 1 251 zł 2009 r: - Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – 50 zł - Konkurs plastyczny „Las w życiu człowieka” – 687,40 zł - Oszczędzaj, wyłączaj, odzyskuj, świeć przykładem – 649,41 zł - Światowy Dzień Monitoringu Wód 2009 – 434,49 zł - W starym domu – 477,60 zł - Sprzątanie świata – 662,75 zł 2010 r: - konkurs plastyczny „Szukamy rady na odpady”- 1 179,03 zł - Wizja zagospodarowania zbiorników wodnych w Starachowicach – 931,54 zł |

- Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie programu współpracy w zakresie ochrony środowiska z organizacjami pozarządowymi | Nie realizowano |

C.O. Popularyzacja ekologicznej energii

- Program popularyzacji alternatywnych źródeł energii

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie programu popularyzacji alternatywnych źródeł energii | Nie realizowano |

- Program wspierania technologii przyjaznych środowisku

| Lp. | Zadanie | Realizacja zadania wraz z kosztami w okresie 01.01.2008-30.06.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Nie realizowano |

Ponadto w latach 2008 - 2010 Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Starachowicach, nadzorujący funkcjonowanie Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej podejmował następujące inicjatywy w zakresie ekologii i ochrony środowiska:

- Podpisanie umowy w dniu 03.06.2008 r. z firmą Drog-Mel na wykonanie prac polegających na usunięciu krzewów i wykoszeniu traw wraz z ich usunięciem wzdłuż linii Starachowickiej Kolejki Wąskotorowej na długości 1800 mb                      i szerokości 8,5 m, posprzątaniu śmieci, plastików, papieru i szkła wzdłuż w/w odcinka, oczyszczeniu 6 szt. przepustów z namułu i innych nieczystości, budowie nowego przepustu o długości 6 mb i średnicy 500 mm – wartość prac 9 994,75 zł;

- Podpisanie umowy dnia 02.09.2009 r. z firmą D.U.H. Unicoll na wykonanie prac polegających na wycince krzewów i drzew, wykoszeniu traw i chwastów na odcinku 7 km torowiska, tj. od Parowozowni do stacji Lipie, uprzątnięciu nieczystości stałych, oczyszczeniu 16 szt. przepustów wykonaniu bruzd odwadniających, dokonaniu oprysku oczyszczonej powierzchni środkiem                      o nazwie „Randap” – wartość prac 14 400 zł.

Wykonane prace ułatwiły spływ wód odpadowych do rzeki Młynówki, poprawiły estetykę terenu, polepszyły standardy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

# 5. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska poniesione na terenie powiatu starachowickiego w latach 2006-2008

| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska według kierunków inwestowania: | Nakłady inwestycyjne [tys. zł] |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 |
| Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną wg kierunków inwestowania: |  |  |  |
| Ogółem | 12 590,5 | 720,5 | 5 545,5 |
| Ujęcia i doprowadzenie wody | 341,5 | 720,5 | 1 338,4 |
| Budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody | 0 | 0 | 0 |
| Zbiorniki wodne | 12 249 | 0 | 4 207,1 |
| Regulacja i zabudowa rzek i potoków | 0 | 0 | 0 |
| Obwałowania przeciwpowodziowe | 0 | 0 | 0 |
| Stacje pomp na zawałach i obszarach depresyjnych | 0 | 0 | 0 |
| Zmniejszenie hałasu i wibracji | 0 | 0 | 28,0 |
| Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – ochrona i odbudowa gatunków i krajobrazu siedlisk | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |
| Ogółem | 15 165,1 | 0 | 4 684,8 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom razem | 430,0 | 0 | 1 017 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom – nowe techniki i technologie spalania paliw | 430,0 | 0 | 1 017 |
| Zapobieganie zanieczyszczeniom – modernizacja kotłowni i ciepłownictwa | 430,0 | 0 | 1 017 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – redukcja zanieczyszczeń |  |  |  |
| Ogółem | 14 735,1 | 518 | 0 |
| Pyłowe | 10 471,4 | 518 | 3 667,8 |
| Gazowe | 3 602,6 | 0 | 3 667,8 |
| Ochrona przed promieniowaniem jonizującym | 0 | 0 | 0 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  |  |
| Ogółem | 22 966,9 | 11 033,2 | 5 035 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca ścieki | 21 626,5 | 7 295 | 3 181,5 |
| Sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody opadowe | 184,4 | 0 | 858,8 |
| Oczyszczalnia ścieków przemysłowych | 0 | 0 | 0 |
| Oczyszczalnia ścieków komunalnych | 1 156 | 152 | 12,7 |
| Gospodarka odpadami (ogółem) | 0 | 0 | 0 |
| Ochrona i przywrócenie wartości Użytkowej gleby, ochrona wód podziemnych i powierzchniowych | 0 | 0 | 23,9 |
| Pozostała działalność związana z ochroną środowiska |  |  |  |
| Ogółem | 41,9 | 1 680,3 | 0 |
| Oszczędzanie energii | 41,9 | 1 680,3 | 0 |

*dane: Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny

# 6. Podsumowanie

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem i jego zasobami wymaga działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – w tym zakresie konieczna jest współpraca Powiatu z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Wiele działań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Starachowickiego” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym założeniem w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na stopniu Powiatu należy pamiętać, że praktycznie zadania                      o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska                   i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje możliwości jego bezpośredniej

ochrony.

Znaczna część planowanych inwestycji – głównie w zakresie wodociągowania, kanalizacji, modernizacji systemu ogrzewania oraz termomodernizacji budynków została wykonana. Realizacja części zadań z powodu braku wystarczających środków została przesunięta na termin późniejszy. Niektóre zadania są w trakcie realizacji (zadania realizowane są etapami), natomiast niektóre, mimo, iż nie zostały zapisane                     w Programie, bądź ich realizację przewidziano w przyszłości zostały wykonane. Należy zauważyć, iż część zadań inwestycyjnych była realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pozyskanych przez gminy (środki UE, WFOŚiGW, Kontrakt Wojewódzki itd.).

# Footnotes

W 2010 roku Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej „BUGAJ” zmieniło właściciela i obecnie nazwa się Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o.