Przedmiot zamówienia/nazwa: CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY + STETOSKOP

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 1-13

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	…….. r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat z przeznaczeniem dla dorosłych |  |  |
| 2 | Wymagana precyzja pomiaru +/-3mmHg |  |  |
| 3 | Metalowa obudowa |  |  |
| 4 | Aparat dwuprzewodowy |  |  |
| 5 | Łatwa do odczytu liniowa skala o Ømin 60mm |  |  |
| 6 | Etui na aparat w zestawie |  |  |
| 7 | Stetoskop z dwustronną obrotową metalową głowicą |  |  |
| 8 | Membrana o śr. 48mm i lejek o śr. 36mm +/-2mm |  |  |
| 9 | Możliwość wyboru kolorystyki |  |  |
| 10 | Aparat przeznaczony do użytkowania w placówkach służby zdrowia z odpowiednim atestem. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: CIŚNIENIOMIERZ NAŚCIENNY (wiszący)

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 14-15

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	…….. r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat z możliwością zawieszania na ścianie |  |  |
| 2 | Spiralny przewód łączący aparat z mankietem o dł. min 3m |  |  |
| 3 | Duży czytelny wskaźnik wartości ciśnienia |  |  |
| 4 | Aparat nie wymagający zerowania wstępnego |  |  |
| 5 | Aparat przeznaczony do użytkowania w placówkach służby zdrowia z odpowiednim atestem. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: CIŚNIENIOMIERZ CYFROWY AUTOMATYCZNY  DZIECIĘCY

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 16

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 ……../zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ciśnieniomierz cyfrowy automatyczny do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu z 3 mankietami (dla niemowląt, dzieci, mniejszych i dorosłych) |  |  |
| 2 | Technologia IntelliSense |  | [podać] |
| 3 | Możliwość przeprowadzania oscylometrii i osłuchiwania |  |  |
| 4 | Kontrola automatyczna i ręczna |  |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania średniej z kilku pomiarów |  |  |
| 6 | Z akumulatorem i zasilaczem |  |  |
| 7 | Funkcja ukrywania wyników pomiarów |  |  |
| 8 | Okres gwarancji 3 lata |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY PEDIATRYCZNY+ STETOSKOP

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 17

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	…….. r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat z przeznaczeniem dla dzieci |  |  |
| 2 | Wymagana precyzja pomiaru +/-3mmHg |  |  |
| 3 | Metalowa obudowa |  |  |
| 4 | Aparat dwuprzewodowy |  |  |
| 5 | Łatwa do odczytu liniowa skala o Ømin 60mm |  |  |
| 6 | Etui na aparat w zestawie |  |  |
| 7 | Stetoskop z dwustronną obrotową metalową głowicą |  |  |
| 8 | Membrana o śr. 48mm i lejek o śr. 36mm +/-2mm |  |  |
| 9 | Możliwość wyboru kolorystyki |  |  |
| 10 | Mankiety w 4 rodzajach: dla noworodka, dla niemowlęcia, dla dziecka młodszego, młodzieżowy |  |  |
| 10 | Aparat przeznaczony do użytkowania w placówkach służby zdrowia z odpowiednim atestem. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: WÓZEK INWALIDZKI

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 18-29

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Konstrukcja wykonana ze stali precyzyjnej |  |  |
| 2 | Przeznaczony dla osób z dysfunkcją ruchu |  |  |
| 3 | Tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości np. skaj |  | [podać] |
| 4 | Koła tylne szprychowe-krypton lub pompowane |  | [podać] |
| 5 | Koła przednie wypełnione |  |  |
| 6 | Konstrukcja modułowa pozwalająca na doposażenie wózka w inne opcje oraz złożenie wózka na czas transportu |  |  |
| 7 | Szerokość siedziska min 45 cm |  | [podać] |
| 8 | Udźwig min. 120kg |  | [podać] |
| 9 | Wymagane wyposażenie minimalne: - podłokietniki - płyta podnóżka |  | [podać wymienić] |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: WÓZEK DO TRANSPORTU CHOREGO W POZYCJI LEŻĄCEJ

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 30-35

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Blat dwuczęściowy (blat zasadniczy + podgłówek) |  |  |
| 2 | Hydrauliczna (pompa) regulacja wysokości i pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga |  |  |
| 3 | Przesuw wzdłużny leża |  |  |
| 4 | Kosz na rzeczy pacjenta, półka pod monitor, wieszak kroplówki |  |  |
| 5 | Poręcze boczne chromowane |  |  |
| 6 | Taca na kasetę RTG |  |  |
| 7 | Przezierność RTG na całej długości blatu |  |  |
| 8 | Szerokość blatu min. 70 cm |  | [podać] |
| 9 | Pas do mocowania pacjenta |  |  |
| 10 | Centralna blokada kół |  |  |
| 11 | Wózek w wykonaniu do mycia w myjniach automatycznych |  |  |
| 12 | Całkowita długość wózka 220cm (+/-5%) |  | [podać] |
| 13 | Deklaracja zgodności CE świadectwo rejestracji |  | [dołączyć] |
| 14 | Instrukcja w języku polskim z dostawą urządzenia |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: WÓZEK DO TRANSPORTU CHOREGO W POZYCJI LEŻĄCEJ DLA SOR

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 36

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	………... /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Blat czteroczęściowy (cztero segmentowy – segment oparcia pleców, segment pośredni, segment uda i segment podudzia |  |  |
| 2 | Regulacja oparcia pleców i segmentu uda wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą |  |  |
| 3 | Kąt odchylenia oparcia pleców co najmniej 70 stopni |  |  |
| 4 | Kąt odchylenia segmentu uda co najmniej 30 stopni |  |  |
| 5 | Hydrauliczna (pompa) regulacja wysokości i pozycji Trandelenburga i anty-Trandelenburga |  |  |
| 6 | Zakres hydraulicznej regulacji wysokości leża w granicach co najmniej od 65cm do 95cm |  |  |
| 7 | Pozycja Trandelenburga co najmniej 12 stopni |  |  |
| 8 | Pozycja anty-Trandelenburga co najmniej 12 stopni |  |  |
| 9 | Przesuw wzdłużny leża co najmniej 20cm |  |  |
| 10 | Kosz na rzeczy pacjenta, półka pod monitor, wieszak na kroplówki |  |  |
| 11 | Metalowe odboje, chromowane szczyty, haczyki do zawieszania woreczków, listwa boczna do mocowania wyposażenia |  |  |
| 12 | Poręcze boczne chromowane |  |  |
| 13 | Taca na kasetę RTG |  |  |
| 14 | Przezierność RTG na całej długości blatu |  |  |
| 15 | Szerokość blatu 85cm (+/-2cm) szerokość wózka z poręczami do 87cm |  |  |
| 16 | Pasy do unieruchamiania pacjenta |  |  |
| 17 | Centralna blokada kół |  |  |
| 18 | Koła jezdne o średnicy 20cm(+/-5cm) |  |  |
| 19 | Wózek w wykonaniu do mycia w myjniach automatycznych |  |  |
| 20 | Całkowita d ł wózka 220cm (+/-5cm) |  |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE, świadectwo rejestracji |  | [przedstawić] |
| 22 | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą urządzenia) |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: WAGA LEKARSKA ZE WZROSTOMIERZEM

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 37-44

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Waga do ważenia pacjenta w pozycji stojącej |  |  |
| 2 | Wymiary podstawy 250 x 300 mm (+/-20mm) |  | [podać] |
| 3 | Zakres ważenia do 200kg |  | [podać] |
| 4 | Dokładność odczytu ok. 100g |  | [podać] |
|  | Zakres wzrostomierza ok. 200cm |  | [podać] |
|  | Certyfikat CE |  | [dołączyć] |
|  | Instrukcja obsługi w języki polskim z dostawą urządzenia |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | [podać opisać] |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: SZAFA DO POGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 45-47

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	…………/zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Szafa dwukomorowa wykonana za stali nierdzewnej polerowanej |  |  |
| 2 | Dwoje drzwi przeszklonych |  |  |
| 3 | Uszczelka w drzwiach odporna na działania temperatury |  |  |
| 4 | Każda komora wyposażona we własny regulator temperatury |  |  |
| 5 | Pojemność komory górnej ok. 20 litrów, komory dolnej ok. 80 litrów |  | [podać] |
| 6 | Komora dolna z dwiema półkami ze stali nierdzewnej |  |  |
| 7 | Zakres regulacji temperatury 32 do 71 OC (+/- 5OC) |  | [podać] |
| 8 | Zabezpieczenie przed przekroczeniem żądanej temperatury – alarm przegrzania |  |  |
| 9 | Automatycznie wyłączanie grzałek po przekroczeniu żądanej temperatury |  |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD z możliwością podglądu żądanych parametrów |  |  |
| 11 | Zasilanie 230V, 50Hz |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: STATYW NA PŁYN INFUZYJNY

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. Nr 1: 48-57

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	…….. r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników płynami infuzyjnymi |  |  |
| 2 | Wysokość regulowana ręcznie w zakresie minimalnym od 1200 do 2200mm |  | [podać] |
| 3 | Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek fi 50mm (wszystkie kółka bez blokady) |  |  |
| 4 | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. |  |  |
| 5 | Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej |  |  |
| 6 | Wszystkie krawędzie stojaka zaokrąglone, bezpieczne. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: PODNOŚNIK TRANSPORTOWY (w pozycji leżącej)

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 58-67

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Podnośnik popodnoszenia, transportu i opuszczania pacjentów |  |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa, wyposażona w 4 koła jezdne z blokadą, uniemożliwiająca złożenie podnośnika do transportu |  |  |
| 3 | Montaż i demontaż bez użycia narzędzi |  |  |
| 4 | Funkcje podnoszenia i opuszczania sterowane za pomocą siłownika elektrycznego |  |  |
| 5 | Podnośnik z funkcją awaryjnego zatrzymania i opuszczania ramienia podnośnika |  |  |
| 6 | Zasilanie akumulatorami żelowymi |  |  |
| 7 | Udźwig min. 170kg |  | [podać] |
| 8 | Regulacja wysokości ramienia w zakresie min. 45 – 170cm |  | [podać] |
| 9 | Wymagane wyposażenie: - siedziska kąpielowe - siedziska transportowe - leżysko |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: NEBULIZATOR

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 68

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Emisja powietrza 16 l min. średnia wielkość rozpyl. Cząstek 2,7µ |  |  |
| 2 | Łatwy do dezynfekcji |  |  |
| 3 | Przeznaczony do pracy ciągłej |  |  |
| 4 | Lekka, przenośna konstrukcja |  |  |
| 5 | Zapasowe filtry |  |  |
| 6 | Niski poziom hałasu |  |  |
| 7 | Przewód powietrzny |  |  |
| 8 | Dwie maski dla dorosłych |  |  |
| 9 | System oszczędny leku |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT DO POWIERZCHNIOWEGO OGRZEWANIA PACJENTA SOR

Pakiet: 1  nr pozycji w zał. nr 1: 69

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta dla dorosłych dzieci |  |  |
| 2 | Wielkość pow. grzewnej (koca, kołdry) do 200cm |  | [podać] |
| 3 | Wielorazowego użytku – powierzchnia grzewcza zmywalna, łatwa do dezynfekcji |  |  |
| 4 | Zasilany elektrycznie AC 230V, 50/60Hz, 4-8A |  |  |
| 5 | Aparat wyposażony w zaczep na przewód grzewczy chroniący go przed zaginaniem |  |  |
| 6 | Długość przewodu grzewczego min 2m |  | [podać] |
| 7 | Min. 4 zakresy temperatur: 45OC(po 45 min automatycznie przełączany na zakres 43OC – tzw. Funkcja BOOT) 43OC, 38OC, 32OC |  | [podać] |
| 8 | Min. wymagany przepływ (wydajność urządzenia) 1500 l na min. – szybkie ogrzewanie pacjenta (38OC w ciągu 30 sek) |  | [podać] |
| 9 | Licznik przepracowanych godzin umieszczony w widocznym miejscu urządzenia lub taki, który automatycznie informuje użytkownika za pomocą diody na panelu centralnym w przypadku gdy zachodzi konieczność przeglądu urządzenia. |  |  |
| 10 | Aparat w zestawie z wózkiem z dwoma kółkami (lub stojakiem jezdnym z pięcioma kółkami) blokadą, koszykiem na kołdry |  |  |
| 11 | Czujnik temperatury sterujący pracą grzałki umieszczony w taki sposób, żeby ustawiona temperatura była rzeczywistą temperaturą powietrza w kocyku (kołdrze) grzewczej |  |  |
| 12 | Gwarancja min 24 mies |  | podać |
| 13 | Pisemna deklaracja wykonawcy wymiany sprzętu na nowy w przypadku zaistnienia trzech napraw gwarancyjnych zastrzeżeniem, że w razie konieczności wymiany urządzenia na nowe – okres gwarancji liczony na nowo od dnia dostarczenia aparatu do użytkownika |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: SPEKTRALNY OPTYCZNY TOMOGRAF KOHERENTNY SIATKÓWKI

Pakiet: 2  nr pozycji w zał. nr 1: 1

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymagania przy diagnostyce siatkówki |
|  | Możliwa analiza przekrojów optycznych siatkówki |  | [podać] |
|  | Moduł analizy grubości siatkówki |  | [podać] |
|  | Mapy topograficzne grubości warstw siatkówki-możliwość programowanego porównania dwóch map |  | [podać] |
|  | Analiza grubości warstw włókien nerwowych (RNFL) |  | [podać] |
|  | Automatyczne wyznaczanie obrysu nerwu wzrokowego (wzrokowego możliwością korekty) |  | [podać] |
|  | Automatyczne wyznaczanie obrysu zagłębienia |  | [podać] |
|  | Pomiar indeksu C/D w osi poziomej pionowej |  | [podać] |
|  | Pomiar objętości zagłębienia w nerwie wzrokowym |  | [podać] |
| 2 | Minimalna szerokość źrenicy pacjenta: nie większa niż 3 mm |  | [podać] |
| 3 | Rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 4µm |  | [podać] |
| 4 | Rozdzielczość poprzeczna tomografu: nie gorsza niż 18µm |  | [podać] |
| 5 | Szybkość skanowania: co najmniej 45000 skanów A na sekundę |  | [podać] |
| 6 | Maksymalna szerokość przekroju skanu B: co najmniej 10mm |  | [podać] |
| 7 | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D |  | [podać] |
| 8 | Możliwość pomiaru przedniego odcinka oka |  |  |
| 9 | Podgląd dna oka „na żywo” w trakcie badania siatkówki |  | [podać] |
| 10 | Oprogramowanie komputerowe w języku polskim |  | [podac] |
| 11 | W komplecie zestaw komputerowy: PC min. 2,2GHz Core Duo, monitor LCD min 19”, drukarka laserowa kolorowa, stolik z elektrycznie podnoszonym blatem |  | [podać] |
| 12 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dołączona do sprzętu |  |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię do 48 godz |  | [podać] |
| 14 | Przeszkolenie użytkowników z obsługi urządzenia podczas instalacji sprzętu |  |  |
| 15 | Gwarancja min 24 mies |  | [podać] |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT DO BIOMETRII I PACHYMETRII

Pakiet: 2  nr pozycji w zał. nr 1: 2

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	……r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Głowica do biometrii o częstotliwości 10MHz |  |  |
| 2 | Dokładność kliniczna +/- 0,1mm |  | [podać] |
| 3 | Opcja pachymetrii |  |  |
| 4 | Głowica do pachymetrii o częstotliwości 20 MHz |  |  |
| 5 | Monitor dotykowy |  |  |
| 6 | Aparat przenośny |  |  |
| 7 | Zintegrowana drukarka |  |  |
| 8 | 5 formuł do kalkulacji soczewek (Holladay, SRK II, SRK T, Hoffer Q) |  |  |
| 9 | Automatyczny pomiar z sygnalizacją dźwiękową |  |  |
| 10 | Możliwość komunikacji z komputerem przez USB, karty Compact Flash, wyjście sieciowe |  | [podać] |
| 11 | Wbudowany model oka do testowania głowicy do biometrii i głowicy do pachymetrii |  |  |
| 12 | Możliwość ustawienia indywidualnych parametrów użytkownika |  |  |
| 13 | Możliwość kompensacji zmiany prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w naturalnej soczewce pacjentów starczych |  |  |
| 14 | Możliwość biometrii w trybie S-auto. Jest to tryb, w którym urządzenie samo dobiera wzmocnienie i sprawdza prostopadłość wiązki |  |  |
| 15 | Zakres wzmocnienia 40 -80dB |  | [podać] |
| 16 | Możliwość wpisania na ekranie tachymetrii wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego zmierzonego u pacjenta i uzyskania wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego przeliczonej na podstawie wyniku pomiaru pachymatrycznego |  | [podać] |
| 17 | Możliwość zastosowania formuły Haigis do kalkulacji soczewek wewnątrzgałkowych |  |  |
| 18 | Funkcja zoom w programie biometrii umożliwiająca szczegółowe badanie wykresu |  | [podać] |
| 19 | Mozliwość dostosowania prędkości rozchodzenia się fal ultradźwiękowych u pacjentów podanym olejem silikonowym |  |  |
| 20 | Automatyczny wybór formuły kalkulacji mocy soczewek w zależności od długości gałki ocznej |  |  |
| 21 | Kolorowy monitor |  |  |
| 22 | Kalkulacja K u pacjentów po zabiegu refrakcyjnym |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: MIKROSKOP OPERACYJNY

Pakiet: 2  nr pozycji w zał. nr 1: 3

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	/zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy operacyjny, przeznaczony dla okulistyki. Cztery komplety odłożeń do sterylizacji w autoklawie |  | [podać] |
| 2 | Obiektyw alochromatyczny. Odległość robocza 175mm |  |  |
| 3 | Zmotoryzowany ciągły układ zmiany powiększania (zoom) o wartości co najmniej 1:6 (stosunek najmniejszego uzyskiwanego optycznego powiększania obrazu do największego) Zmotoryzowane ogniskowanie na wybrane struktury oka przez zmianę odległości głowicy od rogówki oka w zakresie minimum 50mm |  | [podać opisać] |
| 4 | Szeroka baza stereoskopii – co najmniej 25mm dla optymalnego widzenia przestrzennego i orientacji w polu operacyjnym |  | [podać] |
| 5 | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie min 200 stopni |  | [podać] |
| 6 | Okulary szerokokątne dla operatora 10x lub 12,5x |  | [podać] |
| 7 | Oświetlenie osiowe z układem dla wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka. Ciągła, precyzyjna regulacja oświetlenia osiowego |  |  |
| 8 | Oświetlenie szczelinowe z możliwością przesuwu szczeliny |  |  |
| 9 | Zmotoryzowany układ XY do przesuwu głowicy w polu operacyjnym, sterowany z przycisku nożnego o zakresie min 60mm/60mm |  | [podać] |
| 10 | Fotel operatora mobilny z hamulcami. Motoryczna regulacja wysokości siedzenia od min 530mm do co najmniej 830mm. Podłokietniki regulowane we wszystkich pozycjach blokowaniem. Dosuwanie siedziska do stołu operacyjnego bez przestawiania podstawy fotela. Regulacja oparcia w pionie, do przodu i do tyłu. Zintegrowany z fotelem przycisk nożny posterowania funkcjami: zoom, ogniskowanie, przesuw XY, regulacja jasności światła, włączanie i wyłączanie światła. Możliwość programowania funkcji przycisku nożnego |  | [podać opisać] |
| 11 | Podgląd asystencki zapewniający identyczną bazę stereoskopii dla operatora i asystenta, niezależne powiększenie oraz ogniskowanie. Szybkie przełożenie z lewej strony na prawą i odwrotnie bez konieczności demontażu. Pochylana nasadka okularowa z możliwością skręcenia względem korpusu mikroskopu asystenckiego tak by asystent mógł wybrać najlepszą pozycję okularów swojego mikroskopu. |  | [podać opisać] |
| 12 | Oświetlenie światłowodowe, halogenowe o mocy min 150W z wbudowaną lampą zapasową do szybkiego przełączania. Ciągła regulacja oświetlenia. |  | [podać] |
| 13 | Filtry zabezpieczające siatkówkę przed światłem UV |  |  |
| 14 | Stabilna kolumna mobilna. Elektromechaniczne wyważanie. Hamulce elektromagnetyczne umożliwiające swobodne pozycjonowanie głowicy mikroskopu. Automatyczne zablokowanie ruchu głowicy, przy braku jej wyważenia, dla bezpieczeństwa operatora i pacjenta |  | [podać opisać] |
| 15 | Duży zasięg głowicy mikroskopu od osi kolumny min 1500mm dla oddalenia kolumny od stanowiska operacyjnego |  | [podać] |
| 16 | Oftalmoskop operacyjny, jednoczęściowy, bezkontaktowy z wbudowanym inweterem obrazu. Soczewka do zabiegów w centrum (do 90 stopni) i soczewka szerokokątna. Dwa komplety odłożeń do sterylizacji w autoklawie. |  | [podać] |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: FOTEL ZABIEGOWY DO BADAŃ

Pakiet: 2 nr pozycji w zał. nr 1: 4

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fotel pacjenta wolnostojący podnoszony elektrycznie |  |  |
| 2 | Wysokość siedziska w położeniu dolnym: maksymalnie 540mm |  | [podać] |
| 3 | Zakres podnoszenia siedziska: około 160mm |  | [podać] |
| 4 | Wysokość fotela z zagłówkiem około 1240mm |  | [podać] |
| 5 | Szerokość fotela z podłokietnikami min. 590mm |  | [podać] |
| 6 | Szerokość siedziska między podłokietnikami min 450mm |  | [podać] |
| 7 | Zagłówek pochylany przód-tył. Zakres wysuwu zagłówka około 80mm |  | [podać] |
| 8 | Szybkość ruchu pionowego fotela 700mm/min |  | [podać] |
| 9 | Masa własna maks. 80kg |  | [podać] |
| 10 | Oparcie rozkładane elektrycznie za pomocą przycisków umieszczonych w oparciu fotela. Zakres odchylania oparcia 70 stopni |  | [podać] |
| 11 | Moc pobierania podczas ruchu maks. 200VA |  | [podać] |
| 12 | Wyposażenie standardowe: Mechanizm podnoszenia z osłoną Pulpit sterowania nożnego (góra dół) Tapicerka skóropodobna (do wyboru) |  | [podać] |
| 13 | Szkolenie użytkowników w zakresie obsługi |  |  |
| 14 | Instrukcja w języku polskim |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT AMBU DLA NOWORODKÓW

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 1

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	………….r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeznaczony do wentylacji noworodków i wcześniaków |  |  |
| 2 | Worek samorozprężalny z zaworem pacjenta PEER– max obj. oddechu ok. 300ml |  |  |
| 3 | Zastawka wlotowa ze złączem do doprowadzania tlenu |  |  |
| 4 | Akumulator tlenu w postaci karbowanej rurki o obj. Ok. 100ml |  |  |
| 5 | Maska twarzowa silikonowa w rozm. 0,1, 2 po 3 szt. każdego rozmiaru |  |  |
| 6 | Rurka intubacyjna |  |  |
| 7 | Możliwość dezynfekcji |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: BUDKI TLENOWE DLA ODDZ. DZIECIĘCEGO

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 2

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 ……….r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przeźroczyste tworzywo stabilizowane na promieniowanie UV o grub. Ok. 4-5mm |  |  |
| 2 | Otwór z boku do wprowadzania drenu doprowadzającego tlen |  |  |
| 3 | Otwór na oksymetr lub termometr |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: ZESTAW NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWĄ nCAP

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 3

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCAP u noworodków i wcześniaków |  | [podać opisać działanie] |
| 2 | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg |  |  |
| 3 | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu |  | [podać opisać] |
| 4 | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCAP na dwóch poziomach ciśnienia |  | [podać zakres dla każdego poziomu] |
| 5 | Min. 3 tryby oddechowe nCAP |  | [podać opisać] |
| 6 | Zasilanie elektryczne 230V,50HZ +/-10% |  |  |
| 7 | Wbudowany akumulator zapewniający działanie aparatu przez min 3 godz. |  |  |
| 8 | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 3,5 do 4 bar |  |  |
| Parametry oddechowe regulowane |  |
| 9 | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie do 12l/min |  | [podać zakres] |
| 10 | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie |  |  |
| Obrazowane parametry oddechowe |  |
| 11 | Przepływ |  | [podać zakres] |
| 12 | Stężenie tlenu w % 21 - 100 |  |  |
| 13 | Ciśnienie tlenu w układzie oddechowym – zakres od 0 do 12 cm H2O |  |  |
| Alarmy |  |
| 14 | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne |  |  |
| 15 | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym |  |  |
| 16 | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym |  | [podać zakres] |
| 17 | Inne alarmy | TAK/NIE** | [podać opisać] |
| Wyposażenie |  |
| 18 | Nawilżacz z układem automatycznej regulacji wilgotności – 1 szt. |  |  |
| 19 | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) – 3 szt. |  |  |
| 20 | Złączka komorowa umożliwiająca podłączenie końcówki donosowej lub maski donosowej (jednorazowa) do układu oddechowego i noworodka. Ramię wydechowe złączki zakończone przegubem kulistym – 3 szt. |  |  |
| 21 | Końcówka donosowa o rozmiarach mały, średni i duży – po 3 szt. każdego rozmiaru |  |  |
| 22 | Maseczka donosowi w trzech rozmiarach po 3 szt. każdego rozmiaru |  |  |
| 23 | Komora nawilżająca jednorazowa dla noworodków – 3 szt. |  |  |
| 24 | Czapeczka mała średnia i duża - po 3 szt. każdego rozmiaru |  |  |
| 25 | Smoczek – 1 szt. |  |  |
| 26 | Brzuszny czujnik oddechów – 10 szt. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

**niepotrzebne skreślić

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: INHALATOR ULTRADŹWIĘKOWY DLA ODDZ PEDIADTRYCZNEGO

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 4

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zakres średnicy cząstki (0,5µm) |  |  |
| 2 | Średnica cząstek MMAD – 1,66ug |  |  |
| 3 | Wydajność do 4 l/min |  | [podać] |
| 4 | Pojemność robocza naczynia na lek max 30ml |  | [podać] |
| 5 | Temperatura termoaerozolu ok. 37 OC |  |  |
| 6 | Filtr bakeryjny |  |  |
| 7 | Zawór zwrotny |  |  |
| 8 | Maska dla dzieci i dorosłych |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: INKUBATOR ZAMKNIĘTY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 5-6

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inkubator na podstawie w postaci szafki, mobilny na kołkach z hamulcem |  |  |
| 2 | System monitoringu zmiennych: - stężenie tlenu - wilgotność pow. - temperatura pow. - temperatura dziecka |  |  |
| 3 | Regulowane leże w płaszczyźnie wzdłużnej (zmywalny materac), regulacja nachylenia materacyka bezstopniowa |  |  |
| 4 | Zakres regulacji temperatury: - tryb pracy temp. Powietrza – 20,0 - 37,0 OC, 37,0 – 38,0 w trybie pracy powyżej 37,0OC - tryb pracy temp. skóry – 34,0-37,0OC, 37,0-38,0 w trybie pow. 37,0OC |  |  |
| 5 | Czas narastania temperatury poniżej 50min |  |  |
| 6 | Regulacja temp. Powietrza +/- 0,5 C od wartości nastawionej do 38,5OC |  |  |
| 7 | Regulacja temp. skóry +/- 0,3 OC od wartości nastawionej do 37,9OC |  |  |
| 8 | Regulacja wilgotności pod kopułą kontrolowana automatycznie w zakresie 40-90% |  |  |
| 9 | Alarmy: - uszkodzenie wentylatora, - uszkodzenie czujnika temp, - przegrzanie w trybie pracy temp. skóry + 1,0OC a - 1,0OC - przegrzanie w trybie pracy temp. pow. + 1,5OC a - 2,0OC - wzrost lub spadek temp. w porównaniu z temperaturą nastawioną - zanik zasilania - uszkodzenie systemu |  |  |
| 10 | Zasilanie 220-240V |  |  |
| 11 | Wyposażenie: - kopuła o podwójnej ściance - czujnik temperatury dziecka - nawilżacz powietrza zewnętrzny - nieinwazyjny miernik poziomu bilirubiny -wieszak do kroplówek - 2 półki na dodatkowy sprzęt - możliwość wykonania zdjęcia RTG bez konieczności ruszania noworodka - możliwość ważenia dziecka w inkubatorze |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: INKUBATOR ZAMKNIĘTY PROSTY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 8

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inkubator na podstawie w postaci szafki, mobilny na kołkach z hamulcem |  |  |
| 2 | System monitoringu temperatury powietrza |  |  |
| 3 | Regulowane leże w płaszczyźnie wzdłużnej (zmywalny materac), |  |  |
| 4 | Zakres regulacji temperatury: - tryb pracy temp. Powietrza – 20,0 - 37,0 OC - 37,0 – 38,0 w trybie pracy powyżej 37,0OC |  |  |
| 5 | Czas narastania temperatury poniżej 50min |  |  |
| 6 | Regulacja temp. Powietrza +/- 0,5 C od wartości nastawionej do 38,5OC |  |  |
| 7 | Regulacja wilgotności pod kopułą kontrolowana automatycznie w zakresie 40-90% |  |  |
| 8 | Alarmy: - uszkodzenie wentylatora, - uszkodzenie czujnika temp, - przegrzanie w trybie pracy temp. Pow. + 1,5OC a - 2,0OC - wzrost lub spadek temp. w porównaniu z temperaturą nastawioną - zanik zasilania - uszkodzenie systemu |  |  |
| 9 | Zasilanie 220-240V |  |  |
| 10 | Wyposażenie: -wieszak do kroplówek - szafka zamykana lub szuflady - półka na dodatkowy sprzęt - oksymetr do pomiaru stężenia tlenu |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: INKUBATOR OTWARTY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 7

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Inkubator na podstawie w postaci szafki z szufladami, mobilny na 4 kołkach z hamulcami |  |  |
| 2 | System monitoringu zmiennych: - temperatura powietrza - temperatura dziecka |  |  |
| 3 | Regulowane leże w płaszczyźnie wzdłużnej (zmywalny materac), regulacja nachylenia materacyka bezstopniowa |  |  |
| 4 | Łóżeczko zabezpieczone ściankami z tworzywa sztucznego materacykiem |  |  |
| 5 | Podgrzewanie: - lampa/promiennik z automatycznym podgrzewaniem dziecka z funkcją SERVO z czujnikiem temperatury - materacyk podgrzewany |  |  |
| 6 | Zakres regulacji temperatury: - tryb pracy temp. pow. 20,0-37,0OC, 37,0-38,0OC w trybie powyżej 37,0OC - tryb pracy temp. skóry 34,0-37,0OC, 37,0-38,0 w trybie pow.37,0OC |  |  |
| 7 | Regulacja temp. pow. +/-0,5OC od wartości nastawionej do 38,5OC |  |  |
| 8 | Regulacja temp skóry +/-0,3OC od wartości nastawionej 37,9OC |  |  |
| 9 | Alarmy: Uszkodzenie czujnika temp - przegrzanie w trybie pracy temp. skóry +1,0OC a - 1,0OC, w trybie pracy temp. powietrza +1,5OC a – 2,0OC - zanik zasilania - uszkodzenie systemu |  |  |
| 10 | Zasilanie 220-240V |  |  |
| 11 | Wyposażenie: - czujnik temp. skóry dziecka - wieszak do kroplówek - dwa przepływomierze do ustawiania żądanej mieszaniny gazów prze stosowaniu ręcznej wentylacji - półka do sprzętu dodatkowego - ssak - możliwość wykonania zdjęć RTG bez konieczności ruszania noworodka |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: LAMPA DO FOTOTERAPII

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 9-10

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Działanie ma maksymalną pow. ciała |  | [podać opisać] |
| 2 | Możliwość łatwego ustawienia zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej, a także przechylnej pod różnym katem |  |  |
| 3 | Podstawa statywu umożliwiająca łatwe wsunięcie pod inkubator i łóżko |  | [podać wym.] |
| 4 | Diody LED nieemitujące światła ultrafioletowego UV |  |  |
| 5 | Diody LED niewytwarzające promieniowania podczerwonego |  |  |
| 6 | Ustawienie naświetlania o małym natężeniu (konwencjonalna fototerapia):12 – 15 ųW/cm2/nm |  |  |
| 7 | Ustawienie naświetlania o dużym natężeniu (intensywna fototerepia):30-35 ųW/cm2/nm |  |  |
| 8 | Diody LED o czasie pracy kilka tys godz. |  | [podać] |
| 9 | Źródło światła - niebieskie i żółte diody LED |  |  |
| 10 | Długość fali: Światło niebieskie – wartość szczytowa od 450 do 465 nm Światło żółte – wartość szczytowa od 585 do 595nm |  | [podać] |
| 11 | Natężenie średnie w punkcie centralnym odległym o 30cm: Pozycja LOW (małe natężenie) 12-15 ųW/cm2/nm Pozycja HIGH (duże natężenie) 30-35 ųW/cm2/nm |  | [podać] |
| 12 | Powierzchnia skutecznego naświetlania min 50x25cm |  | [podać] |
| 13 | Zasilanie 85-264V AC, 47-63Hz |  |  |
| 14 | Maksymalna wysokość (po rozłożeniu) nie mniej niż 1,80m |  |  |
| 15 | Masa do 3,6kg lampa do 18kg ze statywem |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: LARYNGOSKOP NOWORODKOWY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 11

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Laryngoskop światłowodowy z kompletem łyżek typu „Macintosh” |  |  |
| 2 | Rękojeść bateryjna |  |  |
| 3 | Łyżki (łopatki ) o w rozmiarze neonatologicznym – 0 - 2kpl. |  |  |
| 4 | Zbudowane z materiału podatnego na dezynfekcję oraz sterylizację w temp 121oC |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: PROMIENNIK CIEPŁA DZIECIĘCY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 12

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ze stojakiem na kółkach, mobilny |  |  |
| 2 | Moc – 700W |  |  |
| 3 | Regulacja mocy grzania 0-700W 20-stoniowa ze skokiem 35W |  |  |
| 4 | Zakres pomiaru temperatury 10-60st |  |  |
| 5 | Czujnik temperatury-półprzewodniowy |  |  |
| 6 | Alarm zbyt wysokiej temperatury |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: SSAK PRÓŻNIOWY DLA NOWORODKÓW

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 13

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Proste ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą pokrętła |  |  |
| 2 | Cicha praca |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: INKUBATOR OTAWRTY – stanowisko do resuscytacji noworodka

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 14

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wymiary +/-5%: Długość – 930mm Szerokość – 800mm Wysokość – 1890mm |  | [podać] |
| 2 | Ogrzewacz promiennikowy kwarcowy z obrotową głowicą +/-90 stopni z wbudowanym oświetleniem o mocy min 100W |  | [podać] |
| 3 | Regulacja temperatury ręczna i automatyczna |  |  |
| 4 | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/-10OC |  | [podać] |
| 5 | Zakres ustawienia automatycznej regulacji temperatury od 34-38OC |  | [podać] |
| 6 | Alarm temperatury przy spadku lub wzroście o max. 0,m8OC |  | [podać] |
| 7 | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji |  |  |
| 8 | Łóżeczko z materacem o wym. min. 750x550mm |  | [podać] |
| 9 | Przechył łóżeczka regulowany płynnie bezstresowo w zakresie minimum +/- 15OC do pozycji Trendelenburga |  |  |
| 10 | Ścianki z czterech stron łóżeczka otwierane z możliwością szybkiego demontażu do mycia |  |  |
| 11 | Ścianki wykonane z materiału odpornego na UV |  |  |
| 12 | Podstawa jezdna inkubatora z blokadą kółek |  |  |
| 13 | Wyposażenie do terapii tlenowej: - mikser tlen powietrze, - przepływomierz tlenu 1 szt. - nawilżacz tlenu bez podgrzewania – 1 szt. - komplet drenów |  | [podać wymienić] |
| 14 | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora, rura do zawieszania pomp infuzyjnych |  |  |
| 15 | Ssak powietrzny, tlenowy lub inżektorowy iniektorowy regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie 0-25Kpa, butla wydzielinę max 1,0 l oraz butla bezpieczeństwa o pojemności min 100ml |  |  |
| 16 | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku pogrzania max 39OC |  |  |
| 17 | Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury |  |  |
| 18 | Alarm zaniku zasilania |  |  |
| 19 | Alarm kontrolny w trybie pracy ręcznej |  |  |
| 20 | Wyświetlacz temperatury najlepiej trójkolorowy o wysokości cyfr 30mm zmieniający kolor wskazań w zależności od różnicy temperatury zadanej i mierzonej |  |  |
| 21 | Komunikaty słowne o błędach i awariach |  |  |
| 22 | Kolumna stanowiska wyposażenia w prowadnice do mocowania osprzętu |  |  |
| 23 | Półka obrotowa na dodatkowe wyposażenie |  |  |
| 24 | Szafka z min dwoma szufladami o nośności min 10kg |  | [podać] |
| 25 | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 100W mocy czynnej równoważnej min 400W światła żarowego |  | [podać] |
| 26 | Możliwość zamontowania dodatkowej lampy do oświetlenia punktowego bezcieniowego |  |  |
| 27 | Możliwość wyboru kolorystyki i urządzenia w zależności od aranżacji wnętrza |  |  |
| 28 | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych |  | dołączyć |
| 29 | Certyfikat zgodności CE |  | dołączyć |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: STOLIK DO PIELEGNACJI NIEMOWLĄT ODDZ. DZIECIECY

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 15

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Stoik do pielęgnacji niemowląt ze zmywalnym blatem, możliwością umieszczenia wagi niemowlęcej obok |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: WAGA DLA NIEMOWLĄT

Pakiet: 3  nr pozycji w zał. nr 1: 16-17

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektroniczny pomiar masy ciała z możliwością stabilizacji pomiaru przy ruszającym się dziecku |  |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne 15 kg |  | [podać] |
| 3 | Dokładność odczytu 1g |  | [podać] |
| 4 | Zasilanie 230V/11V + akumulator |  |  |
| 5 | Podświetlany wyświetlacz LCD |  |  |
| 6 | Temperatura pracy 0 – 40 oC |  |  |
| 7 | Kołyska pomiarowa wykonana z materiału nadającego się do dezynfekcji |  |  |
| 8 | Szalka wykonana z materiału odpornego na dezynfekcję i wysoką temperaturę |  |  |
| 9 | Legalizacja i atest do pracy w warunkach szpitalnych |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT KTG DLA CIĄŻY BLIŹNIEZEJ (KARDIOTOGRAF)

Pakiet: 4  nr pozycji w zał. nr 1: 1

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	……. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kardiotograf przeznaczony do monitorowania ciąży bliźniaczej |  |  |
| 2 | Monitorowanie nieinwazyjne FHR |  |  |
| 3 | Częstotliwość pracy 1,5 MHz i 2,0 MHz |  |  |
| 4 | Natężenie emitowanej fali US<= 1,0 (mW/cm2) |  | [podać] |
| 5 | Zakres pomiarowy FHR 30 – 240 bpm |  |  |
| 6 | Pomiar nieinwazyjny Toco |  |  |
| 7 | Możliwość wyzerowania zapisu Toco |  |  |
| 8 | Zakres pomiarowy TOCO 0 – 100% |  |  |
| 9 | Alarm dźwiękowy tachykardii i barykardii |  |  |
| 10 | Ustawianie alarmów przez użytkownika |  |  |
| 11 | Prezentacja cyfrowa wartości FHR |  |  |
| 12 | Prezentacja cyfrowa wartości Toco |  |  |
| 13 | Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę |  |  |
| 14 | Znacznik dla personelu medycznego |  |  |
| 15 | Rejestrator graficzny |  |  |
| 16 | Rejestracja daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, czas trwania ciąży), nazwy placówki wykonującej badania |  |  |
| 17 | Analiza zapisu kardiotograficznego |  |  |
| 18 | Możliwość przechowywania badań w pamięci do 6 godzin |  | [podać] |
| 19 | Możliwość pracy w systemie nadzoru położniczego |  |  |
| 20 | Możliwość współpracy z telemetrią i nadzorem w systemie okołoporodowym |  |  |
| 21 | Wyposażenie (dotyczy każdego aparatu) głowica TOCO (1szt.), głowica cardio (1szt.), znacznik ruchów płodu (1szt.) |  | [podać] |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT KTG DLA CIĄŻY POJEDYNCZEJ (KARDIOTOGRAF)

Pakiet: 4  nr pozycji w zał. nr 1: 2 oraz 3 – dla wersji z głowicą wodoszczelną

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	……. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kardiotograf przeznaczony do monitorowania ciąży pojedyńczej |  |  |
| 2 | Monitorowanie nieinwazyjne FHR |  |  |
| 3 | Częstotliwość pracy 1,5 MHz i 2,0 MHz |  |  |
| 4 | Natężenie emitowanej fali US<= 1,0 (mW/cm2) |  |  |
| 5 | Zakres pomiarowy FHR 30 – 240 bpm |  |  |
| 6 | Pomiar nieinwazyjny Toco |  |  |
| 7 | Możliwość wyzerowania zapisu Toco |  |  |
| 8 | Zakres pomiarowy TOCO 0 – 100% |  |  |
| 9 | Alarm dźwiękowy tachykardii i barykardii |  |  |
| 10 | Ustawianie alarmów przez użytkownika |  |  |
| 11 | Prezentacja cyfrowa wartości FHR |  |  |
| 12 | Prezentacja cyfrowa wartości Toco |  |  |
| 13 | Znacznik ruchów płodu zaobserwowanych przez pacjentkę |  |  |
| 14 | Znacznik dla personelu medycznego |  |  |
| 15 | Rejestrator graficzny |  |  |
| 16 | Rejestracja daty, godziny, informacji o pacjentce (imię, nazwisko, czas trwania ciąży), nazwy placówki wykonującej badania |  |  |
| 17 | Analiza zapisu kardiotograficznego |  |  |
| 18 | Możliwość przechowywania badań w pamięci do 6 godzin |  |  |
| 19 | Możliwość pracy w systemie nadzoru położniczego |  |  |
| 20 | Możliwość współpracy z telemetrią i nadzorem w systemie okołoporodowym |  |  |
| 21 | Wyposażenie (dotyczy każdego aparatu) głowica TOCO (1szt.), głowica cardio (1szt.), znacznik ruchów płodu (1szt.) |  |  |
| 22 | Wyposażenie dla 1 aparatu: głowica wodoszczelna telemetryczna dla porodów w wodzie – 1szt. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 1-15

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Ilość | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Laski rehabilitacyjne | 2 |  |  |
| 2 | Balkonik rehabilitacyjny wysoki i niski | 2 |  |  |
| 3 | Rotor do ćw. kończ. górnych – cykloergometr, mocowany do kraty UGUL, drabinki z płynną regulacją oporu | 2 |  |  |
| 4 | Rotor do ćw. staw. kończ.dolnych -cykloergometr do treningu intrerw., wolnostojący z płynną regulacją oporu | 2 |  |  |
| 5 | Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, bierna mobilizacja stawu biordowego i kolanowego w zakresie 0st.-110st. Oraz skokowego w zakresie 20st.-40st. Regulacja prędkości w trakcie ruchów zgięcia i wyprostu, siły, czasu trwania ćwiczeń, automatyczne zwiększanie zakresu wyprostu i zgięcia oraz przerwy w trakcie ćwiczeń, funkcja rozgrzewki. Z możliwością doposażenia o dodatkowe przystawki do ćwiczeń. + wózek transportowy + połka pod urządzenie + karty pamięci | 1 |  |  |
| 6 | Rehabilitacyjne urządzenie trzyłóżkowe – wolnostojące. Szer. Ściany bocznej 50cm, szer. Ściany podstawy 110cm, szer. 265cm, wysokość 185cm z osprzętem | 2 |  |  |
| 7 | Dwukanałowy aparat do terapii podciśnieniowej, stosowany w tradycyjnej terapii VACUM, z możliwością współpracy z aparatem do elektroterapii. Tryb pracy ciągły – przerywany. Siła zasysająca – regulowana w sposób płynny (0-400mBear), regulacja impulsu (0,8-2,4s) | 2 |  |  |
| 8 | Lampa do fototerapii światłem spolaryzowanym, z wymiennymi filtrami światła o działaniu biostymulacyjnym i antydepresyjnym. Ze statywem i elektronicznym taimerem. Moc max 60VA, średnica światła 10-30cm, gęstość mocy 10mW/cm | 2 |  |  |
| 9 | Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego, umożliwiający przeprowadzanie zabiegów masażu pneumatycznego wg 15 różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. | 3 |  |  |
| 10 | Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym z wykorzystaniem oporu elastycznego, możliwość ćwiczeń koncentrycznych i ekscentrycznych. Osiem poziomów oporu, regulowane nachylenie siedziska i odnóżka, możliwość wykonywania pomiarów i testów. | 1 |  |  |
| 11 | Zestaw do oceny izokinetycznej – system obniżający dynamiczny. | 1 |  |  |
| 12 | Kabina do ćwiczeń i zawieszeń UGUL z wyposażeniem, przenośna tzw. PUR | 2 |  |  |
| 13 | Aparat do rehabilitacji kończyn dolnych w otwartym łańcuchu kinematycznym | 1 |  |  |
| 14 | Urządzenie do efektywnej i kompleksowej rehabilitacji EASYTECH | 2 |  |  |
| 15 | Przenośna diatermia trzyłóżkowa 27,12MHz. Rodzaj emisji iągła-pulsacyjna, moc - emisja ciągła 0-100W, emisja pulsacyjna 0-200W Częstotliwość pracy pulsacyjnej 10Hz, 20, 50, 100, 400Hz Czas impulsu 65 µs, 100, 200, 300, 400 µs | 1 |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 16

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilizacja stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |  |
| 2 | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia - wyprostu |  |  |
| 3 | Regulacja siły oporu |  |  |
| 4 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
| 5 | Automatyczne zwiększanie wyprostu |  |  |
| 6 | Automatyczne zwiększanie zgięcia |  |  |
| 7 | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia |  |  |
| 8 | Przerwa po osiągnięciu limitu wyprostu |  |  |
| 9 | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0 do 110ş |  |  |
| 10 | Zakres ruchu w stawie skokowym 20 do 40ş |  |  |
| 11 | Prędkość ruchu od 0,8ş/sekundę do 4,68ş/sekundę |  |  |
| 12 | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |  |
| 13 | Funkcja rozgrzewki |  |  |
| 14 | Wózek transportowy z półką |  |  |
| 15 | Wymiary 82 x 25 x 50cm |  |  |
| 16 | Waga do 14kg |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 17

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego, nadgarstka |  |  |
| 2 | Dla stawu barkowego-unoszenie przodem ş do 180ş Odwiedzanie – przywiedzanie 35ş do 150ş Rotacja zew/wew/90ş – 0 – 90ş |  |  |
| 3 | Dla stawu łokciowego – zgięcie wyprost 0ş do 150ş Odwracanie – nawracanie 90ş – 0 - 90ş |  |  |
| 4 | Dla nadgarstka – zgięcie – wyprost 80ş – 0 - 80ş Odwiedzanie promieniowe –odwiedzanie łokciowe 20ş – 0 - 30ş |  |  |
| 5 | Regulacja prędkości ruchu min. 1,5ş max 5,5ş |  |  |
| 6 | Program rozgrzewki |  |  |
| 7 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
| 8 | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |  |
| 9 | Przerwa po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchu |  |  |
| 10 | Możliwość współ[racy z kartą pamięci |  |  |
| 11 | Możliwość pracy z pacjentem w pozycji siedzącej lub leżącej |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: ORTOPEDIA BALKONIKI DO NAUKI CHODZENIA

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 18

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Cztery punkty podparcia |  |  |
| 2 | Wykonanie z aluminium |  |  |
| 3 | Uchwyty gumowe |  |  |
| 4 | Gumowe antypoślizgowe końcówki wymienne |  |  |
| 5 | Regulowana wysokość |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: ROTOR DO ĆWICZEŃ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 19

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rotor zespolony umożliwiający jednoczesne ćwiczenie kończyn górnych i dolnych (mechanizm zespolony umożliwiający samoczynne kręcenie górnych pedałów gdy kręcą się dolne) |  |  |
| 2 | Płynna regulacja oporu |  |  |
| 3 | Nie wymagający dodatkowych stojaków |  |  |
| 4 | Możliwość ćwiczeń w wózku inwalidzkim lub krześle |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: PIONIZATOR STATYCZNY

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 20

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pionizator statyczny umożliwiający pionizację osób z niedowładem kończyn dolnych oraz tułowia |  |  |
|  | Umożliwiający przyjęcie pozycji siedzącej bez dodatkowego podparcia na kulach oraz siadanie |  |  |
|  | Odwód klatki piersiowej 90-110m lub 100-120cm |  |  |
|  | Odległość od podstawy do obejmy biodrowej 85-112cm |  |  |
|  | Szerokość całkowita podstawy ok. 71cm |  | [podać] |
|  | Waga użytkownika maks,minimum 75kg |  | podać |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: MATERAC TRZYZĘŚCIOWY

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 21

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Materac trzyczęściowy składany do ćwiczeń gimnastycznych i rehabilitacji |  |  |
| 2 | Z twardej pianki poliuretanowej |  |  |
| 3 | Wymiary 180 x 120 x 5 cm |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: ZESTAW NARZĘDZI DO ZDEJMOWANIA I ZAKŁADANIA GIPSU

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 22

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	……..r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Ilość sztuk | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Piła elektryczna do cięcia gipsu z płynną regulacją obrotów. Rodzaj pracy przerywany (oscylacja) Ilość obrotów 15000/min. Długość kabla zasilającego 3m. Waga do 1,4kg. Wyposażenie kompletu: 1) Ostrze przekroju 65mm z podziałką – 1 szt. 2) Ostrze o przekroju 50mm z podziałką – 1 szt. 3) Klucz do przykręcania ostrzy | 1kpl |  |  |
| 2 | Brzeszczot do piły do cięcia gipsu syntetycznego twardego średnica 65mm/5/0,5mm pasujący dopiły do cięcia gipsu z poz. 1 | 5szt. |  |  |
| 3 | Nożyce do cięcia gipsu typ Bergmann dł. 230mm | 1szt. |  |  |
| 4 | Nożyce do cięcia gipsu typ Brus dł. 235mm | 1szt. |  |  |
| 5 | Rozwieracz do gipsu typ Wolff dł. 240mm | 1szt. |  |  |
| 6 | Rozwieracz do gipsu typ USA dł. 230mm | 1szt. |  |  |
| 7 | Rozwieracz do gipsu ze zdejmowanymi branżami pracującymi mocowanymi na wkręt dł. 290,mm | 1szt. |  |  |
| 8 | Strzemię rozciągające do wyciągów regulowane z otworami na spinki. Wymiary w ramach regulacji 60mm – 220mm x 175mm | 5szt. |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 5 będzie traktowany jako brak danego parametru.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: SZYNA CPM DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY DOLNEJ

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 23

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilizacja stawu biodrowego, kolanowego i skokowego |  |  |
| 2 | Regulacja prędkości w trakcie zgięcia-wyprostu |  |  |
| 3 | Regulacja siły oporu |  |  |
| 4 | Regulacja czasu trwania ćwiczeń |  |  |
| 5 | Automatyczne zwiększanie wyprostuj i zgięcia |  |  |
| 6 | Przerwa po osiągnięciu limitu zgięcia i wyprostu |  |  |
| 7 | Zakres ruchu w stawie kolanowym 0-110st. |  |  |
| 8 | Zakres ruchu w stawie skokowym 20-40st. |  |  |
| 9 | Prędkość ruchu od 0,8/sek do 4,6/sek |  |  |
| 10 | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |  |
| 11 | Funkcja rozgrzewki |  |  |
| 12 | Wózek transportowy |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: SZYNA CPM DO ĆWICZEŃ BIERNYCH KOŃCZYNY GÓRNEJ

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 24

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mobilizacja stawu barkowego, łokciowego i nadgarstka |  |  |
| 2 | Zakres ruchu Bark: zgięcie wyprost 5-180st. Odwiedzanie przywiedzanie 35-150st |  |  |
| 3 | Rotacja zewnętrzna-wewnętrrzna 90-0-90st. |  |  |
| 4 | Łokieć: zgięcie wyprost 0-150st. Odwracanie-nawracanie 90-0-90st. |  |  |
| 5 | Nadgarstek: zgięcie wyprost 80-0-80st. Odwiedzanie promienioe-łokciowe 20-0-30st. |  |  |
| 6 | Regulacja prędkości ruchu min.1,5 max 6 sek |  |  |
| 7 | Regulacja trwania ćwiczeń |  |  |
| 8 | Automatyczne zwiększanie zakresu ruchu |  |  |
| 9 | Przerwa po osiągnięciu skrajnych zakresów ruchów |  |  |
| 10 | Możliwość współpracy z kartą pamięci |  |  |
| 11 | Możliwość pracy z pacjentem w pozycji leżącej lub siedzącej |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: RYNIENKA DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI

Pakiet: 5  nr pozycji w zał. nr 1: 25

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	 /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rynienki do dezynfekcji narzędzi z siatką do odsączania i pokrywą zamykaną - plastikowe |  |  |
| 2 | Poj. 6 litrów |  |  |
| 3 | Wysokość ok. 17 cm |  |  |
| 4 | Szerokość ok. 25m |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: APARAT EKG

Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 1-3

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji	2009 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |  |  |
| 2 | Zapis EKG w trybie ręcznym i automatycznym |  |  |
| 3 | Zapis na papierze termicznym formatu A4 |  |  |
| 4 | Możliwość stosowania papieru w rolce oraz papieru w formie składanki |  |  |
| 5 | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3 lub 6 lub 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 6 | Graficzny ekran umożliwiający pogląd zapisu EKG |  |  |
| 7 | Możliwość jednoczesnego wyświetlania 12 odprowadzeń na ekranie |  |  |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna |  |  |
| 9 | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |  |  |
| 10 | Prędkość przesuwu papieru 5/10/25/50/mm/s |  |  |
| 11 | Czułość 2.5/5/10/20/mm/mV |  |  |
| 12 | Filtr zakłóceń sieciowych (50Hz) |  |  |
| 13 | Filtr zakłóceń mięśniowych (25Hz) |  |  |
| 14 | Filtr zakłóceń mięśniowych 35Hz |  |  |
| 15 | Filtr linii izoelektrycznej |  |  |
| 16 | Wykrywanie impulsów kardiostymulatorów oraz zaznaczanie ich pozycji na wydruku |  |  |
| 17 | Wbudowana w aparat baza danych pacjentów oraz badań |  |  |
| 18 | Zasilanie z sieci i wewnętrznego akumulatora |  |  |
| 19 | Czas pracy z akumulatora min. 50 badań |  |  |
| 20 | Port komunikacji danych RS-232 |  |  |
| 21 | Możliwość bezpośredniego połączenia aparatu do sieci komputerowej (wejście LAN) |  |  |
| 22 | Automatyczna analiza zapisu, wydruk wyników pomiaru |  |  |
| 23 | Automatyczna słowna interpretacja badania |  |  |
| 24 | Wózek pod aparat |  |  |
| 25 | Warunki gwarancji: Okres gwarancji min. 12 mies od daty uruchomienia Długość czasu naprawy skutkująca wstawieniem sprzętu zamiennego (o parametrach nie gorszych niż serwisowane) na czas pozostawania urządzenia w naprawie (w dniach) – nie dłuższych niż 5 dni roboczych. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę – nie dłuższy niż 3 dni robocze |  |  |
| 26 | Ilość napraw w okresie gwarancji uprawniających do wymiany urządzenia na nowe – podać liczbę |  | [podać] |
| 27 | Nazwa i adres kontakt telefoniczny podmiotu świadczącego usługi gwarancyjne dla każdego wyżej określonego |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: KARDIOMONITOR STACJONARNO PRZENOŚNY 12 CALOWY Z KANPNOGRAFIĄ DLA SOR

Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 3

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220V |  |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |  |
| 4 | Alarmy stanu rozładowania |  |  |
| 5 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 1,0 h |  | [podać] |
| 6 | Łatwa wymiana akumulatorów bez konieczności rozkręcania monitora |  |  |
| Parametry monitorowane |  |
| 7 | EKG |  |  |
| 8 | Impedancja wejściowa >2 MΩ |  | [podać] |
| 9 | Zakres częstości akcji serca: min 15-300/min |  | [podać] |
| 10 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min 3 kanałów EKG |  |  |
| 11 | Min 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50mm/sek |  | [podać] |
| 12 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją (min 5 kV) |  | [podać] |
| 13 | Wzmocnienie |  | [podać] |
| 14 | Wyświetlane odprowadzania Wymagane co najmniej prezentacje na ekranie I, II, III, Al, aVR, aVF, oraz V1 |  | [podać] |
| 15 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 16 | Możliwość zawieszenia alarmów |  |  |
| 17 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  |  |
| 18 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora |  |  |
| 20 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min 10min wstecz zapisu EKG „full disclosure” |  |  |
| 21 | Analiza odcinaka ST w zakresie +/- 0,8mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia położenia punktu J |  |  |
| 23 | Możliwość ustawienia własnego pomiaru odcinka P-R |  |  |
| 24 | Analiza arytmii, co najmniej 10 rodzajów |  |  |
| 25 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) |  |  |
| 26 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego |  |  |
| 27 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych |  |  |
| NIBP |  |
| 28 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |  |
| 29 | Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-270 mmHG |  |  |
| 30 | Zakres ciśnienia rozkurczowego od 10mmHg do 180 mmHg |  |  |
| 31 | Sposób wyświetlania Konieczna prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, alarmy dla każdej wartości. |  | [podać opisać] |
| 32 | Czas pomiaru maks 40 sek |  |  |
| 33 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego |  |  |
| 34 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym. Możliwy pomiar ręczny, ciągły. |  |  |
| SpO2 |  |
| 35 | Metoda pomiaru Z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Mesimo |  | [podać] |
| 36 | Zakres pomiaru 0-100% saturacji oraz pulsu 30-300ud/min |  |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/-2% |  |  |
| 37 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej, wartość cyfrowa wyświetlana ma dotyczyć SpO2 jak również tętna |  |  |
| 38 | Alarmy |  |  |
| 39 | Czujnik palcowy, typu Y (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) |  |  |
| Temperatura |  |
| 40 | Zakres pomiaru 0-45oC |  |  |
| 41 | Dokładność pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 42 | Rozdzielczość pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 43 | Sposób wyświetlania – wartości cyfrowe |  |  |
| 44 | Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru temp. powierzchniowej i centralnej |  |  |
| Respiracja |  |
| 45 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 46 | Zakres pomiaru 0-150 odd/min oraz pomiar bezdechu w zakresie 10-40 sek |  |  |
| 47 | Dokładność pomiaru +/-2bpm |  |  |
| 48 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |  |
| 49 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| Ekran |  |
| 50 | Typ TFT min 12” kolorowy |  |  |
| 51 | Wysoka rozdzielczość monitora min 800x600 |  |  |
| 52 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min 8 krzywych dynamicznych, możliwość wyboru koloru przez użytkownika |  |  |
| 53 | Wyświetlane krzywe |  | [podać] |
| 54 | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały - wartość różnicowa temperatury ΔT Możliwość wyświetlania dużych cyfr w kolorach dobranych przez użytkownika. Obsługa przez ekran dotykowy. |  |  |
| Trendy |  |
| 55 | Pamięć trendu min 24 godz. |  | [podać] |
| 56 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |
| Warunki pracy |  |
| 57 | Temperatura pracy |  | [podać] |
| Typ urządzenia |  |
| 58 | I klasa , BF i CF |  |  |
| Inne parametry |  |
| 59 | Waga maks 8 kg |  | [podać] |
| 60 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć nr identyfikacyjny |  |  |
| 61 | Oprogramowanie do obliczania leków |  |  |
| 62 | Menu w języku polskim |  |  |
| 63 | Łatwa obsługa. Komunikowanie z użytkownikiem przez ekran dotykowy. |  |  |
| 64 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz poprzez złącze RS 422 jak również do pracy w sieci bezprzewodowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu |  |  |
| 65 | Proste uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB |  |  |
| Wyposażenie |  |
| 66 | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia |  |  |
| 67 | Zakres pomiarowy 30~+300 mmHG |  |  |
| 68 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP |  |  |
| 69 | Dwa kanały pomiarowe, pomiary OCŻ, PA, RA, LA oraz ciśnienia tętniczego |  |  |
| 70 | Czułość przetwornika min 5uV/V/mmHg |  | [podać] |
| 71 | Kapnografia |  |  |
| 72 | Zakres pomiarowy 0-99mmHg |  |  |
| 73 | Pomiar w strumieniu bocznym |  |  |
| 74 | Zakres respiracji CO2 min 0-150 odd./min |  | [podać] |
| 75 | Rozdzielczość maks 1 mmHg |  |  |
| 76 | Cyfrowa prezentacja |  |  |
| 77 | Krzywa kapnograficzna |  |  |
| 78 | Drukarka termiczna min. 2 kanały |  |  |
| Możliwość rozbudowy |  |
| 79 | Ciągły inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: KARDIOMONITOR STACJONARNO PRZENOŚNY 12 CALOWY BEZ KANPOGRAFII  I BEZ IBP DLA SOR

Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 4

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220V |  |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |  |
| 4 | Alarmy stanu rozładowania |  |  |
| 5 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 1,0 h |  | [podać] |
| 6 | Łatwa wymiana akumulatorów bez konieczności rozkręcania monitora |  |  |
| Parametry monitorowane |  |
| 7 | EKG |  |  |
| 8 | Impedancja wejściowa >2 MΩ |  | [podać] |
| 9 | Zakres częstości akcji serca: min 15-300/min |  | [podać] |
| 10 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min 3 kanałów EKG |  |  |
| 11 | Min 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50mm/sek |  | [podać] |
| 12 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją (min 5 kV) |  | [podać] |
| 13 | Wzmocnienie |  | [podać] |
| 14 | Wyświetlane odprowadzania Wymagane co najmniej prezentacje na ekranie I, II, III, Al, aVR, aVF, oraz V1 |  | [podać] |
| 15 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 16 | Możliwość zawieszenia alarmów |  |  |
| 17 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  |  |
| 18 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora |  |  |
| 20 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min 10min wstecz zapisu EKG „full disclosure” |  |  |
| 21 | Analiza odcinaka ST w zakresie +/- 0,8mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia położenia punktu J |  |  |
| 23 | Możliwość ustawienia własnego pomiaru odcinka P-R |  |  |
| 24 | Analiza arytmii, co najmniej 10 rodzajów |  |  |
| 25 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) |  |  |
| 26 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego |  |  |
| 27 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych |  |  |
| NIBP |  |
| 28 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |  |
| 29 | Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-270 mmHG |  |  |
| 30 | Zakres ciśnienia rozkurczowego od 10mmHg do 180 mmHg |  |  |
| 31 | Sposób wyświetlania Konieczna prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, alarmy dla każdej wartości. |  | [podać opisać] |
| 32 | Czas pomiaru maks 40 sek |  |  |
| 33 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego |  |  |
| 34 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym. Możliwy pomiar ręczny, ciągły. |  |  |
| SpO2 |  |
| 35 | Metoda pomiaru Z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Mesimo |  | [podać] |
| 36 | Zakres pomiaru 0-100% saturacji oraz pulsu 30-300ud/min |  |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/-2% |  |  |
| 37 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej, wartość cyfrowa wyświetlana ma dotyczyć SpO2 jak również tętna |  |  |
| 38 | Alarmy |  |  |
| 39 | Czujnik palcowy, typu Y (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) |  |  |
| Temperatura |  |
| 40 | Zakres pomiaru 0-45oC |  |  |
| 41 | Dokładność pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 42 | Rozdzielczość pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 43 | Sposób wyświetlania – wartości cyfrowe |  |  |
| 44 | Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru temp. powierzchniowej i centralnej |  |  |
| Respiracja |  |
| 45 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 46 | Zakres pomiaru 0-150 odd/min oraz pomiar bezdechu w zakresie 10-40 sek |  |  |
| 47 | Dokładność pomiaru +/-2bpm |  |  |
| 48 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |  |
| 49 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| Ekran |  |
| 50 | Typ TFT min 12” kolorowy |  |  |
| 51 | Wysoka rozdzielczość monitora min 800x600 |  |  |
| 52 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min 8 krzywych dynamicznych, możliwość wyboru koloru przez użytkownika |  |  |
| 53 | Wyświetlane krzywe |  | [podać] |
| 54 | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały - wartość różnicowa temperatury ΔT Możliwość wyświetlania dużych cyfr w kolorach dobranych przez użytkownika. Obsługa przez ekran dotykowy. |  |  |
| Trendy |  |
| 55 | Pamięć trendu min 24 godz. |  | [podać] |
| 56 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |
| Warunki pracy |  |
| 57 | Temperatura pracy |  | [podać] |
| Typ urządzenia |  |
| 58 | I klasa , BF i CF |  |  |
| Inne parametry |  |
| 59 | Waga maks 8 kg |  | [podać] |
| 60 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć nr identyfikacyjny |  |  |
| 61 | Oprogramowanie do obliczania leków |  |  |
| 62 | Menu w języku polskim |  |  |
| 63 | Łatwa obsługa. Komunikowanie z użytkownikiem przez ekran dotykowy. |  |  |
| 64 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz poprzez złącze RS 422 jak również do pracy w sieci bezprzewodowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu |  |  |
| 65 | Proste uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB |  |  |
| Wyposażenie |  |
| 66 | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia |  |  |
| 67 | Zakres pomiarowy 30~+300 mmHG |  |  |
| 68 | Dwa kanały pomiarowe, pomiary OCŻ, PA, RA, LA oraz ciśnienia tętniczego |  |  |
| 69 | Czułość przetwornika min 5uV/V/mmHg |  | [podać] |
| Możliwość rozbudowy |  |
| 70 | Ciągły inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO |  |  |
| 71 | Kapnografia |  |  |
| 72 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: KARDIOMONITOR STACJONARNO PRZENOŚNY 15 CALOWY Z KANPNOGRAFIĄ  i IBP DLA SOR

Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 5

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220V |  |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |  |
| 4 | Alarmy stanu rozładowania |  |  |
| 5 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 1,0 h |  | [podać] |
| 6 | Łatwa wymiana akumulatorów bez konieczności rozkręcania monitora |  |  |
| Parametry monitorowane |  |
| 7 | EKG |  |  |
| 8 | Impedancja wejściowa >2 MΩ |  | [podać] |
| 9 | Zakres częstości akcji serca: min 15-300/min |  | [podać] |
| 10 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min 3 kanałów EKG |  |  |
| 11 | Min 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50mm/sek |  | [podać] |
| 12 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją (min 5 kV) |  | [podać] |
| 13 | Wzmocnienie |  | [podać] |
| 14 | Wyświetlane odprowadzania Wymagane co najmniej prezentacje na ekranie I, II, III, Al, aVR, aVF, oraz V1 |  | [podać] |
| 15 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 16 | Możliwość zawieszenia alarmów |  |  |
| 17 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  |  |
| 18 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora |  |  |
| 20 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min 10min wstecz zapisu EKG „full disclosure” |  |  |
| 21 | Analiza odcinaka ST w zakresie +/- 0,8mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia położenia punktu J |  |  |
| 23 | Możliwość ustawienia własnego pomiaru odcinka P-R |  |  |
| 24 | Analiza arytmii, co najmniej 10 rodzajów |  |  |
| 25 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) |  |  |
| 26 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego |  |  |
| 27 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych |  |  |
| NIBP |  |
| 28 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |  |
| 29 | Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-270 mmHG |  |  |
| 30 | Zakres ciśnienia rozkurczowego od 10mmHg do 180 mmHg |  |  |
| 31 | Sposób wyświetlania Konieczna prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, alarmy dla każdej wartości. |  | [podać opisać] |
| 32 | Czas pomiaru maks 40 sek |  |  |
| 33 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego |  |  |
| 34 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym. Możliwy pomiar ręczny, ciągły. |  |  |
| SpO2 |  |
| 35 | Metoda pomiaru Z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Mesimo |  | [podać] |
| 36 | Zakres pomiaru 0-100% saturacji oraz pulsu 30-300ud/min |  |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/-2% |  |  |
| 37 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej, wartość cyfrowa wyświetlana ma dotyczyć SpO2 jak również tętna |  |  |
| 38 | Alarmy |  |  |
| 39 | Czujnik palcowy, typu Y (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) |  |  |
| Temperatura |  |
| 40 | Zakres pomiaru 0-45oC |  |  |
| 41 | Dokładność pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 42 | Rozdzielczość pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 43 | Sposób wyświetlania – wartości cyfrowe |  |  |
| 44 | Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru temp. powierzchniowej i centralnej |  |  |
| Respiracja |  |
| 45 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 46 | Zakres pomiaru 0-150 odd/min oraz pomiar bezdechu w zakresie 10-40 sek |  |  |
| 47 | Dokładność pomiaru +/-2bpm |  |  |
| 48 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |  |
| 49 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| Ekran |  |
| 50 | Typ TFT min 15” kolorowy |  |  |
| 51 | Wysoka rozdzielczość monitora min 1024x768 |  |  |
| 52 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min 8 krzywych dynamicznych, możliwość wyboru koloru przez użytkownika |  |  |
| 53 | Wyświetlane krzywe |  | [podać] |
| 54 | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały - wartość różnicowa temperatury ΔT Możliwość wyświetlania dużych cyfr w kolorach dobranych przez użytkownika. Obsługa przez ekran dotykowy. |  |  |
| Trendy |  |
| 55 | Pamięć trendu min 24 godz. |  | [podać] |
| 56 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |
| Warunki pracy |  |
| 57 | Temperatura pracy |  | [podać] |
| Typ urządzenia |  |
| 58 | I klasa , BF i CF |  |  |
| Inne parametry |  |
| 59 | Waga maks 8 kg |  | [podać] |
| 60 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć nr identyfikacyjny |  |  |
| 61 | Oprogramowanie do obliczania leków |  |  |
| 62 | Menu w języku polskim |  |  |
| 63 | Łatwa obsługa. Komunikowanie z użytkownikiem przez ekran dotykowy. |  |  |
| 64 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz poprzez złącze RS 422 jak również do pracy w sieci bezprzewodowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu |  |  |
| 65 | Proste uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB |  |  |
| Wyposażenie |  |
| 66 | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia |  |  |
| 67 | Zakres pomiarowy 30~+300 mmHG |  |  |
| 68 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP |  |  |
| 69 | Dwa kanały pomiarowe, pomiary OCŻ, PA, RA, LA oraz ciśnienia tętniczego |  |  |
| 70 | Czułość przetwornika min 5uV/V/mmHg |  | [podać] |
| 71 | Kapnografia |  |  |
| 72 | Zakres pomiarowy 0-99mmHg |  |  |
| 73 | Pomiar w strumieniu bocznym |  |  |
| 74 | Zakres respiracji CO2 min 0-150 odd./min |  | [podać] |
| 75 | Rozdzielczość maks 1 mmHg |  |  |
| 76 | Cyfrowa prezentacja |  |  |
| 77 | Krzywa kapnograficzna |  |  |
| 78 | Drukarka termiczna min. 2 kanały |  |  |
| Możliwość rozbudowy |  |
| 79 | Ciągły inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: KARDIOMONITOR STACJONARNO PRZENOŚNY 15 CALOWY Z KANPNOGRAFIĄ  bez IBP DLA SOR

Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 6

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220V |  |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |  |
| 4 | Alarmy stanu rozładowania |  |  |
| 5 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 1,0 h |  | [podać] |
| 6 | Łatwa wymiana akumulatorów bez konieczności rozkręcania monitora |  |  |
| Parametry monitorowane |  |
| 7 | EKG |  |  |
| 8 | Impedancja wejściowa >2 MΩ |  | [podać] |
| 9 | Zakres częstości akcji serca: min 15-300/min |  | [podać] |
| 10 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min 3 kanałów EKG |  |  |
| 11 | Min 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50mm/sek |  | [podać] |
| 12 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją (min 5 kV) |  | [podać] |
| 13 | Wzmocnienie |  | [podać] |
| 14 | Wyświetlane odprowadzania Wymagane co najmniej prezentacje na ekranie I, II, III, Al, aVR, aVF, oraz V1 |  | [podać] |
| 15 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 16 | Możliwość zawieszenia alarmów |  |  |
| 17 | Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia |  |  |
| 18 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca |  |  |
| 19 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora |  |  |
| 20 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min 10min wstecz zapisu EKG „full disclosure” |  |  |
| 21 | Analiza odcinaka ST w zakresie +/- 0,8mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia położenia punktu J |  |  |
| 23 | Możliwość ustawienia własnego pomiaru odcinka P-R |  |  |
| 24 | Analiza arytmii, co najmniej 10 rodzajów |  |  |
| 25 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) |  |  |
| 26 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego |  |  |
| 27 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych |  |  |
| NIBP |  |
| 28 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |  |
| 29 | Zakres ciśnienia skurczowego min. 20-270 mmHG |  |  |
| 30 | Zakres ciśnienia rozkurczowego od 10mmHg do 180 mmHg |  |  |
| 31 | Sposób wyświetlania Konieczna prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, alarmy dla każdej wartości. |  | [podać opisać] |
| 32 | Czas pomiaru maks 40 sek |  |  |
| 33 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego |  |  |
| 34 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym. Możliwy pomiar ręczny, ciągły. |  |  |
| SpO2 |  |
| 35 | Metoda pomiaru Z wykluczeniem artefaktów ruchowych metodą Mesimo |  | [podać] |
| 36 | Zakres pomiaru 0-100% saturacji oraz pulsu 30-300ud/min |  |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/-2% |  |  |
| 37 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej, wartość cyfrowa wyświetlana ma dotyczyć SpO2 jak również tętna |  |  |
| 38 | Alarmy |  |  |
| 39 | Czujnik palcowy, typu Y (zarówno dla dzieci jak i dorosłych) |  |  |
| Temperatura |  |
| 40 | Zakres pomiaru 0-45oC |  |  |
| 41 | Dokładność pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 42 | Rozdzielczość pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 43 | Sposób wyświetlania – wartości cyfrowe |  |  |
| 44 | Wyświetlanie różnicy temperatur. Możliwość pomiaru temp. powierzchniowej i centralnej |  |  |
| Respiracja |  |
| 45 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 46 | Zakres pomiaru 0-150 odd/min oraz pomiar bezdechu w zakresie 10-40 sek |  |  |
| 47 | Dokładność pomiaru +/-2bpm |  |  |
| 48 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |  |
| 49 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| Ekran |  |
| 50 | Typ TFT min 15” kolorowy |  |  |
| 51 | Wysoka rozdzielczość monitora min 1024x768 |  |  |
| 52 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min 8 krzywych dynamicznych, możliwość wyboru koloru przez użytkownika |  |  |
| 53 | Wyświetlane krzywe |  | [podać] |
| 54 | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały - wartość różnicowa temperatury ΔT Możliwość wyświetlania dużych cyfr w kolorach dobranych przez użytkownika. Obsługa przez ekran dotykowy. |  |  |
| Trendy |  |
| 55 | Pamięć trendu min 24 godz. |  | [podać] |
| 56 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |
| Warunki pracy |  |
| 57 | Temperatura pracy |  | [podać] |
| Typ urządzenia |  |
| 58 | I klasa , BF i CF |  |  |
| Inne parametry |  |
| 59 | Waga maks 8 kg |  | [podać] |
| 60 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć nr identyfikacyjny |  |  |
| 61 | Oprogramowanie do obliczania leków |  |  |
| 62 | Menu w języku polskim |  |  |
| 63 | Łatwa obsługa. Komunikowanie z użytkownikiem przez ekran dotykowy. |  |  |
| 64 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz poprzez złącze RS 422 jak również do pracy w sieci bezprzewodowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu Dodatkowo – stanowisko nadzoru centralnego dla 6 monitorów |  | [podać opisać] |
| 65 | Proste uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB |  |  |
| Wyposażenie |  |
| 66 | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia |  |  |
| 67 | Zakres pomiarowy 30~+300 mmHG |  |  |
| 68 | Dwa kanały pomiarowe, pomiary OCŻ, PA, RA, LA oraz ciśnienia tętniczego |  |  |
| 69 | Czułość przetwornika min 5uV/V/mmHg |  | [podać] |
| 70 | Kapnografia |  |  |
| 71 | Zakres pomiarowy 0-99mmHg |  |  |
| 72 | Pomiar w strumieniu bocznym |  |  |
| 73 | Zakres respiracji CO2 min 0-150 odd./min |  | [podać] |
| 74 | Rozdzielczość maks 1 mmHg |  |  |
| 75 | Cyfrowa prezentacja |  |  |
| 76 | Krzywa kapnograficzna |  |  |
| 77 | Drukarka termiczna min. 2 kanały |  |  |
| Możliwość rozbudowy |  |
| 78 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBP |  |  |
| 79 | Ciągły inwazyjny pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

PODPIS(Y)

Przedmiot zamówienia/nazwa: KARDIOMONITOR STACJONARNO PRZENOŚNY Pakiet: 6  nr pozycji w zał. nr 1: 7-11

Nazwa własna:

Oferowany model:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji		 r. /zgodnie z rozdz. III, pkt. 8 SIWZ/

Specyfikacja techniczna

| L.p | Parametry i warunki wymagane/odcinające | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220V |  |  |
| 2 | Zasilanie z akumulatora |  |  |
| 3 | Możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci |  |  |
| 4 | Alarmy stanu rozładowania |  |  |
| 5 | Czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min 1,5 h |  | [podać] |
| 6 | Łatwa wymiana akumulatorów bez konieczności rozkręcania monitora |  |  |
| Parametry monitorowane |  |
| 7 | EKG |  |  |
| 8 | Impedancja wejściowa >2 MΩ |  | [podać] |
| 9 | Zakres częstości akcji serca: min 15-300/min |  | [podać] |
| 10 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min 3 kanałów EKG |  |  |
| 11 | Min 3 prędkości kreślenia: 12.5, 25, 50mm/sek |  | [podać] |
| 12 | Obwód zabezpieczający przed defibrylacją (min 5 kV) |  | [podać] |
| 13 | Wzmocnienie |  | [podać] |
| 14 | Wyświetlane odprowadzania |  | [podać] |
| 15 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 16 | Możliwość zawieszenia alarmów |  |  |
| 17 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca |  |  |
| 18 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora |  |  |
| 19 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min 10min wstecz zapisu EKG „full disclosure” |  |  |
| 20 | Analiza odcinaka ST w zakresie +/- 0,8mV z prezentacją co najmniej 3 odprowadzeń jednocześnie |  |  |
| 21 | Możliwość ustawienia położenia punktu J |  |  |
| 22 | Możliwość ustawienia własnego pomiaru odcinka P-R |  |  |
| 23 | Analiza arytmii co najmniej 10 rodzajów |  |  |
| 24 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) |  |  |
| 25 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego |  |  |
| 26 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych |  |  |
| NIBP |  |
| 27 | Oscylometryczna metoda pomiaru |  |  |
| 28 | Zakres ciśnienia skurczowego min. 40-250mmHG |  |  |
| 29 | Zakres ciśnienia rozkurczowego od 10 do 180 mmHg |  |  |
| 30 | Sposób wyświetlania |  | [podać opisać] |
| 31 | Czas pomiaru maks 40 sek |  |  |
| 32 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego. Mankiety po 2 szt. 0, 1, 2 |  |  |
| 33 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym |  |  |
| SpO2 |  |
| 34 | Metoda pomiaru |  | [podać] |
| 35 | Zakres pomiaru 0-100% |  |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/-2% |  |  |
| 37 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej |  |  |
| 38 | Alarmy |  |  |
| 39 | Czujnik palcowy, typu Możliwość w komplecie klips na palec 1szt., klips na ucho 1szt. |  |  |
| Temperatura |  |
| 40 | Zakres pomiaru 0-50oC |  |  |
| 41 | Dokładność pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 42 | Rozdzielczość pomiaru +/-0,1oC |  |  |
| 43 | Sposób wyświtlania – wartości cyfrowe |  |  |
| 44 | Wyświetlanie różnicy temperatur |  |  |
| Respiracja |  |
| 45 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 46 | Zakres pomiaru 0-150 odd/min |  |  |
| 47 | Dokładność pomiaru +/-2bpm |  |  |
| 48 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej |  |  |
| 49 | Alarmy |  | [podać opisać] |
| 50 | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) |  |  |
| Ekran |  |
| 51 | Typ TFT min 12” |  |  |
| 52 | Wysoka rozdzielczość monitora |  |  |
| 53 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min 6 krzywych |  |  |
| 54 | Wyświetlane krzywe |  | [podać] |
| 55 | Dane wyświetlane cyfrowo: - częstość akcji serca - średnie ciśnienie tętnicze - ciśnienie skurczowe - ciśnienie rozkurczowe - wartość saturacji - wartość respiracji - temperatura – 2 kanały - wartość różnicowa temperatury ΔT |  |  |
| Trendy |  |
| 56 | Pamięć trendu min 72 godz. |  | [podać] |
| 57 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów |  |  |
| Warunki pracy |  |
| 58 | Temperatura pracy |  | [podać] |
| Typ urządzenia |  |
| 59 | I klasa , BF i CF |  |  |
| Inne parametry |  |
| 60 | Waga maks 7 kg |  | [podać] |
| 61 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć nr identyfikacyjny |  |  |
| 62 | Oprogramowanie do obliczania leków |  |  |
| 63 | Menu w języku polskim |  |  |
| 64 | Łatwa obsługa |  |  |
| 65 | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet (złącze RJ-45) oraz poprzez złącze RS 422 jak również do pracy w sieci bezprzewodowej WI-FI, w zależności od rodzaju okablowania dostępnego w danym pomieszczeniu |  |  |
| 66 | Proste uaktualnianie oprogramowania kardiomonitora poprzez złącze USB |  |  |
| Wyposażenie |  |
| 67 | Czujnik typu Y do monitorowania pO2 z możliwością dezynfekcji, z kablem podłączeniowym o dł. 1,5 m |  |  |
| 68 | Podłączenie (kabel) do EKG z elektrodami zapasowymi |  |  |
| 69 | Podłączenie do kanpografii |  |  |
| 70 | Podłączenie (kabel) do mierzenia ciśnienia NIBP z kompletem mankietów dla noworodków 0, 1, 2 z możliwością dezynfekcji |  |  |
| 71 | Wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia |  | [podać opisać] |
| Rozbudowa o opcje: |  |
| 71 | Zakres pomiarowy 30~+300 mmHG |  |  |
| 72 | Inwazyjny pomiar ciśnienia IBI |  |  |
| 73 | Dwa kanały pomiarowe |  |  |
| 74 | Czułość przetwornika min 5uV/V/mmHg |  | [podać] |
| 75 | Zakres pomiarowy 0-99mmHg |  |  |
| 76 | Pomiar w strumieniu bocznym |  |  |
| 77 | Zakres respiracji CO2 min 0-150 odd./min |  | [podać] |
| 78 | Rozdzielczość maks 1 mmHg |  |  |
| 79 | Drukarka termiczna min. 2 kanały |  |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Parametry, gdzie zaznaczony jest wymóg „podać/opisać”, oznacza, że Wykonawca ma obowiązek zaoferować urządzenie przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego aparatu. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.