Starachowice, 01.07.2009 r.

NA- 2/2009/AM/WYJ/5

Wg rozdzielnika

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę: aparatury medycznej i sprzętu medycznego  dla  Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

- nr sprawy 2/2009/AM.

W związku z pytaniami złożonymi do w/w postępowania :

Treść pytań :

Pakiet nr 5

Poz.1 	    Czy  Zamawiający ma na myśli laski drewniane czy metalowe?

Poz.2	    Czy  Zamawiający ma na myśli balkonik na kółkach, stały czy kroczący? Czy określenie niski i wysoki

wskazuje na urządzenie dla dorosłych i dzieci?

Poz. 3 i 4 Czy Zamawiający wymaga aby rotory posiadały hamulec szczękowy wyposażony w bezazbestowe

okładziny cierne?

Poz.5       Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości ćwiczeń biernych st. skokowego oraz

współpracy z kartami pamięci?

Poz.8       Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do fototerapii posiadało następujące parametry:

- średnica światła	11 cm

- pobór mocy		100 VA

- dł. fali			480-3400 nm

- st. polaryzacji		.95 %

- gęstość mocy		40 mW/cm2

Poz. 16 i 17 Zamawiający zamiast rotorów elektrycznych do ćwiczeń czynnych i biernych opisuje szyny CPM. Jakiego

Sprzętu oczekuje Zamawiający?

Poz.21         Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 195 x 100 x 5 cm?

#### Pakiet 3

- „ Waga dla niemowląt” - Czy zamawiający dopuści dokładność odczytu 2 g?

- „ Inhalator ultradźwiękowy dla oddziału pediatrycznego”: Czy zamawiający dopuści inhalator o wydajności areozolu do 4 ml/min i wydajności nawiewu do 20 litrów/min?

Wyjaśniam:

Pakiet 5

Ad.1

NIE. Zamawiający wymaga lasek plastikowych.

Ad.2

TAK. Balkonik : 1 na  kółkach – regulacja wysokości 4-kołowy + hamulce,  2  kroczący – 2-kołowy ze stopkami.

Ad.3 i 4

TAK.

Ad.5

NIE. Wymagane -  karta pamięci + ćwiczenia stawu skokowego.

Ad.8

TAK.

Ad.16 i 17

Zamawiamy rotory elektryczne z możliwością pracy  czynnej  i biernej z rozpoznaniem spastyczności.

Ad.21

TAK.

Pakiet 3

Ad.1

TAK.

Ad.2

- Zakres średnicy cząstki ( 0,5-5 um)

- Średnica cząstek ( MMAD) –1,66 um

- Wydajność do 4 ml/min

- Pojemność robocza na lek – max 30 ml

- Temperatura termoaerozolu ok. 37 st. C

- Filtr bakteryjny

- Zawór zwrotny

- Maska dla dzieci i dla dorosłych

Firmówka 2/n