Załącznik Nr 10

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### / modernizacja ewidencji gruntów i budynków/

województwo: świętokrzyskie, powiat: starachowicki,

jednostka ewidencyjna: Mirzec, obręb: Mirzec II

#### I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

1. Cel prac modernizacyjnych

Celem modernizacji jest doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych do przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  29  marca  2001 r.  w   sprawie   ewidencji  gruntów  i  budynków  (Dz. U. Nr 38, poz. 454) i Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z  dnia  29  listopada  
2013 r.  zmieniającego rozporządzenie w   sprawie   ewidencji  gruntów  i  budynków  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1551)  dla obrębu: Mirzec II  gm. Mirzec.

#### 2.  Zakres  prac modernizacyjnych

#### Zakres prac przedmiotowego zamówienia będzie obejmował:

- pomiar budynków, których brakuje w bazie mapy ewidencyjnej,

- obmiar budynków istniejących w bazie numerycznej,

- założenie ewidencji  wszystkich budynków i lokali,

- pomiar i aktualizacja nowych i zmienionych użytków gruntowych B, Ba, Bi, Bp 
i Bz oraz Br/użytek,

- uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów o numery dróg publicznych,

- wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów w części dotyczącej bazy klas i użytków,

- wydzielić drogę (obecnie pokazaną na mapie ewidencyjnej jako użytek gruntowy dr) z działek nr 917/1, 920/1, 923/1, 928/1 i 932/1,  dołączyć ją do działki nr 934, działki za drogą dopisać w jednostkach rejestrowych, w których figurują działki przylegle do drogi (numerację  i sposób obliczania powierzchni działek uzgodnić z PODGiK).

### II. Charakterystyka obiektu

1. Dane ogólne

Województwo: świętokrzyskie

#### Powiat: starachowicki

### Jednostka ewidencyjna: Mirzec

Identyfikator: 261103_2

Nazwa obrębu: Mirzec II

Powierzchnia obrębu w ha: 791,1789)

Ilość budynków mieszk. jednorodz.: 244

Ilość budynków pozostałych: 496

W tym ilość budynków, które należy objąć pomiarem: 30

Ilość lokali:0

- Operat ewidencji gruntów i budynków

Operat ewidencji gruntów wsi Mirzec II gm. Mirzec założono na podstawie uczytelnienia zdjęć lotniczych w roku 1967,  na podstawie których wniesiono na pierworys mapy ewidencji gruntów granice władania. W/w czynności wykonało Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Wyniki prac polowych skartowano na  arkuszu mapy w skali 1:5000 w układzie obrębowym.

Pola powierzchni działek obliczono metodą kombinowaną, zaś użytków i klas metodą graficzną i wykazano do ara.

W 1984 r. przeprowadzona została aktualizacja  ewidencji gruntów dla obrębu: Mirzec II polegająca na aktualizacji i pomiarze użytków gruntowych oraz włączeniu rowów melioracji szczegółowej do działek.

W 1992 r.  część opisową ewidencji gruntów dla obrębu: Mirzec II przeniesiono do systemu informatycznego MSEG, obecnie EGB.

W 2010 r. wykonano dla ww. obrębu mapę wektorową w systemie EWMAPA

w oparciu o bazy LPIS.

- Osnowa geodezyjna

Na obszarze objętym opracowaniem jest założona w 1994 r. osnowa szczegółowa 
III klasy, do wykorzystania.

- Oprogramowanie , w którym jest prowadzona ewidencja

- część opisowa – EGBV ver. 7.10

- część graficzna – EWMAPA ver. 10.20.

- Materiały do wykorzystania

Materiały znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej w Starachowicach do wykorzystania przy modernizacji:

- wykazy współrzędnych w układzie 2000/7, opisy topograficzne poziomej osnowy geodezyjnej III kl.,

- operat z założenia ewidencji  gruntów I i II faza, zarys pomiarowy,

- część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona w systemie EGBWin,

- operat z założenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, bazy numeryczne klasoużytków do zaktualizowania,

- jednostkowe operaty dotyczące klasyfikacji i aktualizacji użytków,

- ortofotomapa jako mapa pomocnicza.

III. Realizacja prac

- Prace terenowe

  - pomiar naroży budynków (pomiarem objąć brakujące w bazie numerycznej  budynki),

  - obmiar budynków istniejących w bazie numerycznej,

  - pomiar  zasięgu nowych i zmienionych użytków gruntowych B, Bi, Bz, Bp, Ba 
i Br/użytek.

Wyniki pomiaru i obmiaru przedstawić na szkicach polowych, z dokonanych 
w terenie pomiarów i ustaleń sporządzić arkusze danych ewidencyjnych budynków.

- Prace kameralne

- zaktualizować w bazie numerycznej mapę ewidencyjną o wyniki pomiarów 
w zakresie budynków i użytków,

- obliczyć analitycznie powierzchnie nowych i zmienionych użytków,

- raporty obliczeń dołączyć do operatów w formie elektronicznej,

- zaktualizować istniejącą bazę użytków z wykorzystaniem mapy klasyfikacyjnej 
i wykonanego pomiaru użytków,

- wykonać plik wsadowy do EGiB dla budynków w formacie.txt  (budynki 2),

- wykonać plik wsadowy do EGiB dla zmienionych użytków w formacie.txt 
(kontury 2),

- wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych (wykaz zmian gruntowych) 
w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL zmienionych użytków, przy czym prawa strona wykazu ma być zgodna z plikiem wsadowym kontury 2.

Uwaga! Granice  użytków powinny przebiegać po granicach działek .

3. Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków i lokali.

3.1. Zakres danych ewidencyjnych budynków

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki, zgodnie z definicją  zawartą w § 2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane opisowe budynków konieczne do założenia ewidencji budynków ustalić w oparciu 
o § 63 ust.1 ww. rozporządzenia.

Powyższe dane zebrane w arkuszu spisowym budynków, należy przenieść do arkusza kalkulacyjnego EXCEL (Budynki_zbiorczy.xls) i każdy rekord /wiersz arkusza/ wypełnić pozyskanymi informacjami. Na podstawie ww. arkusza wykonać plik wsadowy w formacie.txt w/g wzoru ustalonego z tut. wydziałem.

Jeden wiersz to dane /informacje/ o budynku ewidencyjnym z jednego arkusza.

3.2. Zasady numeracji budynków

Budynkom należy nadać numer ewidencyjny w ramach obrębu, na którym jest położony rozpoczynając od budynków położonych na działce o najniższym numerze oraz kolejno na następnych działkach kończąc na działce o najwyższym numerze

ewidencyjnym i rozpoczynając numerację od budynku mieszkalnego i kontynuując 
w głąb działki.

Format numeru ewidencyjnego budynku - część składowa identyfikatora:

1-234	gdzie:  1 - numer obrębu,   234 - numer budynku w obrębie.

Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi łącznie z tarasami krytymi, werandami. Numery te powinny odpowiadać numerom w arkuszu spisowym. Budynek, którego części stanowią własność różnych podmiotów ewidencyjnych dzieli się na tyle samodzielnych budynków ile jest podmiotów przy zachowaniu przepisów wynikających z PKOB.

3.3. Źródła pozyskania danych

Dane dotyczące roku zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji, powierzchni użytkowej, funkcji podstawowej, rodzaju materiału, liczby kondygnacji należy pobrać 
z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Starostwie Powiatowym lub dokumentacji budowlanej posiadanej przez właścicieli budynków. Dane wynikające z dokumentacji należy skonfrontować ze stanem faktycznym, wykazując rozbieżności na odwrocie arkusza spisowego. W przypadku braku dokumentacji budowlanej powyższe informacje należy pozyskać w wyniku oględzin, pomiarów i wizji terenowych.

Ilość kondygnacji należy określić zgodnie § 2 ust.1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Numery adresowe należy ustalić w odpowiednim wydziale Urzędu Gminy. Należy sprawdzić w terenie zgodność numerów porządkowych z wykazanymi 
w dokumentacji Urzędu oraz na mapach ewidencji gruntów, a w przypadku rozbieżności uzgodnić z odpowiednim organem. Liczbę lokali należy pozyskać od osób i jednostek będących właścicielami lub zarządzającymi budynkami 
z wyodrębnionymi lokalami. Dane te powinny być uzupełnione o wizje terenowe.

Powierzchnię zabudowy należy określić w programie EWMAPA jako powierzchnie utworzonych tam obiektów powierzchniowych - budynków tzn. figur geometrycznych, wyznaczonych przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku lub w przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej rzut konturów ścian kondygnacji nadziemnej.

3.4 Zakres danych ewidencyjnych lokali

Dane opisowe konieczne do założenia ewidencji lokali ustalić w oparciu 
o § 70 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe dane zebrane w arkuszu spisowym lokalu, należy przenieść do arkusza kalkulacyjnego EXCEL (Lokale_zbiorczy.xls) i każdy rekord /wiersz arkusza/ wypełnić pozyskanymi informacjami. Na podstawie ww. arkusza wykonać plik wsadowy w formacie.txt w/g wzoru ustalonego z tut. wydziałem.

Jeden wiersz to dane /informacje/ o lokalu ewidencyjnym z jednego arkusza. Jest to zestawienie - forma przejściowa kartotek lokalowych na podstawie, którego należy utworzyć zbiór tekstowy do zasilenia systemu EGB.

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi należy zaznaczyć na rzucie kondygnacji budynku pozyskanym z dokumentacji budowlanej i opisać numerami jednorodnymi z odpowiednimi numerami ewidencyjnymi wykazanymi w arkuszu spisowym. W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym należy je oznaczyć i opisać właściwym numerem na mapie ewidencji gruntów i budynków. Powyższe informacje należy pozyskać z dokumentacji posiadanych przez osoby i jednostki będące właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami.

Informacje te powinny być uzupełnione oględzinami i wizjami terenowymi.

3.5   Pozyskanie danych podmiotowych

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych.

Budynki trwale z gruntem związane są - co do zasady -  częściami składowymi gruntu  stanowiąc ten sam przedmiot własności.

Budynki trwale z gruntem związane są nieruchomościami (nieruchomości budynkowe)  jeśli -  w rozumieniu prawa,  na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny  przedmiot  własności.

Lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż będący częścią składową budynku jest nieruchomością (nieruchomość lokalowa)  gdy stanowi odrębną

własność; nieruchomość lokalowa może powstać na podstawie art.2 ust.1 ustawy 
o własności lokali.

Dla budynków będących częściami składowymi gruntu stanowiącymi ten sam przedmiot własności (jedna nieruchomość) stan prawny budynku zostanie przyjęty

zgodnie ze stanem prawnym działki, na której jest posadowiony, ujawnionym 
w rejestrze gruntów. Dane dotyczące stanu prawnego budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i lokali będących odrębnymi nieruchomościami ustalone zostaną na podstawie  badania  ksiąg wieczystych zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa

własności i innych praw w stosunku do opracowanych obiektów. Z badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów należy sporządzić protokóły.

3.6   Zasady prowadzenia arkuszy spisowych

W oparciu o zebrane dokumenty należy dane ewidencyjne budynków i lokali wpisać do odpowiednich arkuszy spisowych, nadając budynkom numerację 
w ramach obrębu, natomiast lokalom w ramach budynków. Numeracja budynków 
i lokali w arkuszach spisowych powinna być jednorodna z numeracją tych obiektów na opracowanych mapach ewidencji gruntów i budynków (dla lokali na rzutach kondygnacji) stanowiących załączniki do arkuszy spisowych.

Arkusze spisowe budynków należy posegregować w/g. ulic (dróg), a w obrębie ulicy (drogi) w/g numerów porządkowych (adresowych). Dla każdej ulicy (drogi) numeruje się kolejno arkusze spisowe, arkusze danych dotyczących budynków położonych na jednej działce (jedna nieruchomość) otrzymują dodatkowy numer kolejny w ramach działki oddzielony kropką od głównego numeru arkusza spisowego ustalonego 
w ramach ulicy.

Budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach arkuszy spisowych z załączonymi arkuszami spisowymi dotyczącymi danych o lokalach.

Numeracja w arkuszach spisowych lokali powinna być jednorodna z wpisaną przez wykonawcę, numeracją lokali wykazaną na rzutach kondygnacji  budynków.

Rzuty kondygnacji budynków z opisem numerów lokali należy zeskanować 
i przekazać także w formie plików graficznych z opisem numeru ewidencyjnego każdego lokalu.

4. Opracowanie komputerowych zbiorów danych.

4.1. Dane opisowe.

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach należy opracować  zbiory danych z zakresu ewidencji budynków i lokali w formatach akceptowanych przez program do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów 
i budynków używany w PODGiK. Dla wszystkich budynków i lokali należy utworzyć kartoteki budynków i kartoteki lokali. Dla budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności należy utworzyć rejestr budynków, natomiast dla lokali

stanowiących odrębne nieruchomości - rejestr lokali. Utworzone zbiory danych ewidencji budynków i lokali powinny być odpowiednio skorelowane z istniejącymi

zbiorami danych ewidencji gruntów. W przypadku, gdy do końca upływu terminu wykonania prac opracowana zostanie nowa wersja programu do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonawca zobowiązany będzie do

przekazania opracowanych zbiorów danych ewidencyjnych w formacie zgodnym 
z nową wersją programu.

4.2. Bazy obiektów.

Należy wykonać bazy obiektów powierzchniowych oraz złożonych gdzie identyfikator będzie zgodny z numerem kartoteki budynków.

Konfiguracje bazy, kody, i listę warstw wykonawca otrzyma od zamawiającego przed przystąpieniem do obiektowania !!!

5. Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego

Projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie wyłożony przez wykonawcę, do wglądu osób zainteresowanych na zasadach określonych w art. 24a ust. 4 i 5 ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z  2010 r. Nr 193,

poz. 1287/.  Z wyłożenia operatu sporządzony zostanie protokół o treści i formie określonej w § 41  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W protokóle zainteresowane strony potwierdzą fakt zapoznania się i przyjęcia okazanych danych ewidencyjnych. Fakt nie przyjęcia ogłoszonych danych oraz ewentualne zastrzeżenia zgłaszane przez zainteresowane strony powinny być szczegółowo opisane w protokóle wyłożenia.

W przypadku odmówienia złożenia podpisu fakt ten należy również odnotować 
z podaniem przyczyn lub adnotacją o odmowie podpisu bez podania przyczyny.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń i wprowadzeniu ewentualnych korekt, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowane zbiory danych ewidencyjnych oraz stosowne dokumenty należy uzupełnić ostatecznymi danymi.

##### 6. Skład operatu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej winien otrzymać 
w   wyniku   opracowania   dokumentację   techniczną   opracowaną   zgodnie 
z  rozporządzeniem wymienionym w pkt. 7.6  oraz zbiory danych na płycie CD-R 
(2 egz.)

7. Obowiązujące  przepisy  prawne.

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz.U. z 2010 r.  Nr 193, poz. 1287 po zm).

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz.U. z 2010 r.  Nr 76, poz. 489 po zm).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 po zm).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z  dnia  29  listopada  2013 r.  zmieniającego rozporządzenie w   sprawie   ewidencji  gruntów  i  budynków  (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1551)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
09.11.2011  r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów  i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków  umów o udostępnianie tych baz  (Dz.U. Nr 78, poz. 837).

- Materiały pomocnicze

- instrukcja eksploatacyjna systemu mapy numerycznej stosowanego w PODGiK

- instrukcja eksploatacyjna systemu danych opisowych ewidencji gruntów 
i  budynków stosowanego w PODGiK.

9. Inne ustalenia.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik roboty, w którym zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych,

- Należy uwzględnić nowe przepisy lub ich zmiany, które wejdą w życie podczas wykonywania opracowania w uzgodnieniu ze zleceniodawcą,

- Rejestry oraz kartoteki budynków i lokali powinny być aktualne na dzień ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, o którym mowa w art. 24 a ust. 8 ustawy i zawierać wszystkie zmiany, jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy,

- Podczas opracowania rejestru w systemie należy wykorzystać standard polskich znaków. Informację o zastosowanym standardzie polskich znaków należy umieścić na CD-R, dyskietce i w sprawozdaniu technicznym,

- Na każdym dokumencie powinna być pieczątka imienna i podpis wykonawcy oraz data sporządzenia,

- Wszelkie zmiany technologii wykonania muszą być potwierdzone w dzienniku roboty.

Starachowice, maj 2014 r.