Powiat Starachowicki

dr Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

Znak sprawy: ZP.271.14.2015	STARACHOWICE, 2015-07-14

BIP

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Modernizacja ewidencji gruntów (pozyskanie danych odnośnie budynków i lokali) dla obrębów: Trębowiec gm. Mirzec

I. Opis przedmiotu zamówienia

Cel i zakres prac modernizacyjnych

1. Cel prac modernizacyjnych

Celem modernizacji jest doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  29  marca  2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 po zm.)  dla obrębu: Trębowiec gm. Mirzec w zakresie pozyskania danych odnośnie budynków i lokali wraz z pomiarem brakujących budynków i aktualizacją użytków gruntowych.

2.  Zakres  prac modernizacyjnych

Zakres prac przedmiotowego zamówienia będzie obejmował:

- pomiar:

*  budynków, których brakuje w bazie mapy numerycznej,

*  budynków o zmienionej geometrii,

*  budynków, przez które przechodzi granica działki,

- obmiar czołówek wszystkich budynków,

- założenie ewidencji  wszystkich budynków i lokali,

- pomiar i aktualizacja nowych i zmienionych użytków gruntowych B, Ba, Bi, Bp i Bz oraz Br/użytek,

- uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów o numery dróg publicznych,

- usuniecie niezgodności  w  zakresie  klasoużytków pomiędzy częścią opisową i graficzną ewidencji gruntów,

-  usunięcie użytków gruntowych niezgodnych z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów  (zmiana z Lz na Lzr).

II. Charakterystyka obiektu

1. Dane ogólne

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: starachowicki

Jednostka ewidencyjna: Mirzec

Identyfikator: 261103_2

Nazwa obrębu: Trębowiec

Powierzchnia obrębu w ha: 579,7400

Szacunkowa ilość budynków mieszk. jednorodz.: 143

Szacunkowa ilość budynków pozostałych: 295

W tym ilość budynków, które należy objąć pomiarem: 188

Ilość lokali: 0 (mogą wystąpić pojedyncze lokale).

2. Operat ewidencji gruntów i budynków

Operat ewidencji gruntów wsi Trębowiec gm. Mirzec założono na podstawie uczytelnienia zdjęć lotniczych w roku 1967,  na podstawie których wniesiono na pierworys mapy ewidencji gruntów granice władania. Ww. czynności wykonało Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Wyniki prac polowych skartowano na  arkuszu mapy w skali 1:5000 w układzie obrębowym.

Pola powierzchni działek obliczono metodą kombinowaną, zaś użytków i klas metodą graficzną i wykazano do ara.

W 1984 r. dla obrębu Trębowiec przeprowadzono aktualizację ewidencji gruntów w zakresie użytków gruntowych i włączenia rowów melioracji szczegółowej do działek. W 1992 r. część opisową ewidencji gruntów przeniesiono do systemu informatycznego MSEG, obecnie EGiB. W 2010 r.  wykonano wektoryzację mapy ewidencji gruntów (LPIS) i wprowadzono do bazy. W bazie istnieją budynki pozyskane w drodze digitalizacji,  które w przypadku zmiany geometrii np. niezgodność czołówek, zmiana kształtu oraz w przypadku gdy przez budynek przebiega granica należy objąć pomiarem.

3. Osnowa geodezyjna

Na obszarze objętym opracowaniem jest założona w 1994 r. osnowa szczegółowa III klasy.

4. Oprogramowanie , w którym jest prowadzona ewidencja

- część opisowa - EGBV ver. 7.10

- część graficzna - EWMAPA ver. 10.20.

5. Materiały do wykorzystania

Materiały znajdujące się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej w Starachowicach do wykorzystania przy modernizacji:

- wykazy współrzędnych w układzie 2000/7, opisy topograficzne poziomej osnowy geodezyjnej III kl.,

- operat z założenia ewidencji  gruntów I i II faza, zarys pomiarowy,

- operat  z aktualizacji ewidencji gruntów z 1984 . (aktualizacja w zakresie użytków gruntowych i włączenia rowów melioracji szczegółowej),

- mapa wektorowa ewidencji gruntów  prowadzona w programie EWMAPA (zwektoryzowany LPIS, uzupełniony jednostkowymi pomiarami bezpośrednimi),

- numeryczna hybrydowa mapa zasadnicza,

- część opisowa operatu ewidencji gruntów prowadzona w systemie EGBWin,

- operat z założenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, bazy numeryczne klasoużytków do zaktualizowania,

- jednostkowe operaty dotyczące klasyfikacji i aktualizacji użytków,

- ortofotomapa jako mapa pomocnicza.

III. Realizacja prac

1. Prace terenowe

W trakcie wywiadu terenowego należy dokonać porównania z terenem treści istniejącej mapy zasadniczej w zakresie usytuowania budynków oraz granic użytków i opracować mapę wywiadu terenowego (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 1000 z nakładką ewidencyjną). W ramach powyższych czynności należy zakwalifikować obiekty budowlane do odpowiednich rodzajów budynków zgodnie z §63 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (wyróżniając budynki na mapie wywiadu), wykazać budynki brakujące przeznaczone do pomiaru, oznaczyć budynki nieistniejące w terenie lub inne budynki i obiekty budowlane nie objęte ewidencją używając odpowiedniej symboliki. Dla każdego budynku koniecznie należy określić rodzaj budynku według KŚT, klasę budynku według PKOB, funkcję główną budynku, status budynku, rok budowy lub przebudowy  oraz stopień pewności ustalenia dat (data z dokumentów, data niepotwierdzona, data szacowana).  Wyniki pomiaru przedstawić na szkicach polowych, ustalenia odnośnie budynków spisać w arkuszach danych. Mapa wywiadu powinna zawierać zakresy i numery szkiców polowych oraz arkuszy spisowych.

Budynki brakujące oraz o zmienionej geometrii oraz te, przez które przechodzi granica działek należy pomierzyć w oparciu o osnowę szczegółową III klasy. Pomiary terenowe mogą być wykonywane metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS. W przypadku pomiaru dobudówek do istniejących na mapie budynków należy pomiarem objąć budynki, do których przylegają. Obowiązkowo  należy wykonać obmiar każdego budynku będącego przedmiotem ewidencji (w przypadku budynków nie objętych pomiarem szkic obmiaru umieścić na odwrocie arkusza spisowego). Budynki oznaczone w bazie i na mapie sytuacyjno-wysokościowej  zasadniczej literą "g" (budynki gospodarcze)  należy koniecznie zweryfikować. Obecnie literą "g" (rodzaj według KŚT: 108) oznacza się budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla potrzeb rolnictwa. Jeżeli zatem budynki te nie wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub nie służą usługom rolniczym należy wykazywać jako "i" (pozostałe budynki niemieszkalne).

Pomiarem należy także objąć nowe granice użytków B, Ba, Bi, Bp, Bz, a następnie obliczyć ich powierzchnie i opracować wykazy zmian danych ewidencyjnych. Nieistniejące sady oraz niespełniające obecnych kryteriów sadu (powierzchnia konturu, ilość drzew lub krzewów) w pasie zabudowy włączyć  do właściwych użytków. Obliczenie powierzchni użytków zabudowanych nie powinno powodować zmiany powierzchni działki ewidencyjnej. Powierzchnię użytków zabudowanych wykazywać z dokładnością do 0,01 ha. Tylko dla działek, dla których powierzchnia

w dotychczasowej ewidencji gruntów została określona z dokładnością do 1 m2 z tą samą dokładnością podawać powierzchnię obszarów zabudowanych.

2. Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu i pomiaru uzupełniającego należy dokonać aktualizacji istniejących map ewidencji gruntów i budynków, w zakresie budynków i użytków /B, Ba, Bi, Bp, Bz/. Z odpowiednich warstw mapy należy usunąć nieistniejące w terenie budynki oraz wykazać nowopomierzone (nie usuwać z mapy szczegółów nie będących przedmiotem ewidencji a istniejących w terenie ). Przyziemia budynków należy umieścić na odpowiedniej warstwie tematycznej. Budynkom objętym ewidencją należy nadać numer ewidencyjny jednorodny z numerem w arkuszu spisowym budynku i umieścić go na właściwej warstwie. Punkt wstawienia numeru ewidencyjnego powinien znajdować się wewnątrz obrysu właściwego budynku. Istniejącą mapę numeryczną należy uzupełnić numerami porządkowymi (adresowymi), na odpowiednich warstwach należy umieścić opis funkcji i ilości kondygnacji budynków. Edytowane budynki lub ich części powinny stanowić zamknięte obiekty powierzchniowe. Należy rozdzielić na odpowiednie podwarstwy budynki o różnej konstrukcji ścian /mur, drewno, inne/.

Sprawdzić przebieg granic w LPIS-ie z mapą analogową. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przyjąć granicę z mapy analogowej.  Dodatkowo wektoryzować wszystkie elementy związane z budynkami, tj. schody, rampy, tarasy, fundamenty, dobudówki, ganki, itp. Po zakończeniu wektoryzacji i pomiaru rastry syt.-wys. wyczyścić ze wszystkich znajdujących się na nich budynków.

Po aktualizacji mapy numerycznej przebiegiem granic użytków i ich prawidłowej symboliki z konturów użytków gruntowych utworzyć zamknięte obiekty powierzchniowe.

Koniecznie przeprowadzić analizę istniejących na mapie numerycznej budynków i konturów użytków, sprawdzając czy stanowią obiekty powierzchniowe. W przypadku niespełnienia powyższego warunku należy przeprowadzić ich edycję prowadzącą do powstania takich obiektów. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na topologię - wszelkie zbędne linie i opisy (linie podwójne, jedne na drugich,  nie należące do żadnego obiektu, kropki w narożach, ... itp.). Uwaga! Granice  użytków powinny przebiegać po granicach działek.

W celu aktualizacji części opisowej ewidencji gruntów należy wykonać:

- plik wsadowy do EGiB dla budynków w formacie.txt  (budynki 2),

- plik wsadowy do EGiB dla zmienionych użytków w formacie.txt (kontury 2),

- wykaz zmian danych ewidencyjnych (wykaz zmian gruntowych) w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL zmienionych użytków, przy czym prawa strona wykazu ma być zgodna z plikiem wsadowym kontury 2.

3. Pozyskanie ewidencyjnych danych opisowych w zakresie budynków i lokali.

3.1. Zakres danych ewidencyjnych budynków

Ewidencja budynków obejmuje wszystkie budynki, zgodnie z definicją  zawartą w § 2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane opisowe budynków konieczne do założenia ewidencji budynków ustalić w oparciu o § 63 ww. rozporządzenia.

Powyższe dane zebrane w arkuszu spisowym budynków, należy przenieść do arkusza kalkulacyjnego EXCEL (Budynki_zbiorczy.xls) i każdy rekord /wiersz arkusza/ wypełnić pozyskanymi informacjami. Na podstawie ww. arkusza wykonać plik wsadowy w formacie.txt w/g wzoru ustalonego z tut. wydziałem.

Jeden wiersz to dane /informacje/ o budynku ewidencyjnym z jednego arkusza.

3.2. Zasady numeracji budynków

Budynkom należy nadać numer ewidencyjny w ramach obrębu, na którym jest położony rozpoczynając od budynków położonych na działce o najniższym numerze oraz kolejno na następnych działkach kończąc na działce o najwyższym numerze ewidencyjnym i rozpoczynając numerację od budynku mieszkalnego i kontynuując w głąb działki.

Format numeru ewidencyjnego budynku - część składowa identyfikatora:

1-234 gdzie:  1 - numer obrębu,   234 - numer budynku w obrębie.

Numer powinien uzyskać każdy samodzielny budynek. Samodzielnym budynkiem ewidencyjnym jest budynek wraz z wszystkimi przynależnymi do niego przybudówkami i pomieszczeniami pomocniczymi łącznie z tarasami krytymi, werandami. Numery te powinny odpowiadać numerom w arkuszu spisowym. Budynek, którego części stanowią własność różnych podmiotów ewidencyjnych dzieli się na tyle samodzielnych budynków ile jest podmiotów przy zachowaniu przepisów wynikających z PKOB.

3.3. Źródła pozyskania danych

Dane dotyczące roku zakończenia budowy lub ostatniej modernizacji, powierzchni użytkowej, funkcji podstawowej, rodzaju materiału, liczby kondygnacji należy pobrać z dokumentacji znajdującej się w Urzędzie Gminy, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także Starostwie Powiatowym lub dokumentacji budowlanej posiadanej przez właścicieli budynków. Dane wynikające z dokumentacji należy skonfrontować ze stanem faktycznym, wykazując rozbieżności na odwrocie arkusza spisowego. W przypadku braku dokumentacji budowlanej powyższe informacje należy pozyskać w wyniku oględzin, pomiarów i wizji terenowych.

Ilość kondygnacji należy określić zgodnie § 2 ust.1 pkt 10 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Numery adresowe należy ustalić w odpowiednim wydziale Urzędu Gminy. Należy sprawdzić w terenie zgodność numerów porządkowych z wykazanymi w dokumentacji Urzędu oraz na mapach ewidencji gruntów, a w przypadku rozbieżności uzgodnić z odpowiednim organem. Liczbę lokali należy pozyskać od osób i jednostek będących właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami. Dane te powinny być uzupełnione o wizje terenowe.

Powierzchnię zabudowy należy określić w programie EWMAPA jako powierzchnie utworzonych tam obiektów powierzchniowych - budynków tzn. figur geometrycznych, wyznaczonych przez rzut prostokątny na płaszczyznę poziomą zewnętrznych płaszczyzn ścian kondygnacji przyziemnej budynku lub w przypadku, gdy ściany kondygnacji nadziemnej wystają poza zewnętrzne kontury ścian kondygnacji przyziemnej rzut konturów ścian kondygnacji nadziemnej.

3.4 Zakres danych ewidencyjnych lokali

Dane opisowe konieczne do założenia ewidencji lokali ustalić w oparciu o § 70 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Powyższe dane zebrane w arkuszu spisowym lokalu, należy przenieść do arkusza kalkulacyjnego EXCEL (Lokale_zbiorczy.xls) i każdy rekord /wiersz arkusza/ wypełnić pozyskanymi informacjami. Na podstawie ww. arkusza wykonać plik wsadowy w formacie.txt w/g wzoru ustalonego z tut. wydziałem.

Jeden wiersz to dane /informacje/ o lokalu ewidencyjnym z jednego arkusza. Jest to zestawienie - forma przejściowa kartotek lokalowych na podstawie, którego należy utworzyć zbiór tekstowy do zasilenia systemu EGB.

Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi należy zaznaczyć na rzucie kondygnacji budynku pozyskanym z dokumentacji budowlanej i opisać numerami jednorodnymi z odpowiednimi numerami ewidencyjnymi wykazanymi w arkuszu spisowym.

W razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym należy je oznaczyć i opisać właściwym numerem na mapie ewidencji gruntów i budynków. Powyższe informacje należy pozyskać z dokumentacji posiadanych przez osoby i jednostki będące właścicielami lub zarządzającymi budynkami z wyodrębnionymi lokalami.

Informacje te powinny być uzupełnione oględzinami i wizjami terenowymi.

3.5   Pozyskanie danych podmiotowych

Ustalenie stanów prawnych nieruchomości budynkowych i lokalowych.

Budynki trwale z gruntem związane są - co do zasady -  częściami składowymi gruntu  stanowiąc ten sam przedmiot własności.

Budynki trwale z gruntem związane są nieruchomościami (nieruchomości budynkowe)  jeśli -  w rozumieniu prawa,  na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny  przedmiot  własności.

Lokal mieszkalny lub użytkowy, w tym także garaż będący częścią składową budynku jest nieruchomością (nieruchomość lokalowa)  gdy stanowi odrębną własność; nieruchomość lokalowa może powstać na podstawie art.2 ust.1 ustawy

o własności lokali.

Dla budynków będących częściami składowymi gruntu stanowiącymi ten sam przedmiot własności (jedna nieruchomość) stan prawny budynku zostanie przyjęty zgodnie ze stanem prawnym działki, na której jest posadowiony, ujawnionym w rejestrze gruntów. Dane dotyczące stanu prawnego budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności i lokali będących odrębnymi nieruchomościami ustalone zostaną na podstawie  badania  ksiąg wieczystych zbiorów dokumentów i innych dokumentów posiadających moc dowodową dla ustalenia prawa własności i innych praw w stosunku do opracowanych obiektów. Z badania ksiąg wieczystych oraz zbiorów dokumentów należy sporządzić protokóły.

3.6   Zasady prowadzenia arkuszy spisowych

W oparciu o zebrane dokumenty należy dane ewidencyjne budynków i lokali wpisać do odpowiednich arkuszy spisowych, nadając budynkom numerację w ramach obrębu, natomiast lokalom w ramach budynków. Numeracja budynków i lokali w arkuszach spisowych powinna być jednorodna z numeracją tych obiektów na opracowanych mapach ewidencji gruntów i budynków (dla lokali na rzutach kondygnacji) stanowiących załączniki do arkuszy spisowych.

Arkusze spisowe budynków należy posegregować w/g. ulic (dróg), a w obrębie ulicy (drogi) w/g numerów porządkowych (adresowych). Dla każdej ulicy (drogi) numeruje się kolejno arkusze spisowe, arkusze danych dotyczących budynków położonych na jednej działce (jedna nieruchomość) otrzymują dodatkowy numer kolejny w ramach działki oddzielony kropką od głównego numeru arkusza spisowego ustalonego w ramach ulicy.

Budynki z lokalami o wyodrębnionej własności należy spisywać na odrębnych kartach arkuszy spisowych z załączonymi arkuszami spisowymi dotyczącymi danych o lokalach.

Numeracja w arkuszach spisowych lokali powinna być jednorodna z wpisaną przez wykonawcę, numeracją lokali wykazaną na rzutach kondygnacji  budynków.

Rzuty kondygnacji budynków z opisem numerów lokali należy zeskanować i przekazać także w formie plików graficznych z opisem numeru ewidencyjnego każdego lokalu.

4. Opracowanie komputerowych zbiorów danych.

4.1. Dane opisowe.

Na podstawie zebranych danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach należy opracować  zbiory danych z zakresu ewidencji budynków i lokali w formatach akceptowanych przez program do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków używany w PODGiK. Dla wszystkich budynków i lokali należy utworzyć kartoteki budynków i kartoteki lokali. Natomiast dla lokali stanowiących odrębne nieruchomości - rejestr lokali. Utworzone zbiory danych ewidencji budynków i lokali powinny być odpowiednio skorelowane z istniejącymi zbiorami danych ewidencji gruntów. W przypadku, gdy do końca upływu terminu wykonania prac opracowana zostanie nowa wersja programu do prowadzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków wykonawca zobowiązany będzie do przekazania opracowanych zbiorów danych ewidencyjnych w formacie zgodnym z nową wersją programu.

4.2. Bazy obiektów.

Należy wykonać bazy obiektów powierzchniowych oraz złożonych gdzie identyfikator będzie zgodny z numerem kartoteki budynków.

Konfiguracje bazy, kody, i listę warstw wykonawca otrzyma od zamawiającego przed przystąpieniem do obiektowania !!!

5. Wyłożenie projektu operatu opisowo - kartograficznego

Projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie wyłożony przez wykonawcę, do wglądu osób zainteresowanych na zasadach określonych w art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz. U. z  2010 r. Nr 193, poz. 1287/.  Z wyłożenia operatu sporządzony zostanie protokół o treści i formie określonej w § 41  rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W protokóle zainteresowane strony potwierdzą fakt zapoznania się i przyjęcia okazanych danych ewidencyjnych. Fakt nie przyjęcia ogłoszonych danych oraz ewentualne zastrzeżenia zgłaszane przez zainteresowane strony powinny być szczegółowo opisane w protokóle wyłożenia.

W przypadku odmówienia złożenia podpisu fakt ten należy również odnotować z podaniem przyczyn lub adnotacją o odmowie podpisu bez podania przyczyny.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrzeżeń i wprowadzeniu ewentualnych korekt, zgodnie z art. 24a ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne opracowane zbiory danych ewidencyjnych oraz stosowne dokumenty należy uzupełnić ostatecznymi danymi.

6. Skład operatu.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej winien otrzymać w   wyniku   opracowania   dokumentację   techniczną   opracowaną   zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz zbiory danych na płycie CD-R (2 egz.).

7. Obowiązujące  przepisy  prawne.

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r.,  poz. 520)- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r.  Nr 76, poz. 489 po zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2014 r.,  poz. 1182 po zm.)

- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 243, poz. 1409 po zm.)

- ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903  po zm.)

-  ustawa z 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 po zm.)

-  ustawa z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153 po zm.)

-  ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 po zm.)

-  ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

-  ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 po zm.)

-  ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie  gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150)

-  ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 po zm.)

-  ustawa z dnia 06.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 707 po zm.)

-  rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r., poz. 542)

-  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia  09.11.2011 r. w   sprawie   standardów  technicznych  wykonywania geodezyjnych  pomiarów   sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,  poz. 1572)

-  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w  sprawie  formularzy dotyczących zgłoszenia prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadamiania o wykonywaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.

z 2014 r. poz. 924)

- rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie  osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.z 2012 r. poz. 352)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 t. w sprawie klasyfikacji środków  trwałych (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622)

- rozporządzenie  Rady Ministrów z 30.12.1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji  Obiektów Budowlanych (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 po zm.)-rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246)

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12.07.2001 r.  w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i sprawdzenia krajowego systemu  informacji o terenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 866)

- rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9.01.2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. z 2002 r.  Nr 75, poz. 690 po zm.).

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (DZ. U. z 2012 r., poz. 1247).

8. Materiały pomocnicze

- instrukcja eksploatacyjna systemu mapy numerycznej stosowanego w PODGiK

- instrukcja eksploatacyjna systemu danych opisowych ewidencji gruntów i  budynków stosowanego w PODGiK.

9. Inne ustalenia.

a) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik roboty, w którym zleceniodawca będzie oceniał sposób wykonania poszczególnych etapów oraz ustosunkowywał się do przypadków szczególnych,

b) Należy uwzględnić nowe przepisy lub ich zmiany, które wejdą w życie podczas wykonywania opracowania w uzgodnieniu ze zleceniodawcą,

c) Rejestry oraz kartoteki budynków i lokali powinny być aktualne na dzień ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa, o którym mowa w art. 24 a ust. 8 ustawy i zawierać wszystkie zmiany, jakie zaszły w trakcie wykonywania pracy,

d) Podczas opracowania rejestru w systemie należy wykorzystać standard polskich znaków. Informację o zastosowanym standardzie polskich znaków należy umieścić na CD-R, dyskietce i w sprawozdaniu technicznym,

e) Na każdym dokumencie powinna być pieczątka imienna i podpis wykonawcy oraz data sporządzenia,

f) Wszelkie zmiany technologii wykonania muszą być potwierdzone w dzienniku roboty.

CPV: 71355000-1

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym nie będą rozpatrywane.

II. Termin realizacji zamówienia:  30.11.2015r.

III.Kryteria wyboru oferty: Zamawiający podda ocenie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena ofertowa 100%. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zawiera najniższą cenę ofertową i spełnia wymagania ujęte w zaproszeniu.

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu i sposób przygotowania oferty:

a)  Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- Prawidłowo wypełniony Formularz oferty – zał. nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2,

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał.nr.3,

- Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

b) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty,

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Modernizacja ewidencji gruntów (pozyskanie danych odnośnie budynków i lokali) dla obrębów: Trębowiec gm. Mirzec. Znak sprawy: ZP.271.14.2015”

V. Miejsce i termin złożenia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Powiat Starachowicki, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice do dnia 21 lipca 2015r. do godziny 11:00,                   pokój nr: 114.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2015r.  o godzinie 11:15, w pok. nr 308.

3. Wybór oferty zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego           www.spstarachowice.bip.doc.pl

VI. Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

| 1 | Emilia Wasilewska - tel. (41) 276-09-09 |
| --- | --- |
| 2 | Sylwester Spadło - tel. (41) 276-09-51 |
| 3 | Sebastian Szwajnoch - tel. (41) 276-09-40 |
| 4 | Jerzy Kubicki - tel. (41) 276-09-47 |

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie Usługi o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

POWIAT STARACHOWICKI

dr. Władysława Borkowskiego 4

27-200 STARACHOWICE

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Modernizacja ewidencji gruntów (pozyskanie danych odnośnie budynków i lokali) dla obrębów: Trębowiec gm. Mirzec

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................

............................................................

..........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

(pieczęć Wykonawcy)

Dane firmy do kontaktów z Zamawiającym:

- telefon/fax ………………………………..…

- e-mail ………………………………………..

- inne ..........................................................

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:....................................zł.

podatek VAT … % - ...............................zł.

cenę brutto:..................................zł.

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Deklaruję ponadto:

- termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-11-30,

- warunki płatności :...................................,

- okres gwarancji.............................................................,

- ...................................................................,

3. Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag

- związani jesteśmy ofertą do 2015-08-19

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- ....................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

................................dn. ............................                                  ..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy