Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.powiat.starachowice.pl

Starachowice: Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla gminy Pawłów oraz miasta Starachowice wraz z uzupełnieniem Banku Osnów.
Numer ogłoszenia: 149101 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

| V | zamówienia publicznego |
| --- | --- |
|  | zawarcia umowy ramowej |
|  | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) |

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Starachowicki , ul. Dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2760900, faks 041 2760902.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.starachowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla gminy Pawłów oraz miasta Starachowice wraz z uzupełnieniem Banku Osnów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. gmina Pawłów - powierzchnia opracowania około 13735 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. gmina Pawłów - około 461 punktów - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. ; I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. miasto Starachowice - powierzchnia opracowania około 3200 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. miasto Starachowice - około 346 punktów; - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.1.5)

|  | przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających |
| --- | --- |

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

|  | przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: |
| --- | --- |

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 114.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla gminy Pawłów wraz z uzupełnieniem Banku Osnów..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. gmina Pawłów - powierzchnia opracowania około 13735 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. gmina Pawłów - około 461 punktów - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. gmina Pawłów - powierzchnia opracowania około 13735 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. gmina Pawłów - około 461 punktów - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  - 1. Cena - 80

  - 2. Termin realizacji - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie powiatu starachowickiego dla miasta Starachowice wraz z uzupełnieniem Banku Osnów..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. miasto Starachowice - powierzchnia opracowania około 3200 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. miasto Starachowice - około 346 punktów; - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. I. Podstawy prawne: 1) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami) 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z dnia 30 marca 2012 r. poz. 352) 3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz.454 ze zm.) 4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821). 5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. ,Nr 263, poz. 1572). 6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333) II. Podstawowe dane o obiekcie Opracowanie obejmuje w powiecie starachowickim obszar: 1. miasto Starachowice - powierzchnia opracowania około 3200 ha III. Cel i zakres opracowania - inwentaryzacja wszystkich punktów szczegółowej osnowy poziomej 1. miasto Starachowice - około 346 punktów; - analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić. IV. Zakres prac geodezyjnych 1. Praca podlega zgłoszeniu w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach, ul. Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice. 2. W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd wszystkich punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentra. Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania z punktami sąsiednimi. W razie dużej liczby zmian, utrudniającej odczytanie rysunku lub braku opisu topograficznego punktu należy sporządzić nowy opis topograficzny w formie papierowej oraz cyfrowo w formacie JPG z załączonym zdjęciem dokumentacyjnym punktu. Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Wszystkie odnalezione punkty osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą precyzyjnego pozycjonowania przy pomocy GNSS techniką kinematyczną GPS RTK. Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu techniką szybką statyczną lub statyczną GPS. Należy wykonać wykaz tabelaryczny dla punktów osnowy, które po kontrolnym pomiarze wykazały przekroczenie dopuszczalnej odchyłki. Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych oraz sporządzić mapę przeglądową wyników inwentaryzacji. 3. Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej. Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów. 4. Po przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualizacji opisów należy stworzyć plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III, który zaktualizuje zasób bazy danych o pozyskane informacje z wywiadu: - informacje o stanie punktu, jego przydatności do wykonania pomiaru - uzupełnić bazę danych o skorygowane opisy topograficzne lub dodać nowe. V. Prace końcowe 1. Wykonawca dostarczy skompletowany operat techniczny zawierający ostateczne dane, tj.: Zawartość Operatu Technicznego: Dokumenty z wykonania inwentaryzacji i wywiadu terenowego. 1. Sprawozdanie techniczne z inwentaryzacji i wywiadu terenowego wraz z wnioskami; 2. Analiza dokumentów archiwalnych; 3. Mapy przeglądowe osnowy z informacjami z inwentaryzacji; 4. Zaktualizowane opisy topograficzne; (w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie JPG) oraz zdjęcia w postaci elektronicznej każdego punktu (istniejącego czy też zniszczonego) 5. Dokumentacja z pomiaru osnowy 5.1. Wyniki pomiaru współrzędnych XY, 5.2. Tabelaryczne zestawienie nowo pomierzonych z katalogowymi współrzędnymi; 6. Baza danych na nośniku informatycznym 6.1. Plik wsadowy do programu BANK OSNÓW III do zaktualizowania danych w nim zawartych. 6.2. Pliki graficzne zawierające zbiór opisów topograficznych oraz zdjęć punktów osnowy. 7. Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac Czynności związane z aktualizacją szczegółowej osnowy poziomej III klasy nie ujete w niniejszych warunkach technicznych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 23.12.2015.

- 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  - 1. Cena - 80

  - 2. Termin realizacji - 20