Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej dla wybranych obrębów gminy Pawłów, powiat starachowicki, województwo świętokrzyskie

- OPIS OBIEKTU

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0019, Pokrzywnica

Ilość działek: 432

Powierzchnia: 511,0750 ha

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0010, Jadowniki

Ilość działek: 690

Powierzchnia: 552,7196 ha

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0017, Nowy Jawór i  261104_2.0026, Stary Jawór

Ilość działek: 319

Powierzchnia: 214,7582 ha

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0001, Ambrożów

Ilość działek: 331

Powierzchnia: 304,2381 ha

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0013, Łomno

Ilość działek: 766

Powierzchnia: 555,0349 ha

- Jednostka ewidencyjna: 261104_2, Pawłów

Obręb: 261104_2.0006,  Chybice

Ilość działek: 277

Powierzchnia: 238,8444 ha

- MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA

- Baza wektorowej mapy ewidencyjnej w systemie EWMAPA zawierająca pojedyncze działki i kontury klasyfikacyjne pozyskane z jednostkowych opracowań geodezyjno-prawnych.

- Zarys pomiarowy w postaci analogowej.

- Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej, analogowej oraz skan (.tif).

- Mapy zasadnicze (sytuacyjno-wysokościowe) w postaci rastrowej.

- Mapa klasyfikacji gruntów w postaci analogowej oraz skan (.tif).

- Ortofotomapa w postaci cyfrowej.

- Operaty z założenia ewidencji gruntów.

- Operaty jednostkowe dotyczące pomiarów prawnych i zmiany klasyfikacji.

- Operaty klasyfikacji gruntów wraz z mapami w postaci analogowej.

- Baza danych części opisowej ewidencji gruntów w postaci plików tekstowych.

11) Osnowa 3 i 4 klasy dla obszaru opracowywanej jednostki ewidencyjnej posiadająca   współrzędne w układzie „1965” i „2000.

- CEL OPRACOWANIA

1)   Zmiana nośnika mapy ewidencyjnej poprzez opracowanie numerycznej mapy                w programie EWMAPA ver. 10.

2)  Usprawnienie funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego bazę  danych ewidencyjnych.

- ZAKRES ROBÓT

- Pozyskać dane dotyczące granic działek, użytków gruntowych oraz konturów klasyfikacyjnych do mapy numerycznej na podstawie materiałów udostępnionych przez PODGiK w Starachowicach a następnie utworzyć numeryczną  mapę ewidencyjną dla obrębów wymienionych w punkcie I. Niezbędne dane z operatów jednostkowych dostępne do wglądu w siedzibie PODGiK w Starachowicach (brak informatyzacji materiałów zasobu).

- Zeskanowane pierworysy mapy ewidencyjnej i klasyfikacyjnej wpasować                    w oparciu o zidentyfikowane na mapie i w terenie punkty charakterystyczne pomierzone w układzie współrzędnych 2000. Pomiar dowiązać do poziomej osnowy geodezyjnej 3 klasy. Należy przyjąć min 30 punktów  rozmieszczonych równomiernie w granicach obrębu będącego przedmiotem opracowania.                 W przypadku obrębów położonych przy granicy z powiatem kieleckim punkty charakterystyczne mają stanowić m.in. osnowę ewidencyjną 4 klasy.

- Bazę działek utworzyć w systemie EWMAPA ver.10 i wyższa w układzie współrzędnych „2000”.

- Współrzędne punktów granicznych działek, które znajdują się w istniejącej bazie numerycznej (wprowadzone na podstawie jednostkowych opracowań wykonanych do celów prawnych) należy pozostawić bez zmian.

- Granice działek, dla których brak jest danych do obliczenia współrzędnych punktów granicznych należy pozyskać w wyniku wektoryzacji rastra mapy ewidencyjnej uwzględniając miary z zarysu pomiarowego.

- Bazę konturów klasyfikacyjnych utworzyć w systemie EWMAPA ver.10 i wyższa w układzie współrzędnych „2000”.

- Bazę konturów wykonać od podstaw w oparciu o istniejące operaty klasyfikacyjne  i bazę działek ewidencyjnych. W przypadku braku danych linie konturów klasyfikacyjnych pozyskać w wyniku wektoryzacji rastra mapy klasyfikacyjnej.

- Granice działek powinny pokrywać się z granicami konturów klasyfikacyjnych (liczbę miejsc po przecinku dla tworzonej bazy konturów klasyfikacyjnych ustawić na 8).

- Zakres użytków gruntowych B, Bi, Ba, Bp, Bz oraz Br/użytek powinien odpowiadać powierzchni wykazanej w rejestrze gruntów.

- Uzgodnić przebieg granic na styku obrębów z pozostałymi wykonawcami tworzącymi mapę numeryczną lub przyjąć dane będące w bazie ewidencji gruntów.

- Wszystkie elementy muszą posiadać informację o źródłowych operatach geodezyjnych będących podstawą wprowadzenia do mapy numerycznej. Format zapisu numeru KERG należy uzgodnić z PODGiK w Starachowicach.

- Uzupełnić bazę działek ewidencyjnych o informacje dotyczące atrybutów punktów granicznych.

- Po sporządzeniu baz porównać numerację działek, powierzchnię działek 
i klasoużytków z częścią opisową ewidencji gruntów. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów dotyczących braku działek, użytków lub konturów klasyfikacyjnych lub znacznych różnic w powierzchniach należy sporządzić wykaz rozbieżności wraz z opisem sposobu ich usunięcia.

- Wykonać likwidację „przehaczeń” (przez rowy i drogi) oraz wykaz zmian numeracji działek.

- Sporządzić zestawienie powierzchni działek z EGiB oraz otrzymanych                      z wektorowej bazy działek.

- Numeryczna mapa ewidencyjna musi być spójna topologicznie i nie może być obarczona błędami typu podwójne połączenia, puste obszary oraz powtarzające się numery klasoużytków itp. Musi występować zgodność oznaczeń użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- Elementy tekstowe umieszczać na mapie bez używania odnośników.

- Wszelkie rozbieżności i niejasności zauważone przy wykonywaniu w/w prac należy wyjaśniać na bieżąco z kierownikiem PODGiK w Starachowicach.

- SKŁAD OPERATU

Robota niniejsza podlega zgłoszeniu i przyjęciu do zasobu. Operat należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W operacie należy zamieścić wszystkie materiały (wykazy, raporty, obliczenia, mapy, szkice, ustalenia, materiały archiwalne itp.) powstałe w wyniku wykonania niniejszego zlecenia.

Do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej                            w Starachowicach wykonawca przekazuje:

- Płytę CD (DVD) zawierającą wpasowane rastry zeskanowanych map                      w formacie evr wraz z plikami raportów z wpasowania rastrów (w formacie „rap”).

- Pliki tekstowe z eksportem warstw z programiu EWMAPA zawierające numeryczną mapę ewidencyjną.

- Kopię bazy z programu EWMAPA.

- Wykaz zmian numeracji działek oraz zestawienie powierzchni działek z EGiB oraz otrzymanych z wektorowej bazy działek w wersji papierowej oraz w formie pliku tekstowego.

- POZOSTAŁE USTALENIA

- Dopuszcza się częściowe składanie ofert.

- Termin wykonania prac: 15.12.2015 r.

- OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

1)    Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r. poz. 520 t.j.).

2)    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r.  w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego                                i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263, poz.1572).

3)    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r.  poz. 542).

4)  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r.                     w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                   (Dz.U. z 2014r. poz. 924).

5)  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r.                    w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego                  i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917).

6)   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r.                w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego                 i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183).