Opis przedmiotu zamówienia                                zał.nr.2

Dostawa samochodu osobowego typu sedan dla potrzeb Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Starachowicach o parametrach technicznych opisanych poniżej:

Samochód nowy dopuszczony do ruchu na podstawie homologacji jako samochód osobowy, rok produkcji 2017.

Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych lepszych parametrach technicznych    i wyposażenia.

| Nadwozie | SUV |
| --- | --- |
| Kolor nadwozia | Szary - srebrny |
| Koła i opony |  |
| Rozmiar opon | Nie mniej niż16”, felgi stalowe z pełnym kołpakiem |
| Ładowność |  |
| Liczba miejsc | 5 miejsc |
| Silnik | benzynowy |
| Liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy |
| Mechanizm zaworów | 16-zaworowy |
| Paliwo | benzyna |
| Pojemność skokowa (cm3) | Nie mniej niż 1600 cm³ |
| Moc maksymalna (KM) | Nie mniej niż 88(120)/6000 [kW(KM)/Obr./min.] |
| Skrzynia biegów | 5MT |
| Typ Napędu | 4WD (ALLGRIP) |
| Zużycie paliwa |  |
| Cykl mieszany (l/100 km) | Nie więcej niż 6,0 litry/100 km |
| Emisja CO2 (cykl mieszany, g/km) | Nie więcej niż 130 g/km |
| Wyposażenie BEZPIECZEŃSTWO |
| System stabilizacji toru jazdy ESP + kontrola trakcji TC |
| System ABS + EBD + wspomaganie hamowania awaryjnego BAS |
| Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |
| Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne |
| Poduszka kolanowa kierowcy |
| Światła do jazdy dziennej |
| Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) |
| System Engine Auto Stop Start |

Top of Form

KOMFORT

Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem

Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami

Kierownica z przyciskami sterowania radiem

Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy

Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego

Regulacja kolumny kierownicy (pion+poziom)

Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich

NADWOZIE

Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami

Zestaw naprawczy koła

Elektrycznie regulowane lusterka zewnetrzne

Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Opony zimowe

Osłona stalowa pod silnik

Osłona stalowa pod skrzynie rozdzielczą

Dywaniki gumowe