ZAŁĄCZNIK NR 3

Konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji  pożaru oraz włamania  zainstalowanych

w ochranianym obiekcie  Archiwum Zakładowego ul. Hutnicza 14

1. Wykonawca  będzie dokonywał konserwacji urządzeń systemu sygnalizacji włamań   i napadu

w okresie półrocznym  poprzez :

- sprawdzenie obecności wszystkich urządzeń oraz ich zamocowania

- sprawdzenie centrali, czujek, , sygnalizatorów , baterii zasilania awaryjnego

- wymianę niesprawnych elementów na elementy sprawne technicznie

- sprawdzanie parametrów linii, stanu zasilania awaryjnego – pomiaru napięć            w punktach kontrolnych,

- sprawdzenie źródeł zasilania głównego i rezerwowego

- sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywoływanie

próbnego alarmu w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego

- prace porządkowe

- sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego podpisanego przez Wykonawcę oraz Zamawiajacego

2.	Wykonawca zapewni utrzymanie lokalnego systemu alarmowego w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie w nim bieżących czynności naprawczych.

3.	Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do usunięcia usterek, które wystąpią w pracy systemu sygnalizacji włamań i pożaru,   w okresie do 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia.