Załącznik Nr 7

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót konserwacyjnych na obiekcie:

„Konserwacja zbiornika wodnego „Lubianka” w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej i kanałów odpływowych w miejscowości Starachowice, powiat starachowicki, woj. świętokrzyskie”.

- WSTĘP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja dotyczy:

Konserwacji zbiornika wodnego „Lubianka” w zakresie upustu dennego, zapory ziemnej   i kanałów odpływowych do  rz. Lubianki w km 4+650 – 4+860 ” w miejscowości Starachowice

- kod CPV - 45246400-7 - roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy wykonawstwie:

- konserwacja rzek

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

- Roboty konserwacyjne na odpływie z upustu dennego do rzeki Lubianki 
        w km 4+650 – 4+860:

Roboty przygotowawcze:

1. ręczne wykoszeniu roślin ze skarp rzeki pasem 3 m obustronnie w km 4+650-4+860,

2. usunięciu krzewów porastających brzegi których wiek nie przekracza 10 lat pasem śr. 1,0 m  obustronnie w km j. w.  wraz z ich wywozem,

3. ręczna rozbiórka tamy bobrowej w km. 4+700.

Roboty ziemne:

1. usuwaniu zatorów z ziemi, rumoszu ze skarp i dna rzeki o gł. 1,5 m szer. dna  5,0 m na         dł. 40 m utrudniających swobodny przepływ wód w km 4+ 660- 4+700,

2.  wykonaniu zabudowy biologicznej powstałej wyrwy w skarpie prawej w km 4+700 - 4+715,

3. ubezpieczenie skarp dyblami w miejscu zabudowanej wyrwy,

4.  remont ubezpieczenia skarp z dybli.

II. Roboty konserwacyjne na zaporze

Roboty przygotowawcze:

1. ręczne wykoszenie porostów ze skarp zapory,

2. ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z ich wywozem,

Roboty ziemne:

1. oczyszczenie ścieków odwadniających na skarpie odpowietrznej zapory

2. oczyszczenie studzienek drenarskich betonowych śr. 1000 mm warstwą 0,5 m.

III. Przygotowanie upustu dennego do spuszczenia wody i nadzór nad jej spuszczeniem do rzędnej  220,50 m n.p.m.

Roboty ziemne:

1. oczyszczenie komory zasuw wraz z wywozem nieczystości,

Roboty specjalistyczne:

1. oczyszczenie wlotów z namułu i innych nieczystości cyklicznie co dwa dni przy  udziale nurka,

2. montaż konstrukcji nośnej dla zasuwy z dwuteownika 2x 160x160x6,3 mm,

3. montaż awaryjnej zasuwy żeliwnej kołnierzowej śr. 500 mm na przedłużeniu wylotu  z jednej rury upustowej stalowej śr. 500 mm,

4. uruchomienie  zasuwy śr. 500 mm usytuowanej w komorze zasuw,

5. wymiana kraty stalowej na wlocie do upustu dennego,

6. przygotowanie szandorów remontowych i ich montaż do zamknięcia wlotu na upuście dennym,

7. nadzór nad spuszczeniem wody do założonej rzędnej realizowany zgodnie z instrukcją obsługi zbiornika i obserwacja  wpływu  obniżania wody  na stan techniczny zapory.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Roboty objęte Specyfikacją Techniczną winny być realizowane zgodnie z:

-     istniejącą instrukcją obsługi i eksploatacji zbiornika

- normami,

- wytycznymi prowadzenia i odbioru robót,

- warunkami BHP.

- SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT

Wymagania ogólne

Sprzęt zatrudniony na budowie winien zapewnić:

- wykonanie planowanych robót,

- odpowiednią jakość robót,

- bezpieczeństwo i zdrowie obsługi.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót

Roboty objęte dokumentacją techniczną winny być realizowane zgodnie z normami, warunkami technicznymi, przepisami BHP, wiedzą techniczną oraz istniejącą instrukcją obsługi zbiornika.

Warunki przystąpienia do robót

- sprzyjające warunki atmosferyczne,

- gotowość sprzętowa i osobowa Wykonawcy.

Normy związane z realizacją robót ziemnych

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy symbole, określenia.

BN-83/8836-02 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ziemnych - budownictwo 
w dziedzinie gospodarki wodnej.

4. Kontrola jakości robót, obmiary i odbiory

4.1. Odbiory robót.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.