Załącznik Nr 8

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### / modernizacja ewidencji gruntów i budynków/

województwo: świętokrzyskie, powiat: starachowicki,

jednostka ewidencyjna: Pawłów, obręb: Brzezie

#### I. Cel i zakres prac modernizacyjnych

1. Cel prac modernizacyjnych

Celem modernizacji jest doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa  
z  dnia  29  marca  2001 r.  w   sprawie   ewidencji  gruntów  i  budynków (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1034 po zm.) dla obrębu: Brzezie gm. Pawłów w zakresie pozyskania danych odnośnie przebiegu granic działek i użytków gruntowych oraz usytuowania budynków i lokali. Założenie ewidencji budynków i lokali oraz opracowanie mapy numerycznej.

#### 2.  Zakres  prac modernizacyjnych

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje pomiar punktów granicznych, które nie spełniają przewidzianych przepisami prawa kryterium dokładnościowego, pomiar naroży wszystkich   budynków podlegających ewidencji, pozyskanie danych informacyjno-opisowych odnośnie budynków i lokali, aktualizację użytków gruntowych w terenach zabudowanych i zurbanizowanych, doprowadzenie do zgodności użytków gruntowych i klas gruntów w części opisowej i kartograficznej, pozyskanie danych odnośnie numeracji dróg, pozyskanie danych odnośnie prawidłowego nazewnictwa miejscowości oraz numeracji porządkowej budynków.

Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych:

  - Analiza i ocena materiałów uzyskanych z państwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.

  - Przeprowadzenie wywiadu terenowego i sporządzenie mapy wywiadu na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych z uwzględnieniem brakujących na mapach budynków a istniejących w terenie oraz zmienionych zasięgów konturów użytków gruntowych.

  - Założenie osnowy pomiarowej stabilizowanej w zakresie niezbędnym do wykonania pomiarów terenowych oraz sporządzenie opisów topograficznych.

  - Określenie przebiegu granic obrębu w oparciu o materiały znajdujące się 
w zasobie i porównanie współrzędnych punktów granicznych z bazą PRG. Ustalenie poprawności przebiegu granic działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne, wody publiczne i rowy z uwzględnieniem przepisów  § 9 ust. 2, 3 i 3a oraz § 82a rozporządzenia w sprawie egib.

  - Wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych punktów granicznych, 
po uprzednim ustaleniu ich położenia na gruncie na zasadach określonych 
w §  38-39 rozporządzenia w sprawie egib w przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w § 37 ww. rozporządzenia.

Przygotowanie w oparciu o wyniki tych pomiarów i ustaleń danych ewidencyjnych wyznaczających, z wymaganą dokładnością, o której mowa 
w § 29  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, położenie punktów granicznych oraz przebieg granic działek ewidencyjnych.

  - Ustalenie atrybutów dla każdego punktu granicznego zgodnie z załącznikiem 1a rozporządzenia w sprawie egib

  - Wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych  naroży wszystkich budynków objętych ewidencją wraz z elementami budynków, o  których mowa w § 63a rozporządzenia w sprawie egib, tj. schody, werandy, tarasy,  itp.

Szkice polowe z pomiaru sytuacyjnego zanumerować, a ich zakres przedstawić na szkicu przeglądowym.

  - Obmiar czołówek wszystkich budynków podlegających ewidencji. Wyniki obmiarów przedstawić na szkicu wymienionym w pkt. 2.8.

  - Sporządzenie kartotek budynkowych i kartotek lokali (brak danych odnośnie wyodrębnionych lokali, mogą wystąpić pojedyncze lokale).

Na odwrocie arkusza danych ewidencyjnych budynków sporządzić szkic rozmieszczenia budynków i  ich numerację ewidencyjną. Budynki należy numerować od 1 do n w obrębie.

  - Wykonanie geodezyjnych pomiarów terenowych  zmienionych konturów użytków gruntowych ze szczególnym  uwzględnieniem gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (dotyczy użytków gruntowych B, Ba, Bi, Bp i Bz oraz Br/klasoużytek).

  - Doprowadzenie do zgodności części opisowej i części graficznej  ewidencji

gruntów w zakresie użytków gruntowych i klas gruntów,  usunięcie

użytków gruntowych niezgodnych z rozporządzeniem w sprawie ewidencji

gruntów.

  - Uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów o numery dróg

publicznych.

  - Uzupełnienie istniejących danych ewidencji gruntów (część opisowa 
i kartograficzna) o prawidłowe nazewnictwo miejscowości i numerację

porządkową budynków.

  - Ustalenie właścicieli nieruchomości oraz władających, o których mowa 
w § 10 ust. 1 pkt 2 i ust.2 oraz w § 11 ust.1 rozporządzenia w oparciu 
o dokumenty własności  i wpisy w księgach wieczystych.

  - Opracowanie mapy ewidencyjnej w postaci wektorowej.

  - Utworzenie obiektów budynków w bazie mapy numerycznej.

  - Utworzenie bazy użytków gruntowych.

  - Założenie ewidencji budynków i lokali.

  - Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego,  o którym mowa 
w art. 24 a  pkt 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne i jego wyłożenie.

2.20.	Przygotowanie plików umożliwiających zasilenie baz danych ewidencji

gruntów i budynków rezultatami prac modernizacyjnych.

  - Skompletowanie dokumentacji opracowanej w ramach zamówienia 
i przekazanie jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### II. Charakterystyka obiektu

Dane ogólne

Województwo: świętokrzyskie

#### Powiat: starachowicki

### Jednostka ewidencyjna: Pawłów

Identyfikator: 261104_2

Nazwa obrębu: Brzezie

Powierzchnia obrębu w ha: 399,6821

Ilość  działek: 585

Ilość jednostek rejestrowych: 319

Szacunkowa ilość budynków mieszk. jednorodz.: 102

Szacunkowa ilość budynków pozostałych: 356

- Operat ewidencji gruntów i budynków

Operat ewidencji gruntów wsi Brzezie gm. Pawłów założono na podstawie uczytelnienia zdjęć lotniczych w roku 1969,  na podstawie których wniesiono na pierworys mapy ewidencji gruntów granice władania. Ww. czynności wykonało Białostockie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjne. Wyniki prac polowych skartowano na  arkuszu mapy w skali 1:5000 w układzie obrębowym.

Pola powierzchni działek obliczono metodą kombinowaną, zaś użytków i klas metodą graficzną i wykazano do ara.

W 1986 r. dla obrębu Brzezie przeprowadzono aktualizację  ewidencji gruntów polegająca na aktualizacji użytków gruntowych  na terenach zabudowanych 
i uzgodnieniu przebiegu rowów melioracyjnych.

W roku 1991 część opisową ewidencji gruntów przeniesiono do systemu informatycznego MSEG, obecnie EWOPIS.

Aktualnie mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci hybrydowej w programie EWMAPA.

W bazie EWMAPA  znajdują się dane wektorowe dla 62 działek pochodzące 
z opracowań własnościowych, które należy bezwzględnie włączyć do opracowania.  Pozostałe działki mają postać rastrową.

- Osnowa geodezyjna

Na obszarze objętym opracowaniem została założona w 1991 r. osnowa szczegółowa 
3 klasy (13 punktów) i w 2010 r. osnowa pomiarowa stabilizowana trwale 
(9 punktów).

- Oprogramowanie, w którym jest prowadzona ewidencja

4.1.		Część opisowa operatu ewidencji gruntów, budynków i lokali prowadzona jest w systemie informatycznym EWOPIS 6.

4.2.		Część graficzna operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest
w systemie informatycznym programu EWMAPA 12.

W trakcie wykonywania prac modernizacyjnych możliwe jest przejście na nowe wersje ww. programów.

- Materiały do wykorzystania

  - Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  - Wyniki pomiarów i oględzin.

  - Dokumentacja architektoniczno-budowlana gromadzona przez organy administracji publicznej, jednostki organizacyjne, osoby prawne oraz osoby fizyczne.

  - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów  prowadzona przez właściwą gminę.

  - Dane uzyskane u zarządców dróg  dot. numeracji dróg publicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się podczas realizacji zamówienia zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności związane z:

- Pozyskaniem materiałów zgromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym;

- Analizą materiałów, w tym badaniem wiarygodności tych materiałów oraz zakresu i sposobu ich wykorzystania  jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w przepisie art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, aktualne oświadczenie, że osoby zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.