FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Zadanie 2

- Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) formatu A3 – 1 szt.:

| Producent ……………………………. Model ……………………………. Rok produkcji …...…………………………. (wypełnia Wykonawca) | Cena netto w PLN 1szt. |
| --- | --- |
| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego sprzętu komputerowego (wypełnia Wykonawca) |  |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna | (proszę podać model) |  |
| Rozmiar nośnika | max A3 |  |  |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Szybkość druku mono | min 22 str./min. |  |  |
| Pojemność podajnika papieru | min 630 szt. |  |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |  |  |
| Gramatura papieru | 60 – 200 g/m2 |  |  |
| Obsługiwane języki | PCL 5e |  |  |
| Emulacje języków | PostScript v3 |  |  |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |  |  |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 |  |  |
| Zainstalowana pamięć | min 128 MB |  |  |
| Prędkość procesora | min 533 MHz |  |  |
| Normatywne obciążenie | 100 000 str./mies. |  |  |
| Wymiary | 435 x 498 x 410 mm |  |  |
| Waga | 27 kg |  |  |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m, oraz dodatkowy toner o wydajności co najmniej 3000 stron |  |  |

- Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) formatu A4 – 8 szt.:

| Producent ……………………………. Model ……………………………. Rok produkcji …...…………………………. (wypełnia Wykonawca) | Cena netto w PLN 8 szt. |
| --- | --- |
| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego sprzętu komputerowego (wypełnia Wykonawca) |  |
| Technologia druku | Laserowa monochromatyczna, | (proszę podać model) |  |
| Rozmiar nośnika | max A4 |  |  |
| Rozdzielczość druku w czerni | 1200 x 1200 dpi |  |  |
| Szybkość druku mono | min 40 str./min. |  |  |
| Pojemność podajnika papieru | min 350 szt. |  |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |  |  |
| Gramatura papieru | 60 – 163 g/m2 |  |  |
| Obsługiwane języki | FX, PCL 5e, PCL 6, ProPrinter |  |  |
| Emulacje języków | PostScript v3 |  |  |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |  |  |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0 |  |  |
| Zainstalowana pamięć | min 512 MB |  |  |
| Prędkość procesora | min 677 MHz |  |  |
| Normatywne obciążenie | 80 000 str./mies. |  |  |
| Wymiary | Nie większa niż 387 x 364 x 245 mm |  |  |
| Waga | 12 kg |  |  |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m, oraz dodatkowy toner o wydajności co najmniej 3000 stron |  |  |

- Drukarka laserowa kolorowa formatu A4 – 1 szt.:

| Producent ……………………………. Model ……………………………. Rok produkcji …...…………………………. (wypełnia Wykonawca) | Cena netto w PLN 1 szt. |
| --- | --- |
| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego sprzętu komputerowego (wypełnia Wykonawca) |  |
| Technologia druku | Laserowa kolorowa | (proszę podać model) |  |
| Rozmiar nośnika | A4 |  |  |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 600 dpi, ProQ2400 Multi-level Technology |  |  |
| Szybkość druku mono | min 30 str./min. |  |  |
| Szybkość druku kolor | min 26 str./min. |  |  |
| Pojemność podajnika papieru | Podajnik 1: 250 arkuszy, podajnik uniwersalny: 100 arkuszy |  |  |
| Druk dwustronny (dupleks) | Tak |  |  |
| Gramatura papieru | 64– 176 g/m2 |  |  |
| Obsługiwane języki | Emulacja PCL 6 (XL), emulacja PCL 5c, emulacja PostScript 3, emulacja IBM ProPrinter, emulacja Epson FX, emulacja XPS, emulacja PDF v1.7 |  |  |
| Pakiet oprogramowania | Template Manager2, Color CorrectTemplate Manager2, Color Correct, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool |  |  |
| Praca w sieci (serwer druku) | Tak |  |  |
| Interfejs | Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0, Host USB 2.0 (High Speed) |  |  |
| Zainstalowana pamięć | min 64 MB |  |  |
| Prędkość procesora | min 266 MHz |  |  |
| Normatywne obciążenie | Zalecana: 5 000 stron/miesiąc, maksymalnie: 60000 |  |  |
| Wymiary | Nie większa niż 242 x 410 x 504 mm |  |  |
| Pobór mocy | Typowe: 540 W; Maksymalne: 1170 W; Tryb bezczynności: 80 W; Tryb oszczędzania energii: < 9,5 W; Tryb głębokiego uśpienia: < 2,5 W; Tryb automatycznego wyłączenia: < 0,5 W |  |  |
| Poziom hałasu | Tryb pracy: <54dB(A); Tryb gotowości: 35dB(A); Tryb oszczędzania energii: praca niesłyszalna |  |  |
| Waga | Max 22 kg |  |  |
| Zawartość opakowania | z drukarką należy dostarczyć kabel zasilający i kabel USB 2.0 o długości 3m |  |  |
| Materiały eksploatacyjne | Z drukarką należy dostarczyć dodatkowy zestaw tonerów o wydajności co najmniej 3000 stron |  |  |

- Zasilacz awaryjny UPS – 28 szt.:

| Producent ……………………………. Model ……………………………. Rok produkcji …...…………………………. (wypełnia Wykonawca) | Cena netto w PLN 28 szt. |
| --- | --- |
| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego sprzętu komputerowego (wypełnia Wykonawca) |  |
| Typ obudowy | Wolnostojący, nie większy niż 213 x 185 x 115 mm | (proszę podać model) |  |
| Moc wyjściowa [VA] | min 500 |  |  |
| Moc wyjściowa [W] | min 300 |  |  |
| Napięcie wejściowe [V] | 230 |  |  |
| Częstotliwość [Hz] | 50 |  |  |
| Rodzaj gniazd | IEC320 C13 |  |  |
| Ilość gniazd wyjściowych | 3 szt. |  |  |
| Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna |  |  |
| Kolor | Czarny |  |  |
| Waga | Max 5,2 kg |  |  |
| Dodatkowe informacje | max prąd wejściowy 2A, obciążenie wyłącznika toru zasilającego 7A |  |  |
| Zawartość opakowania | z zasilaczem awaryjnym należy dostarczyć kable zasilające |  |  |

- Zasilacz awaryjny UPS RACK – 1 szt.:

| Producent ……………………………. Model ……………………………. Rok produkcji …...…………………………. (wypełnia Wykonawca) | Cena netto w PLN 1 szt. |
| --- | --- |
| Dane techniczne | Opis minimalnych wymagań | Opis oferowanego sprzętu komputerowego (wypełnia Wykonawca) |  |
| Typ sprzętu | Zasilacz awaryjny UPS | (proszę podać model) |  |
| Cechy | Nowy, nieużywany, nie starszy niż 1 rok |  |  |
| Typ obudowy | Rack 1U/2U |  |  |
| Moc [W] | min 2700 |  |  |
| Moc pozorna [VA] | min 3000 |  |  |
| Napięcie wejściowe [V] | 120-276 |  |  |
| Napięcie wyjściowe [V] | 208/220/230/240 |  |  |
| Kształt napięcia wyjściowego | Pełna sinusoida |  |  |
| Czas podtrzymania | min 3 minuty przy 100% obciążenia |  |  |
| Czas przełączania | max 10 ms |  |  |
| Architektura | Online z podwójną konwersją |  |  |
| Chłodzenie | min 1x wentylator |  |  |
| Zimny start | tak |  |  |
| Liczba gniazd IEC 320 C13 | min 8 |  |  |
| Pozostałe | min 1 x EPO, 1 x RS232, 1 x USB |  |  |

RAZEM poz. 1+2+3+4+ 5= ………………………………….netto PLN

Podatek Vat…% ……………………………………PLN

RAZEM poz. 1+2+3+4+5 …………………………………..brutto PLN

_________________ dnia ____________________

___________________________________

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  woli w imieniu Wykonawcy)