Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest elektroniczne zabezpieczenie budynków :

- Starostwa Powiatowego przy ul. dr. Wł. Borkowskiego 4.

- Archiwum zakładowego przy ul. Hutniczej 14.

- „Starego szpitala „ przy ul. Radomskiej 70.

Zadaniem zabezpieczenia, będzie podjęcie działań zapobiegających wykroczeniom przeciw mieniu oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych  na teren chroniony.

Ochrona mienia ma być realizowana zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia ( Dz. U.2018 , poz.2142 )

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne zadania osobno, traktuje zadanie ochrony obiektów jako całość.

Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania :

Zadanie I – ochrona budynku Starostwa

Zadanie II – ochrona budynku Archiwum zakładowego

Zadanie III – ochrona budynku „starego szpitala „

Zadanie I.  Ochrona budynku Starostwa

Budynek Starostwa Powiatowego w Starachowicach znajduje się przy ul. dr. Borkowskiego 4, składa się z dwóch brył - budynku głównego oraz sali konferencyjnej. Budynek główny 3 piętrowy, podpiwniczony z zagospodarowanym poddaszem, nieogrodzony, o łącznej powierzchni zabudowy 986 m2. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bloku mieszkalnego , bazy transportowej pogotowia ratunkowego oraz przychodni zdrowia „VITA” . Możliwy dojazd do  trzech stron budynku. Budynek posiada parking dla samochodów osobowych, wjazd na parking zlokalizowany jest obok budynku. Parter budynku zabezpieczony jest za pomocą stałych urządzeń zabezpieczenia w postaci żaluzji antywłamaniowych.  Budynek częściowo monitorowany jest za pomocą własnego systemu dozoru wizualnego. Wewnątrz budynku zamontowany jest system włamaniowy oraz system ppoż.

Zadanie polegać ma na :

- Objęciu całego budynku wizualnym dozorem elektronicznym przy pomocy istniejących kamer 
i rozbudowa systemu o 5 szt. nowych kamer  sygnalizujących  zagrożenie mienia, wkroczenia osób nieuprawnionych do wyznaczonej strefy „0”.

Nowo montowane kamery powinny posiadać parametry nie mniejsze niż przedstawione 
w załączonej specyfikacji. Nowo zamontowane kamery stają się własnością Zamawiającego 
po zakończeniu  czasu trwania umowy.

- Włączeniu do systemu monitorowania istniejących w obiektach  urządzeń dozoru wizualnego, alarmowania ppoż. i włamaniowego oraz zapewnienie ich  sprawności technicznej poprzez kwartalną konserwację i bieżącą naprawę w miejscu ich zamontowania.

- Stałym monitorowaniu sygnałów alarmowych przesyłanych za pomocą łączności bezprzewodowej, gromadzeniu i przetwarzaniu obrazu w elektronicznych urządzeniach , weryfikowanie sygnałów alarmowych i w razie potwierdzenia zagrożenia wysyłanie Grupy Interwencyjnej.

- Przesyłaniu drogą elektroniczną comiesięcznych raportów dot. zdarzeń niepożądanych oraz zagrożeń z ochranianego obiektu.

- Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz zminimalizowania strat materialnych.

- Wykonawca   ma zapewnić skuteczną ochronę budynku  od poniedziałku do piątku włącznie w godz. 2030 do godz. 700 dnia następnego, natomiast całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy do godz.700 dnia roboczego następującego po dniach ustawowo wolnych.

Konserwacja urządzeń systemów sygnalizacji wizualnej, alarmowej ppoż oraz włamaniowej co kwartał obejmuje następujące działania:

- sprawdzenie obecności wszystkich urządzeń oraz ich zamocowania,

- sprawdzenie centrali, czujek, sygnalizatorów, baterii zasilania,

- wymianie niesprawnych elementów na elementy sprawne technicznie,

- pomiary napięć w punktach kontrolnych,

- sprawdzenie źródeł zasilania głównego i rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności działania systemu, poprzez wywołanie alarmu próbnego 
w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego podpisanego przez Wykonawcę 
i Zamawiającego,

- Wykonawca zapewni utrzymanie systemów alarmowych w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie bieżących czynności naprawczych,

- koszty napraw bieżących gwarantujących sprawność techniczną i użytkową pokrywa Zamawiający po zatwierdzeniu przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia usterek , które wystąpią w pracy systemów alarmowych w okresie 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Zamawiający, otrzymywał będzie drogą mailową informacje o nie pożądanych zdarzeniach, które nie wymagały bezpośredniego, osobistego stawiennictwa na terenie ochranianym.

Obszar zasięgu obserwacji kamer, wydzielenie strefy „0” oraz wyznaczenie osób upoważnionych do przebywania w strefie „0” , zostanie wyznaczony po konsultacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebywania na chronionym obiekcie w czasie ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zgłoszeniu do operatora Centrum Monitorowania.

Zadanie II. Ochrona budynku Archiwum Zakładowego

Obiekt znajduje się w Starachowicach przy ul. Hutniczej 14. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z jednym wejściem głównym, ogrodzony o powierzchni zabudowy 324 m².W sąsiedztwie zlokalizowane są : Centrum Handlowe Materiałów Budowlanych, budynek szkolny  Ochotniczego Hufca Pracy oraz zabudowywania prywatne. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są prywatne garaże. Obecnie budynek chroniony jest przez system ppoż. oraz system włamaniowy.

Zadanie ochrony budynku Archiwum polegać ma na :

- Monitorowaniu lokalnego systemu pożarowego tj. :

- podłączeniu istniejącego  w obiekcie systemu ppoż.  do Centrum Monitoringu,

- monitorowaniu sygnałów przesyłanych do Centrum Monitorowania codziennie od godz.
1530 do godz. 700 oraz całodobowo w dniu ustawowo wolne od pracy.

Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz minimalizowania strat materialnych.

Wstępnej weryfikacji sygnału pożarowego z powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej dokonywać będzie Grupa Interwencyjna po zewnętrznych oględzinach budynku.

W razie wystąpienia sygnału alarmowego  fałszywego,( niepotwierdzonego w wyniku oględzin Patrolu Interwencyjnego), patrol mobilny zawiadamia o tym fakcie wyznaczonych pracowników wg wykazu.

Wejście do obiektu dozwolone jest wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika, który ma być powiadomiony  tylko w przypadku zagrożenia, stwierdzonego przez Grupę Interwencyjną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebywania na chronionym obiekcie  po godz. 1530 oraz w czasie ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zgłoszeniu do operatora Centrum Monitorowania.

- Monitowaniu lokalnego systemu alarmu włamaniowego tj. :

- podłączeniu właściwego urządzenia do przesyłania sygnałów alarmu włamaniowego do systemu Centrum Monitoringu,

- monitorowaniu sygnałów przesyłanych do Centrum Monitorowania codziennie od godz. 1530 do godz. 700 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz minimalizowania strat materialnych.

Grupa Interwencyjna po stwierdzeniu widocznych śladów włamania do obiektu zawiadamia o tym fakcie dyżurnego Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach oraz zabezpiecza obiektu do czasu przybycia powiadomionych osób i Policji.

W razie braku kontaktu z osobami wyznaczonymi przez Zleceniodawcę Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia doraźnej ochrony do momentu przyjazdu osoby decyzyjnej Zleceniodawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej  2 przejazdów prewencyjnych w godz. 2300 do godz. 600

udokumentowanych przez punkt kontrolny.

Wykonawca zamontuje na własny koszt punkt kontrolny będący jego własnością.

Pracownicy Patrolu mobilnego  dokonując inspekcji chronionego obiektu w przypadku stwierdzenia  pożaru lub włamania,  powiadamiają  służby publiczne adekwatnie do zdarzenia :  Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego.

- Konserwacja urządzeń systemów sygnalizacji alarmu ppoż. oraz włamaniowego co kwartał obejmuje:

- sprawdzenie obecności wszystkich urządzeń oraz ich zamocowania,

- sprawdzenie centrali, czujek, sygnalizatorów, baterii zasilania,

- wymianę niesprawnych elementów na elementy sprawne technicznej,

- pomiary napięć w punktach kontrolnych,

- sprawdzenie źródeł zasilania głównego i rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie alarmu próbnego

w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego podpisanego przez Wykonawcę
i Zamawiającego.

Wykonawca zapewni utrzymanie systemów alarmowych w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie bieżących czynności naprawczych oraz zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia usterek, które wystąpią w pracy systemów alarmowych w okresie 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Zadanie III. Ochrona budynku „starego szpitala”

Budynek starego szpitala znajduje się na działce o pow. 1,2995 ha .

Ochrona budynku polega na :

- Wykonywaniu codziennych prewencyjnych objazdów przez całą dobę włącznie z dniami świątecznymi i ustawowo wolnymi od pracy.

- Podjazdy prewencyjne mają mieć charakter nieregularny( nie o stałej godzinie ) z rozbiciem na:

- porę dzienną   2 podjazdy patrolu w godz. 700  do 1900

- porę nocną      2 podjazdy patrolu w godz. 1900 do 700

- Patrol zobowiązany jest do obejścia patrolowanego terenu ze szczególnym zwróceniem uwagi na otwory okienne i drzwi prowadzące do budynku.

- Każda zauważona nieprawidłowość powinna być uwzględniona w codziennym meldunku 
o zewnętrznym stanie obiektu przesłanym droga mailową do Zamawiającego.

- Każdorazowo patrol zobowiązany jest do  udokumentowania swojego obchodu przy pomocy „elektronicznego dozorcy”.

- Wykonawca na własny koszt montuje dwie stacje naścienne, które są jego własnością i dba o ich stan techniczny i konserwację a rozmieszczenie ich musi być uzgodnione z Zamawiającym.

Parametry techniczne  dla nowych kamer na potrzeby realizacji zadania nr I

TYP KAMERY 	 				zewnętrzna

RODZAJ PRZETWORNIKA 			Progressive Scan CMOS

ROZDZIELCZOŚĆ KAMERY			nie mniejsza niż 8MPX (4K)

OBIEKTYW 						regulowany

WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA			1/2.5''

ROZDZIELCZOŚĆ 					nie mniejsza niż 3840x2160

WBUDOWANY OBIEKTYW 			tak

OGNISKOWA OBIEKTYWU 			nie mniejsza niż  2.8 mm - 12 mm

KĄT WIDZENIA 					nie mniejszy niż 120-36°

WBUDOWANY REFLEKTOR 
PODCZERWIENII 					tak

WIDOCZNOŚĆ W NOCY 				nie mniejsza niż 50 m

ONVIF 						tak

OBSŁUGA KART PAMIĘCI 			tak

MATERIAŁ WYKONANIA 
OBUDOWY 						metalowa

BALANS BIELI 					tak

DETEKCJA RUCHU 				tak

WEJŚCIA/WYJŚCIA ALARMOWE 		min.1/1

MAX. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW 		20

JĘZYK INTERFEJSU WEB 				polski

KLASA SZCZELNOŚCI 				IP67

KLASA ODPORNOŚCI 				IK10

WIELOSTRUMIENIOWOŚĆ 			(ILOŚĆ STRUMIENI)	3 szt.

POBÓR MOCY 					nie większy niż 19 W

TEMPERATURA PRACY 				 - 30 °C do + 60 °C

URZĄDZENIA MOBILNE 				android, iOS

CZUŁOŚĆ PRZETWORNIKA 			0.01Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR

WSPIERANE PROTOKOŁY 
SIECIOWE.						TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, F TP, DHCP,

DNS,DDNS,

MECHANICZNY FILTR 
PODCZERWIENI 					tak

WDR 							tak

TYP OBUDOWY 					tubowa

ZASILANIE 						12V DC, PoE (802.3af)

KOMPRESJA WIDEO 				H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE 		Internet Explorer

FUNKCJE ANALIZY OBRAZU: 	pozostawienie/zniknięcie przedmiotu, przekroczenie linii, wejście/	opuszczenie regionu, wykrycie intruza w obszarze

IVS 
(INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU) 	tak

GWARANCJA 					36 miesięcy